„CZĘŚĆ B”

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

NA LATA 2006 – 2017

| Plan gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki na lata 2006 – 2017 |
| --- |
| Rozdział I – ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO | - | 14 |
| 1. | Odpady komunalne | - | 14 |
| 1.1 | Selektywna zbiórka odpadów | - | 25 |
| 1.2 | Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych | - | 30 |
| 2. | Odpady opakowaniowe | - | 36 |
| 3. | Odpady przemysłowe | - | 37 |
| 4. | Odpady budowlane | - | 38 |
| 5. | Odpady medyczne i weterynaryjne | - | 39 |
| 6. | Odpady z przemysłu mięsnego | - | 43 |
| 7. | Wraki samochodowe | - | 44 |
| 8. | Odpady z oczyszczalni ścieków | - | 51 |
| 9. | Odpady z kompostowni | - | 61 |
| 10. | Odpady z innych źródeł | - | 70 |
| 11. | Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów | - | 94 |
| 11.1 | Segregacja i odzysk odpadów komunalnych | - | 94 |
| 11.2 | Unieszkodliwianie odpadów komunalnych | - | 95 |
| 11.3 | Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów w formie graficznej | - | 95 |
| 11.4 | Składowiska odpadów | - | 95 |
| 12. | Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami | - | 105 |
| 12.1 | Zbieranie i transport odpadów | - | 105 |
| 12.2 | Odzysk odpadów innych niż komunalne | - | 112 |
| 12.3 | Unieszkodliwianie odpadów innych niż komunalne | - | 114 |
| 13. | Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. | - | 115 |
| 14. | Import i eksport odpadów | - | 120 |
| 15. | Koszty i opłaty | - | 122 |
| Rozdział II – PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI | - | 124 |
| 1. | Zmiany wynikające z prognoz demograficznych | - | 124 |
| 2. | Zmiany wynikające z prognoz gospodarczo-społecznych | - | 125 |
| 3. | Zmiany prawa | - | 128 |
| 4. | Prognozowane zmiany ilości wytwarzanych odpadów w latach 2006 i 2017 | - | 131 |
| 4.1 | Odpady komunalne | - | 131 |
| 4.2 | Odpady opakowaniowe z handlu | - | 136 |
| 4.3 | Odpady przemysłowe | - | 137 |
| 4.4 | Odpady budowlane | - | 138 |
| 4.5 | Odpady medyczne i weterynaryjne | - | 139 |
| 4.6 | Odpady z przemysłu mięsnego | - | 139 |
| 4.7 | Wraki samochodowe | - | 140 |
| 4.8 | Odpady z oczyszczalni ścieków | - | 140 |
| 4.9 | Odpady z kompostowni | - | 141 |
| 4.10 | Odpady z innych źródeł | - | 141 |
| Rozdział III – PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY | - | 144 |
| 1. | Główne problemy i proponowane kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami | - | 144 |
| 2. | Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami | - | 146 |
| 2.1 | Odpady komunalne | - | 148 |
| 2.2 | Odpady opakowaniowe z handlu | - | 150 |
| 2.3 | Odpady przemysłowe | - | 153 |
| 2.4 | Odpady budowlane | - | 153 |
| 2.5 | Odpady medyczne i weterynaryjne | - | 154 |
| 2.6 | Odpady z przemysłu mięsnego | - | 154 |
| 2.7 | Wraki samochodowe | - | 155 |
| 2.8 | Odpady z oczyszczalni ścieków | - | 155 |
| 2.9 | Odpady z kompostowni | - | 156 |
| 2.10 | Odpady z innych źródeł | - | 156 |
| 3. | System gospodarki odpadami | - | 159 |
| Rozdział IV – KOSZTY REALIZACJI PLANU | - | 185 |
| 1. | Koszty szacunkowe | - | 185 |
| 2. | Źródła finansowania | - | 187 |
| 3. | Harmonogram realizacji zadań określonych w Planie | - | 193 |
| Rozdział V – MONITORING | - | 198 |
| Rozdział VI – ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO | - | 202 |
| PODSTAWOWE POJĘCJA. | - | 204 |
| WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – STAN PRAWNY NA DZIEŃ 31.03.2006R | - | 208 |
| MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE | - | 217 |
| ZAŁĄCZNIKI | - | 218 |

### KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy o odpadach. W Planie sformułowano główne cele gospodarki odpadami w stosunku do wszystkich sektorów aktywności społecznej.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KPGO formułuje następujące obowiązki:

- wdrożenie systemu odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Działanie takie jest konieczne dla osiągnięcia w 2010 r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów wytworzonych w 1995 r. (4 380 tys. Mg) i do poziomu 50% w roku 2013,

- wdrożenie systemu zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

- poziomu odzysku – 50%,

- poziomu recyklingu – 25%,

- wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę; założono uzyskanie  co najmniej 20% poziomu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonych w 2006 r. oraz 50% poziomu w roku 2010. Założony poziom selektywnej zbiórki w 2014 r. – 70%,

- wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej 15% poziomu selektywnej zbiórki – w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014,

- wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 r., 50% w 2010 r. i 80% w 2014 r.

Realizacja wyżej wymienionych celów wymagać będzie szeregu działań inwestycyjnych, z których część realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Jednocześnie w Krajowym Planie zakłada się, że sukcesywnie zamykane będą istniejące składowiska niespełniające wymogów technicznych i ochrony środowiska oraz wskazuje się, ze dążyć się będzie do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju.

Szacuje się, że w okresie do 2006 r. powstanie w kraju ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych składowisk, a w latach 2006-2010 dalszych 50 obiektów.

W odniesieniu do odpadów przemysłowych (innych niż niebezpieczne) sformułowano w KPGO następujące priorytety:

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 r. procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg),

- wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowywania, systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami oraz systemu monitoringu,

- identyfikacja zagrożeń, likwidacja lub modernizacja istniejących składowisk odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych,

- rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów ekonomicznych,

- kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.

Natomiast w zakresie odpadów niebezpiecznych sformułowano następujące cele:

- zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

- zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń zawierających substancje kontrolowane (CFC, HCFC) do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30  czerwca 2001 r.,

- likwidacja do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

- całkowite zniszczenie i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. oraz oczyszczenie lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

- zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,

- zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez eliminację nieprawidłowych  praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

### WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI.

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) sformułowano główne cele gospodarki odpadami w stosunku do odpadów powstających i/lub unieszkodliwianych na terenie województwa.

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi WPGO formułuje obowiązki w odniesieniu do dwóch horyzontów czasowych, jako priorytety krótkookresowe na lata 2003 – 2006 oraz długookresowe na lata 2007-2011.

Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

1. Cele krótkookresowe 2003-2006

- realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców województwa w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi,

- uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych,

- objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowych  na poziomie 20%,

- odpadów budowlanych na poziomie 15%,

- odpadów niebezpiecznych  na poziomie 15%

- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- skierowanie w roku 2006 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- rozwój instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

2. Cele długookresowe 2007-2011

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych,

- dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i recyklingu:

    - odpady wielkogabarytowe na poziomie - 55%,

    - odpady budowlane na poziomie - 45%,

    - odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych - 57%

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), rozwój i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz metod termicznego przekształcania odpadów.

### POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI.

Na terenie powiatu można wyróżnić obszary charakteryzujące się różnymi funkcjami, determinujące sposób rozwiązywania problemów gospodarki odpadami zarówno przez poszczególne gminy jak i z poziomu całego powiatu. Obszar gmin Baranów, Jaktorów i Żabia Wola to tereny rolnicze, dominuje tu ta forma aktywności gospodarczej. Grodzisk Mazowiecki, a częściowo także Milanówek stanowią centra aktywności gospodarczej powiatu, tu zlokalizowana jest największa ilość podmiotów gospodarczych, w tym także zakładów przemysłowych. Tym niemniej ważna funkcją tych gmin, jak również Podkowy Leśnej jest funkcja mieszkalna – w tym zaplecza mieszkaniowego dla osób pracujących w Warszawie, oraz funkcja rekreacyjno – wypoczynkowa (przede wszystkim Podkowa Leśna). Gospodarstwa domowe są głównym źródłem odpadów komunalnych, przy czym specyfiką Milanówka i Podkowy Leśnej jest wytwarzanie dużych ilości odpadów organicznych pochodzących z pielęgnacji ogrodów. Wraz z rozwojem sieci gazowej i przechodzeniem kolejnych gospodarstw domowych na to paliwo (jako źródło ciepła) zmniejsza się ilość odpadów pochodzących ze spalania węgla.

Tabela nr 1 - przedstawia ilość odpadów poszczególnych frakcji wytworzonych i wysegregowanych w powiecie Grodzisk Mazowiecki w 2002 roku

| Wyszczególnienie ( w tonach ) | Odpady organiczne* | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Szkło | Metal | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytworzone | 6025 | 2462 | 2515 | 2315 | 1011 | 2954 |
| Wysegregowane (tony) | 785 | 364 | 278 | 348 | 43 | 0 |
| Wysegregowane (%) | 13 % | 14,8 % | 11 % | 15 % | 4 % | 0 |

Źródłem odpadów w gminach jest także prowadzona tu działalność gospodarcza, powstają tu różnego rodzaju odpady przemysłowe, w tym odpady niebezpieczne. W 2002 roku na terenie powiatu grodziskiego wytworzono ogółem 18649,9 ton odpadów przemysłowych, w tej liczbie 5466,6 tony to odpady niebezpieczne. Około 30% całkowitej ilości odpadów przemysłowych poddano odzyskowi (6982 tony), unieszkodliwiono w inny niż składowanie sposób 498 ton, zaś 10357 ton zdeponowano na składowiskach odpadów przemysłowych. Ponadto odzyskano 539 ton przemysłowych odpadów niebezpiecznych, 74 tony z tej grupy unieszkodliwiono w inny niż składowanie sposób.

Specyficznym rodzajem odpadów wytwarzanych na obszarze powiatu są odpady medyczne. Oszacowano, że łączna ilość odpadów tego typu powstających na terenie powiatu wynosi 125 ton/rok. Są one wywożone z terenu powiatu przez specjalistyczne firmy celem ich właściwego unieszkodliwienia.

Powiat jest importerem w zasadzie wszelkiego rodzaju odpadów – od komunalnych, poprzez przemysłowe (w tym niebezpieczne), medyczne, budowlane. Część odpadów unieszkodliwiana jest we własnym zakresie (to jest w instalacjach zlokalizowanych na terenie powiatu). Odpady organiczne – głownie z pielęgnacji zieleni, prac ogrodowych – samodzielnie kompostowane są, w sposób naturalny (pryzmy kompostowe), w miejskiej kompostowni w Milanówku, W kompostowni w Grodzisku Mazowieckim unieszkodliwiane są odpady biodegradowalne z Grodziska Mazowieckiego i Podkowy Leśnej, a także niewielkie ilości odpadów organicznych z innych gmin i miejscowości. Niewielka ilość odpadów (około 120 wraków/rok) przywożona jest do stacji unieszkodliwiania pojazdów samochodowych JARO w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto na terenie powiatu funkcjonują niewielkie podmioty zajmujące się przetwarzaniem poszczególnych grup odpadów (przede wszystkim tworzyw sztucznych).

Na terenie powiatu działają dwa lokalne składowiska odpadów. Pierwsze z nich – w Kraśnicznej Woli wykorzystywane jest jako składowisko balastu pokompostowego dla kompostowni odpadów organicznych w Grodzisku Mazowieckim. Zakłada się, że instalacja w Kraśniczej Woli funkcjonować będzie, co najmniej do końca okresu programowania (tj. do roku 2011), pełniąc nadal funkcję lokalnego składowiska balastu pokompostowego. Decyzja o ewentualnym zamknięciu składowiska zostanie podjęta po 2012 roku.

Drugie składowisko, odpadów komunalnych w Petrykozach, jest gminnym wysypiskiem, na którym gromadzone są odpady z terenu gminy Żabia Wola. Obecnie przyjmuje się także, że również wysypisko w Petrykozach pełnić będzie funkcję lokalną obsługując wyłącznie teren gminy. W 2003 roku Starosta Powiatu Grodzisk Mazowiecki wydał w odniesieniu do tej instalacji decyzje uzależniająca jej dalszą eksploatację (po 2009 roku) od wypełnienia odpowiednich obowiązków ochrony środowiska. Do czasu zatwierdzenia niniejszego „Programu...” władze gminy Żabia Wola nie podjęły decyzji czy instalacja ta będzie modernizowana czy też zostanie zamknięta po 2009 roku.

Koszt funkcjonowania systemów gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu grodziskiego (z wyłączeniem odpadów przemysłowych) wyniósł w 2002 roku ponad 860 tys. zł.

Zakłada się, że podobny system gospodarowania odpadami (wywóz odpadów poza teren powiatu w celu właściwego ich unieszkodliwienia) zostanie utrzymany także w przyszłości z tym, że zakłada się zwiększenie roli kompostowni odpadów w Grodzisku Mazowieckim, która powinna zyskać rangę instalacji o znaczeniu ponadpowiatowym, obsługującym gminy z terenu kilku sąsiadujących z Grodziskiem powiatów.

W programie przyjęto także, że do 2006 r. ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych utrzyma się na zbliżonym poziomie lub nastąpi tylko nieznacznie wzrośnie (poniżej 1%), natomiast w drugim okresie programowania (lata 2006 – 2011) założono przyrost ilości wytwarzanych odpadów na poziomie ok. 1 % rocznie. Skład odpadów pozostanie na zbliżonym do obecnego poziomie.

W „Programie...” założono, że w okresie programowania (tj. do 2011 roku) żadne nowe instalacje do unieszkodliwiania odpadów na terenie powiatu grodziskiego nie będą realizowane. Wyjątkiem będzie tu jedynie modernizacja i ewentualna rozbudowa kompostowni odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim.

Na podstawie dokonanej analizy stanu obecnego oraz prognozy wzrostu ilości wytwarzanych odpadów w powiecie Grodzisk Mazowiecki stwierdzono, że do głównych problemów gospodarki odpadami na tym terenie należą:

- Brak szczegółowych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarowania nimi.

- Brak informacji o rzeczywiście wytwarzanych odpadach niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych.

- Brak pełnej wiedzy na temat wytwarzanych odpadów biodegradowalnych.

- Zbyt mała ilość gospodarstw domowych uczestniczących w systemie zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych. Brak systemu egzekucji obowiązku mieszkańców w zakresie podpisania umów z firmami posiadającymi zgodę na odbiór odpadów.

- Znaczna część odpadów komunalnych jest wywożona w sposób niekontrolowany do lasów, zagłębień terenów oraz w inne miejsca do tego celu nieprzeznaczone. Ponadto odpady są często palone w piecach domowych i/lub na powierzchni ziemi.

- W większości gmin tylko w niewielkim stopniu prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, która w znacznym stopniu ograniczyłaby masę odpadów deponowanych na składowiskach.

- Brak (w większości gmin) systemu odbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

- Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie pokrywają rzeczywistych wydatków gmin z tego tytułu.

- Funkcjonująca na terenie powiatu kompostownia odpadów ma trudności ekonomiczne spowodowane zbyt małą ilością odpadów przekazywaną do unieszkodliwiania. Problem stanowi również zbyt wyprodukowanego kompostu.

- Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów krajowego planu gospodarki odpadami:

- zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów,

- recyklingu,

- bezpiecznych składowisk.

- Nie wszystkie placówki medyczne posiadają uzgodniony sposób postępowania z odpadami medycznymi. Znaczna ilość placówek tego typu w sposób niewłaściwy postępuje z odpadami niebezpiecznymi (włączając je w strumień odpadów komunalnych).

- Chociaż większość funkcjonujących na terenie powiatu podmiotów gospodarczych posiada uzgodnione programy gospodarki odpadami, to w niewielkim stopniu odnoszą się one do potrzeb w zakresie unikania i minimalizowania wytwarzania odpadów.

- Brak jest na terenie powiatu wspólnych instalacji, które zapewniłyby obsługę wchodzących w skład powiatu gmin. Decydująca większość wytwarzanych przez powiat odpadów (zarówno komunalnych jak i przemysłowych) jest importowana na zewnątrz. Powoduje to uzależnienie powiatu od podmiotów funkcjonujących poza jej terenem i zwiększa koszt systemu gospodarki odpadami.

Przeprowadzone analizy pozwoliły także na określenie, że najważniejsze kierunki prac, mających na celu rozwiązanie powyżej opisanych problemów to:

## Dla zapewnienia właściwego sposobu zarządzania odpadami niezbędne jest stworzenie bazy danych na temat źródeł ich wytwarzania, ich ilości i sposobów postępowania z nimi.

- Należy stworzyć system zbierania informacji dotyczących odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych, a także system ich wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych, aby do 2006 roku wydzielić z niego 15% odpadów niebezpiecznych, a do 2010 roku - 50%.

- Konieczne jest stworzenie systemu pozwalającego na stworzenie bazy danych na temat odpadów biodegradowalnych tak, aby do 2010r. zapewnić, że w inny niż składowanie, sposób unieszkodliwiane będzie 37% odpadów tego typu.

- Należy wzmocnić nadzór nad gospodarstwami domowymi, aby posiadały one podpisane umowy z firmami uprawnionymi do odbioru odpadów a także, aby zapewnić, że postępują one z odpadami w sposób właściwy.

- Należy rozwinąć system selektywnej zbiórki odpadów tak, aby docelowo korzystała z niego większość mieszkańców powiatu.

- Należy wzmocnić nadzór nad placówkami opieki medycznej dla zapewnienia, że będą one w sposób właściwy postępowały z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi i medycznymi.

- Niezbędne jest prowadzenie działań edukacyjnych – skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i właścicieli podmiotów gospodarczych wskazujących właściwe sposoby postępowania z odpadami.

- Ponieważ trzy gminy z terenu powiaty należą do Związku Gmin, którego celem jest m.in. rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie samorządów należących do Związku konieczne jest rozważenie czy system gospodarki odpadami będzie na terenie powiatu budowany wspólnie przez wszystkie gminy, czy też powstaną dwa systemy – pierwszy obejmujący gminy wiejskie w ramach Związku „Mazowsze Zachodnie”, drugi pozostałe gminy, starające się indywidualnie rozwiązywać problemy gospodarki odpadami.

Chociaż przyjęte w niniejszym „Programie...” szczegółowe cele gospodarki odpadami są różne dla poszczególnych kategorii odpadów to zachowują one następującą hierarchię działań w zakresie postępowania z odpadami:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,

- odzysk (w tym recykling),

- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie (np. przez składowanie).

Założono ponadto, że system gospodarki odpadami w powiecie grodziskim zostanie włączony w system wojewódzki, dzięki czemu możliwe będzie wspólne z innymi powiatami rozwiązywanie problemów unieszkodliwiania odpadów. W ramach systemu zakłada się, że na terenie poszczególnych powiatów powstaną (lub zostaną zmodernizowane) instalacje pozwalające na unieszkodliwianie odpadów w skali regionu. Powiat grodziski zostanie włączony do systemu wraz z czterema innymi powiatami: grójeckim, pruszkowskim, warszawskim – zachodnim i żyrardowskim. Na terenie powiatu grodziskiego jedyną instalacją o znaczeniu ponadlokalnym (regionalnym) będzie kompostowania odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim.

Dla osiągnięcia szczegółowych celów programu gospodarki odpadami zostanie stworzony na tym terenie kompleksowy system, w ramach którego działać będzie osiem podsystemów:

- Podsystem gospodarki odpadami komunalnymi, osadami ściekowymi, odpadami opakowaniowymi, wielkogabarytowymi, zawierającymi części elektroniczne

- Podsystem gospodarki odpadami biodegradowalnymi

- Podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi (wysegregowanymi z odpadów komunalnych)

- Podsystem gospodarki odpadami przemysłowymi

- Podsystem gospodarki odpadami medycznymi, weterynaryjnymi i zwłokami zwierzęcymi

- Podsystem gospodarki wrakami samochodowymi i oponami

- Podsystem gospodarki odpadami budowlanymi

- Podsystem gospodarki odpadami zawierającymi azbest i/lub PCB

Inwestycją, która powinna zostać zrealizowana w ramach tworzenia regionalnego systemu gospodarki odpadami jest na terenie powiatu modernizacja i rozbudowa kompostowni odpadów komunalnych w Grodzisku Mazowieckim.. Koszty prac w tym zakresie oszacowano (w zależności od wielkości rozbudowy) na sumę 3 – 25 mln zł.

Kolejne wydatki związane będą z modernizacją lub zamknięciem wysypiska odpadów komunalnych w Petrykozach. Nie jest możliwe na tym etapie oszacowanie kosztów działań odnoszących się do tej inwestycji.

Dodatkowe koszty związane będą z zakupem pojemników do separatywnego zbierania opadów na terenach wiejskich. Wielkość tych nakładów będzie jednak stosunkowo niska w odniesieniu do kosztów całego systemu, można je oszacować na poziomie 25 – 100 tys. zł.

Dla osiągnięcia celów założonych w niniejszym „Planie gospodarki odpadami w powiecie Grodzisk Mazowiecki” niezbędne będzie prowadzenie przez cały okres jego realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych. Zakłada się, że wielkość nakładów na ten cel wynosić będzie około 5 tys. zł/rok w całym okresie programowania. Wydatki związane z edukacją finansowane będą przede wszystkim ze środków powiatowego i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie powiatu grodziskiego oszacowano na około 2,5 mln zł w 2006 roku i ok. 3,0 mln zł w 2011 roku. Oznacza to, że dążąc do realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” każdy mieszkaniec powiatu powinien zostać obciążony z tytułu realizacji programu gospodarki odpadami sumą 30 zł/rok/mieszkańca w 2006 roku i sumą ok. 33 zł/rok/mieszkańca w 2011 roku.

| Rozdział I – ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO. |  |  |
| --- | --- | --- |

Aktualny stan gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki obrazuje sumaryczną ilość wszystkich wytworzonych odpadów. Pozwala, więc na uzyskanie ogólnych informacji o ilości wytwarzanych odpadów i uwzględnia wszystkie znaczące źródła ich powstawania.

| 1. | Odpady komunalne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpady komunalne wytwarzane są w:

- gospodarstwach domowych

- obiektach użyteczności publicznej (np. administracyjnych, oświatowych, kulturowych, handlowych, usługowych, itp.)

W gospodarstwach domowych jak i obiektach użyteczności publicznej w odpadach komunalnych wyróżnia się następujące rodzaje odpadów:

- odpady organiczne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego)

- papier i tektura

- tworzywa sztuczne

- materiały tekstylne

- szkło

- metale

- odpady mineralne

Tabela nr 2 – przedstawia skład morfologiczny odpadów domowych i obiektów użyteczności publicznej według danych pochodzących z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

| Frakcje odpadów w % | Odpady domowe | Odpadu obiektów użyteczności publicznej |
| --- | --- | --- |
|  | Miasto | Wieś |  |
| Odpadu organiczne pochodzenia roślinnego | 29 | 13 | 10 |
| Odpadu organiczne pochodzenia zwierzęcego | 2 | 1 | - |
| Inne odpady organiczne | 2 | 2 | - |
| Papier i tektura | 17 | 13 | 30 |
| Tworzywa sztuczne | 13 | 13 | 30 |
| Tekstylia | 3 | 3 | 3 |
| Szkło | 8 | 8 | 10 |
| Metale | 4 | 4 | 5 |
| Odpady mineralne | 8 | 10 | 5 |
| Frakcja poniżej 10 mm | 14 | 33 | 7 |
| RAZEM | 100 | 100 | 100 |

Ponadto w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady niebezpieczne – baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane leki itp. Te odpady zostały omówione w innych rozdziałach.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że skład opadów zależy od miejsca ich wytwarzania. Zawartość substancji w odpadach miejskich zależy od typu zabudowy, wyposażenia budynków, poziomie życia itd.

Tabela nr 3 – przedstawia teoretyczne wskaźniki wytwarzania odpadów na statystycznie jednego mieszkańca według Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

| Rodzaje odpadów | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów kg/M/rok |
| --- | --- |
|  | Miasto | Wieś |
| Odpady z gospodarstw domowych | 210 | 116 |
| Odpady z obiektów użyteczności publicznej | 90 | 45 |
| Odpady wielkogabarytowe | 15 | 15 |
| Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | 30 | 30 |
| Odpady z pielęgnacji terenów zielonych | 12 | 5 |
| Odpady z czyszczenia ulic i placów | 8 | - |
| Odpady niebezpieczne wywodzące się z odpadów komunalnych | 2 | 2 |
| RAZEM | 367 | 213 |

Ilość odpadów komunalnych powstających w gminie Grodzisk Mazowiecki została wyliczona na podstawie w/w wskaźników.

Tabela nr 4 – przedstawia szacunkową ilość wytwarzanych stałych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2005r.

| Miejscowość | Liczba ludności* | Ilość odpadów komunalnych kg/rok | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| GRODZISK MAZOWIECKI | 26.654 | 5.597.340 | 5.597,34 |
| ADAMOWIZNA | 751 | 87.116 | 87,12 |
| ADAMÓW | 48 | 5.568 | 5,57 |
| CHLEBNIA | 422 | 48.952 | 48,95 |
| CHRZANÓW DUŻY | 311 | 36.076 | 36,08 |
| CHRZANÓW MAŁY | 228 | 26.448 | 26,45 |
| CZARNY LAS | 188 | 21.808 | 21,81 |
| IZDEBNO KOŚCIELNE | 430 | 49.880 | 49,88 |
| IZDEBNO NOWE | 100 | 11.600 | 11,60 |
| JANINÓW | 386 | 44.776 | 44,78 |
| KADY | 472 | 54.752 | 54,75 |
| KAŁĘCZYN | 519 | 60.204 | 60,20 |
| KŁUDNO NOWE | 88 | 10.208 | 10,21 |
| KŁUDNO STARE | 185 | 21.460 | 21,46 |
| KOZERKI | 548 | 63.568 | 63,57 |
| KOZERY NOWE | 156 | 18.096 | 18,10 |
| KOZERY STARE | 388 | 45.008 | 45,01 |
| KRAŚNICZA WOLA | 291 | 33.756 | 33,76 |
| KSIĄŻENICE | 615 | 71.340 | 71,34 |
| MAKÓWKA | 235 | 27.260 | 27,26 |
| MARYNIN | 189 | 21.924 | 21,92 |
| MOŚCISKA | 196 | 22.736 | 22,74 |
| NATOLIN | 502 | 58.232 | 58,23 |
| ODRANO WOLA | 790 | 91.640 | 91,64 |
| OPYPY | 470 | 54.520 | 54,52 |
| RADONIE | 347 | 40.252 | 40,25 |
| SZCZĘSNE | 212 | 24.592 | 24,59 |
| TŁUSTE | 341 | 39.556 | 39,56 |
| URSZULIN | 95 | 11.020 | 11,02 |
| WĘŻYK | 29 | 3.364 | 3,36 |
| WŁADKÓW | 145 | 16.820 | 16,82 |
| WÓLKA GRODZISKA | 246 | 28.536 | 28,54 |
| ZABŁOTNIA | 206 | 23.896 | 23,90 |
| ŻUKÓW | 145 | 16.820 | 16,82 |

* liczba ludności według danych meldunkowych 12.2005r.

Tabela nr 5 – przedstawia szacunkową ilość wytwarzanych stałych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w 2004r.

| Miejscowość | Liczba ludności* | Ilość odpadów komunalnych kg/rok | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| GRODZISK MAZOWIECKI | 26.464 | 5.557.440 | 5.557,40 |
| ADAMOWIZNA | 754 | 87.464 | 87,46 |
| ADAMÓW | 44 | 5.104 | 5,10 |
| CHLEBNIA | 448 | 51.968 | 51,97 |
| CHRZANÓW DUŻY | 336 | 38.976 | 38,98 |
| CHRZANÓW MAŁY | 223 | 25.868 | 25,87 |
| CZARNY LAS | 160 | 18.560 | 18,56 |
| IZDEBNO KOŚCIELNE | 427 | 49.532 | 49,53 |
| IZDEBNO NOWE | 107 | 12.412 | 12,41 |
| JANINÓW | 383 | 44.428 | 44,43 |
| KADY | 459 | 53.244 | 53,24 |
| KAŁĘCZYN | 528 | 61.248 | 61,25 |
| KŁUDNO NOWE | 87 | 10.092 | 10,10 |
| KŁUDNO STARE | 181 | 20.996 | 21,00 |
| KOZERKI | 553 | 64.148 | 64,15 |
| KOZERY NOWE | 149 | 17.284 | 17,28 |
| KOZERY STARE | 364 | 42.224 | 42,22 |
| KRAŚNICZA WOLA | 293 | 33.988 | 33,99 |
| KSIĄŻENICE | 585 | 67.860 | 67,86 |
| MAKÓWKA | 233 | 27.028 | 27,03 |
| MARYNIN | 178 | 20.648 | 20,65 |
| MOŚCISKA | 196 | 22.736 | 22,74 |
| NATOLIN | 484 | 56.144 | 56,14 |
| ODRANO WOLA | 782 | 90.712 | 90,71 |
| OPYPY | 422 | 48.952 | 48,95 |
| RADONIE | 285 | 33.060 | 33,06 |
| SZCZĘSNE | 197 | 22.852 | 22,85 |
| TŁUSTE | 185 | 21.460 | 21,46 |
| URSZULIN | 95 | 11.020 | 11,02 |
| WĘŻYK | 29 | 3.364 | 3,36 |
| WŁADKÓW | 139 | 16.124 | 16,12 |
| WÓLKA GRODZISKA | 242 | 28.072 | 28,07 |
| ZABŁOTNIA | 205 | 23.780 | 23,78 |
| ŻUKÓW | 142 | 16.472 | 16,47 |

* liczba ludności według danych meldunkowych 12.2004r.

Tabela nr 6 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w roku 2005.

| Miejscowość | Liczba ludności | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Miasto Grodzisk Mazowiecki | 26.654 | 5.597,34 |
| Wieś | 10.268 | 1.191,09 |
| ŁĄCZNIE: | 36.922 | 6.788,43 |

Tabela nr 7 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów na statystycznie jednego mieszkańca według Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Mazowieckiego w Mg/rok w roku 2005.

| Miejscowość | Liczba ludności | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Miasto Grodzisk Mazowiecki | 26.654 | 9.782,02 |
| Wieś | 10.268 | 2.187,08 |
| ŁĄCZNIE: | 36.922 | 11.969,10 |

Tabela nr 8 – przedstawia faktyczną ilość wywiezionych stałych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych przez uprawnione podmioty w roku 2005 oraz sposób ich zagospodarowania.

| Odpady wytworzone na terenie gminy w 2005r | Ilość w Mg | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Wytworzone na terenie całej gminy. | 13.687,97 | - |
| Przekazane na składowisko. | 4.352,062 | Składowisko w miejscowości: Mniszkach Cegielnia (USKOM Mława) Kąsie (Sater Kamieńsk) Słabomierz Krzyżówka (PGK ŻYRARDÓW) Gostynin Pruszków (Góra Żbikowska) Franki gm. Krośniewice |
| Wykorzystane gospodarczo | 435,118 | Przekazano do recyklera: papier w ilości 146,78 Mg tworzywa sztuczne w ilości 123,241 Mg złom w ilości 5,652 Mg szkło w ilości 158,38 Mg drewno w ilości 0,955 Mg opak. wielomateriałowe w ilości 0,11 Mg |
| Przekazane do spalenia | 55,29 | Przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych w Warszawie i Dąbrowie Górniczej |
| Kompostowane | 8170,07 | Kompostowane w miejscowości: - Grodzisk Mazowiecki |
| Inny sposób unieszkodliwienia – przekazano do sortowni | 675,43 | Sortownia w miejscowości: - Pruszków |

Tabela nr 9 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w roku 2004.

| Miejscowość | Liczba ludności | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Miasto Grodzisk Mazowiecki | 26.464 | 9.712,29 |
| Wieś | 9.895 | 2.107,64 |
| ŁĄCZNIE: | 36.359 | 11.819,93 |

Tabela nr 10 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów na statystycznie jednego mieszkańca według Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Mazowieckiego w Mg/rok w roku 2004.

| Miejscowość | Liczba ludności | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Miasto Grodzisk Mazowiecki | 26.464 | 5.557,44 |
| Wieś | 9.895 | 1.147,82 |
| ŁĄCZNIE: | 36.359 | 6.705,26 |

Tabela nr 11 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w roku 2003.

| Miejscowość | Liczba ludności | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Miasto Grodzisk Mazowiecki | 26.264 | 5.515,44 |
| Wieś | 9.489 | 1.100,72 |
| ŁĄCZNIE: | 35.753 | 6.616,16 |

Teoretyczna ilość wytworzonych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki w 2005r wynosi: 6.788,43 Mg, zaś w 2004r wyniosła 6.705,26 Mg.

Na podstawie przeprowadzonej analizy z ZGKIM wyliczono średni rzeczywisty wskaźnik wytwarzanych opadów komunalnych na terenie miasta i gminy wynoszący 200 kg.

W układzie miasto - wieś przyjęto przeciętny wskaźnik na poziomie:

- 260 kg/M/rok dla terenu miasta Grodzisk Mazowiecki,

- 140 kg/M/rok dla terenów wiejskich gminy Grodzisk Mazowiecki.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyjęto do dalszego planowania powyższe ilości.

Dane te w znacznym stopniu uwzględniają tą część odpadów, która została unieszkodliwiona bezpośrednio w gospodarstwach domowych we własnym zakresie poprzez:

- kompostowanie odpadów organicznych

- spalanie odpadów

- zagospodarowywanie w inny sposób (odpady budowlano-remontowe, czy wielkogabarytowe)

- nielegalne pozbywanie się odpadów, (o czym świadczą dzikie składowiska odpadów, zapełnione pojemniki na odpady przy ciągach pieszych)

- itp.

Tabela nr 12 – przedstawia faktyczną ilość wywiezionych stałych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych przez uprawnione podmioty w latach 2002 – 2005.

| Lata | Ilość odpadów komunalnych m3/rok | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 48.000 | 9.200 |
| 2003 | 50.000 | 10.000 |
| 2004* | 20.230 | 4.046 |
| 2005 | - | 13.688 |

* obejmuje odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych (dane przekazane przez ZGKiM)

Analizując wspólnie z ZGKiM skład morfologiczny odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych przyjęto zgodnie z propozycją przedstawioną w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

Ilość i rodzaj pojemników stosowanych do gromadzenia odpadów komunalnych zależy od rodzaju zabudowy, wyposażenia firmy w środki transportu oraz możliwości dojazdu do posesji. Na terenie naszej gminy stosowane są najczęściej pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego o pojemności 110 i 1100 litrów oraz dodatkowo na życzenia klientów o pojemności 7 m3.

Opłaty z tytułu odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ponoszą mieszkańcy na podstawie indywidualnie zawartych umów z jednostkami zajmującymi się zbiórką i transportem tych odpadów. Średnie opłaty za usuwanie odpadów na terenie miasta i gminy kształtują się na poziomie 8,-zł za pojemnik typu SM-110.

Tabela nr 13 – przedstawia wyliczony „teoretyczny” skład morfologiczny w wytwarzanych odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w 2005r.

| L.p. | Miejscowość | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | Inne odpady organiczne | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Materiały tekstylne | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Frakcja drobna (< 10 mm) | Suma Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miasto Grodzisk Mazowiecki | 1623,23 | 111,95 | 111,95 | 951,55 | 727,65 | 167,92 | 447,79 | 223,88 | 447,79 | 783,63 | 5597,34 |
| 2. | Wieś | 154,85 | 11,31 | 23,82 | 154,84 | 154,84 | 35,73 | 95,29 | 47,64 | 119,11 | 393,06 | 1191,09 |
| 3. | ŁĄCZNIE | 1778,08 | 123,86 | 135,77 | 1106,39 | 882,49 | 203,65 | 543,08 | 271,52 | 566,90 | 1176,69 | 6788,43 |

Tabela nr 14 – przedstawia wyliczony skład morfologiczny w zebranych odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych w Mg/rok w 2005r.

| L.p. | Miejscowość | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | Inne odpady organiczne | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Materiały tekstylne | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Frakcja drobna (< 10 mm) | Suma Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miasto Grodzisk Mazowiecki | 3778,78 | 191,64 | 191,64 | 1628,94 | 1245,66 | 287,46 | 766,56 | 383,28 | 766,56 | 1341,48 | 9582,00 |
| 2. | Wieś | 533,78 | 41,06 | 82,12 | 533,78 | 533,78 | 123,18 | 328,48 | 164,24 | 410,60 | 1354,98 | 4106,00 |
| 3. | ŁĄCZNIE | 3312,56 | 232,70 | 273,76 | 2162,72 | 1779,44 | 410,64 | 1095,04 | 547,52 | 1177,16 | 2696,46 | 13688,00 |

Tabela nr 15 – przedstawia wyliczony „teoretyczny” skład morfologiczny w wytwarzanych odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych w Mg/rok w 2004r.

| L.p. | Miejscowość | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | Inne odpady organiczne | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Materiały tekstylne | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Frakcja drobna (< 10 mm) | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miasto Grodzisk Mazowiecki | 1611,66 | 111,15 | 111,15 | 944,76 | 722,47 | 166,71 | 444,60 | 222,30 | 444,60 | 778,04 | 5557,44 |
| 2. | Wieś | 149,22 | 11,48 | 22,96 | 149,22 | 149,22 | 54,42 | 91,83 | 45,91 | 114,78 | 378,78 | 1147,82 |
| 3. | ŁĄCZNIE | 1760,88 | 122,63 | 134,11 | 1093,98 | 871,69 | 201,13 | 536,43 | 268,21 | 559,38 | 116,82 | 6705,26 |

Tabela nr 16 – przedstawia wyliczony skład morfologiczny w zebranych odpadach komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych zebranych przez ZGKiM w Mg/rok w 2004r.

| L.p. | Miejscowość | Odpady organiczne pochodzenia roślinnego | Odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego | Inne odpady organiczne | Papier i tektura | Tworzywa sztuczne | Materiały tekstylne | Szkło | Metale | Odpady mineralne | Frakcja drobna (< 10 mm) | suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Miasto Grodzisk Mazowiecki | 1.032,54 | 71,21 | 71,21 | 605,28 | 462,86 | 106,81 | 284,84 | 142,42 | 284,84 | 498,47 | 3.560,48 |
| 2. | Wieś | 63,12 | 4,86 | 9,71 | 63,12 | 63,12 | 14,56 | 38,84 | 19,42 | 48,55 | 160,22 | 485,52 |
| 3. | ŁĄCZNIE | 1.095,66 | 76,07 | 80,92 | 668,40 | 525,98 | 121,37 | 323,68 | 161,84 | 333,39 | 658,69 | 4.046 |

| 1.1 | Selektywna zbiórka odpadów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku - na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki od 1997 roku jest organizowana i prowadzona selektywna zbiórka odpadów u źródła, która obejmuje teren miasta jak i 33 wsie należące do gminy.

Systemem segregacji odpadów „u źródła” przy użyciu worków są objęci wszyscy mieszkańcy miasta i gminy. Brak jest jednak szczegółowej informacji na temat ilości gospodarstw uczestniczących w programie, szacuje się, że bierze w nim udział około 2500 gospodarstw jednorodzinnych.

Mieszkańcy bloków i budynków wielorodzinnych mają możliwość wyrzucania posegregowanych odpadów do ogólnie dostępnych pojemników tj. cztery gniazda po 2 pojemniki na terenie miasta, które obejmują szkło i tworzywo sztuczne - o pojemnościach 1,5 m3 – 2,5 m3.

Tabela nr 16 – przedstawia aktualną lokalizację gniazd do selektywnej zbiórki odpadów.

| Nazwa osiedla | Nazwa ulic |
| --- | --- |
| SADOWA | Sadowa 4 |
| SADOWA | Grunwaldzka 6 |
| KOPERNIKA | Szczerkowskiego 18 |
| KOPERNIKA | Szkolna 5 |

Dokumentacja fotograficzna gniazd stanowi załącznik nr 1.

Ponadto na terenie miasta selektywną zbiórkę odpadów prowadzą wspólnoty mieszkaniowe na własny koszt.

Tabela nr 17 – przedstawia aktualną lokalizację gniazd do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Nazwa ulic

Ul. Piaskowa

Ul. Okulickiego

Dokumentacja fotograficzna gniazd stanowi załącznik nr 2.

Obszar gminy został podzielony na 20 sektorów – 10 sektorów na teren miasta i 10 na terenie wsi. Istniejący system ma charakter „wystawek” tzn. jeden raz w miesiącu w terminie określonym dla każdego sektoru właściciele nieruchomości mogą wystawiać worki przed posesję przy ulicy lub głównej drodze przejazdowej (dotyczy terenu wsi).

Tabela nr 18 – przedstawia kolorystykę dla poszczególnych surowców.

| Kolor | Przypisany |
| --- | --- |
| Biały | Szkło bezbarwne |
| Zielony | Szkło kolorowe |
| Żółty | Tworzywa sztuczne |
| Niebieski | Makulatura |

Dokumentacja fotograficzna worków do selektywnej zbiórki odpadów stanowi załącznik nr 3.

Tabela nr 19 - przedstawia szczegółowy wykaz sektorów wraz z harmonogramem na rok 2006.

Tabela nr 19a – obejmuje teren miasta Grodzisk Mazowiecki.

| Sektor nr 1 | Sienkiewicza-Bałtycka-tory PKP-Okulickiego |
| --- | --- |
|  | 3.01, 1.02, 1.03, 3.04, 4.05, 1.06, 3.07, 1.08, 4.09, 2.10, 3.11, 1.12 |
| Sektor nr 2 | Traugutta-Matejki-tory PKP-Bałtycka-granica miasta |
|  | 4.01, 2.02, 2.03, 4.04, 5.05, 2.06, 4.07, 2.08, 5.09, 3.10, 6.11, 4.12 |
| Sektor nr 3 | 3-go Maja-Okulickiego-Matejki-Traugutta-granica miasta |
|  | 5.01, 3.02, 3.03, 5.04, 8.05, 5.06, 5.07, 3.08, 6.09, 4.10, 7.11, 5.12 |
| Sektor nr 4 | Królewska-Okulickiego-3-go Maja-granica miasta |
|  | 6.01, 6.02, 6.03, 6.04, 9.05, 6.06, 6.07, 4.08, 7.09, 5.10, 8.11, 6.12 |
| Sektor nr 5 | Tory WKD-Nadarzyńska-Królewska-granica miasta |
|  | 9.01, 7.02, 7.03, 7.04, 10.05, 7.06, 7.07, 7.08, 8.09, 6.10, 9.11, 7.12 |
| Sektor nr 6 | Nadarzyńska-tory WKD-granica miasta |
|  | 10.01, 8.02, 8.03, 10.04, 11.05, 8.06, 10.07, 8.08, 11.09, 9.10, 10.11, 8.12 |
| Sektor nr 7 | Rzeka Rokicianka-Warszawska-Nadarzyńska-granica miasta |
|  | 11.01, 9.02, 9.03, 11.04, 12.05, 9.06, 11.07, 9.08, 12.09, 10.10, 13.11, 11.12 |
| Sektor nr 8 | Montwiłła-Sienkiewicza-Nadarzyńska-Warszawska-rzeka Rokicianka-granica miasta |
|  | 12.01, 10.02, 10.03, 12.04, 15.05, 12.06, 12.07, 10.08, 13.09, 11.10, 14.11, 12.12 |
| Sektor nr 9 | Chełmońskiego-Żyrardowska-Sienkiewicza-Montwiłła-granica miasta |
|  | 13.01, 13.02, 13.03, 13.04, 16.05, 13.06, 13.07, 11.08, 14.09, 12.10, 15.11, 13.12 |
| Sektor nr 10 | Bałtycka-Żyrardowska-Chełmońskiego-granica miasta |
|  | 16.01, 14.02, 14.03, 14.04, 17.05, 14.06, 14.07, 14.08, 15.09, 13.10, 16.11, 14.12 |

Tabela nr 19b – obejmuje teren gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Sektor nr 11 | Żuków-Adamów-Chrzanów Mały |
| --- | --- |
|  | 17.01, 15.02, 15.03, 18.04, 18.05, 16.06, 17.07, 16.08, 18.09, 16.10, 17.11, 15.12 |
| Sektor nr 12 | Tłuste-Kłudno Stare-Kłudno Nowe |
|  | 18.01, 16.02, 16.03, 19.04, 19.05, 19.06, 18.07, 17.08, 19.09, 17.10, 20.11, 18.12 |
| Sektor nr 13 | Natolin-Chrzanów Duży-Chlebnia-Zabłotnia |
|  | 19.01, 17.02, 17.03, 20.04, 22.05, 20.06, 19.07, 18.08, 20.09, 18.10, 21.11, 19.12 |
| Sektor nr 14 | Izdebno Kościelne-Izdebno Nowe-Kraśnicza Wola |
|  | 20.01, 20.02, 20.03, 20.04, 23.05, 21.06, 20.07, 21.08, 21.09, 19.10, 22.11, 19.12 |
| Sektor nr 15 | Kozery Nowe-Kozery Stare-Wólka Grodziska |
|  | 23.01, 21.02, 21.03, 21.04, 24.05, 22.06, 21.07, 22.08, 22.09, 20.10, 23.11, 20.12 |
| Sektor nr 16 | Kozerki-Władków-Czarny Las |
|  | 24.01, 22.02, 22.03, 24.04, 25.05, 23.06, 24.07, 23.08, 25.09, 23.10, 24.11, 21.12 |
| Sektor nr 17 | Kałęczyn-Mościska-Janinów-Makówka-Wężyk |
|  | 25.01, 23.02, 23.03, 25.04, 26.05, 26.06, 25.07, 24.08, 26.09, 24.10, 27.11, 22.12 |
| Sektor nr 18 | Adamowizna-Odrano Wola |
|  | 26.01, 24.02, 24.03, 26.04, 29.05, 27.06, 26.07, 25.08, 27.09, 25.10, 28.11, 27.12 |
| Sektor nr 19 | Kady-Opypy-Radonie-Szczęsne |
|  | 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 30.05, 28.06, 27.07, 28.08, 28.09, 26.10, 29.11, 28.12 |
| Sektor nr 20 | Książenice-Marynin-Urszulin |
|  | 30.01, 28.02, 28.03, 28.04,31.05, 29.06, 28.07, 29.08, 29.09, 27.10, 30.11, 29.12 |

Tabela nr 20 – przedstawia ilość surowców wtórnych (w Mg) zebranych w gminie Grodzisk Mazowiecki w poszczególnych latach.

| Surowiec | 2000r | 2001r | 2002r | 2003r | 2004r | 2005r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tworzywa sztuczne w Mg | 15 | 24 | 25,95 | 26,53 | 41,99 | 40,60 |
| Szkło w Mg | 30 | 36 | 41,2 | 52,09 | 61,99 | 75,60 |
| Makulatura w Mg | - | - | - | - | 10,13 | 25,40 |
| Biomasa – odpady zielone w Mg | - | - | 200,84 | 263,84 | 327,62 | 297,00 |

Selektywną zbiórkę odpadów obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki – ul. Sportowa 29 w Grodzisku Mazowieckim; tel. 755-51-97.

Załączona dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 2 przedstawia kolorystykę i wzornictwo stosowanych worków.

Program wprowadził zasadę częściowej odpłatności za odbiór worka w wysokości 1,70 zł, jest to koszt zakupu worka, który ponoszą mieszkańcy. Koszt organizacji systemu segregacji (dofinansowania przez gminę) wyniósł w 2004 roku 154.330,31 zł, zaś w 2005r wyniósł

Tabela nr 21 – przedstawia koszty (w PLN) poniesione przez gminę w zakresie segregacji odpadów na przestrzeni lat 2002-2005.

| Lp. | Lata | Wysokość dofinansowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2002 | 89.031,27 |
| 2. | 2003 | 157.443,08 |
| 3. | 2004 | 154.330,31 |
| 4. | 2005 | 168.362,57 |
| SUMA | 569.167,23 |

Ponadto należy podkreślić, że na terenie gminy znajdują się dwa punkty skupu surowców wtórnych, oba położone na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki.

Pierwszy skupuje szkło opakowaniowe, drugi szkło opakowaniowe oraz makulaturę.

Tabela nr 22 – przedstawia wykaz punktów skupu surowców wtórnych.

| Lp. | Nazwa punktu skupu | Adres | Punkt skupu | Ilość przekazanych odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Marian Wiśniewski | Bałtycka 3 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Szkło opakowaniowe | Brak danych |
| 2. | Małgorzata Sobieszek | Żytnia 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Szkło opakowaniowe, makulatura | Brak danych |

Do 2001r odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się bezpłatnie. Rada Miasta uchwałą wprowadziła płatny odbiór poszczególnych odpadów wielkogabarytowych - zainteresowanie mieszkańców spadło do minimum (forma odbioru – na telefon).

Obsługą programu zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29; 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

| 1.2 | Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących z sektora odpadów komunalnych nie jest jeszcze prowadzona na szeroką skalę na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. W miesiącu marcu 2004 roku Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim wraz z firmą AMINEX wprowadził do systemu selektywnej zbiórki odpadów odbiór:

- przeterminowanych leków

- baterii

Odpady te są zbierane w 22 punktach do pojemników 60 litrowych wykonanych z tworzywa sztucznego. Dostęp do pojemników odbywa się w godzinach pracy danego punktu.

Załączona dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik nr 3 przedstawia pojemniki do zbiórki powyższych odpadów.

Tabela nr 23 – przedstawia wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków.

| Lp. | Nazwa placówki | Adres placówki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Apteka | Ul. Sienkiewicza 43 |
| 2. | Apteka | Ul. Daleka 23 |
| 3. | Apteka | Ul. 11-go Listopada 43 |
| 4. | Apteka | Ul. Bairda 36 |
| 5. | Apteka | Ul. Spółdzielcza 10 |
| 6. | Apteka | Ul. 1-go Maja 11 |
| 7. | Apteka | Ul. Kopernika 10a |
| 8. | Apteka | Pl. K. Zygmunta Starego 9a |
| 9. | Lecznica dla Zwierząt | Ul. Składowa 3 |

Tabela nr 24 – przedstawia wykaz punktów zbiórki baterii.

| Lp. | Nazwa placówki | Adres placówki |
| --- | --- | --- |
| 1. | Urząd Miejski | Ul. Kościuszki 32a |
| 2. | Starostwo Powiatowe | Ul. Kościuszki 30 |
| 3. | ALBERT | Ul. Królewska 86 |
| 4. | CHAMPION | Ul. Armii Krajowej 15 |
| 5. | BIEDRONKA | Ul. Sienkiewicza 15 |
| 6. | MERKURION | Ul. Królewska 14 |
| 7. | Zespół Szkół nr 1 | Ul. Żwirki i Wigury 4 |
| 8. | Zespół Szkół nr 2 | Ul. Kilińskiego 8c |
| 9. | Szkoła podstawowa nr 6 | Ul. Sportowa 31 |
| 10. | Zespół Szkolno-przedszkolny nr 1 | Ul. Zielony Rynek 2 |
| 11. | Zespół Szkolno-przedszkolny nr 2 | Ul. Westfala 3 |
| 12. | Gimnazjum nr 3 | Ul. Zondka 6 |

Tabela nr 25 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych wywodzących się z odpadów komunalnych na statystycznie jednego mieszkańca według Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Mazowieckiego w Mg/rok w roku 2005.

| Miejscowość | Liczba ludności | Ilość odpadów niebezpiecznych Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Miasto Grodzisk Mazowiecki | 26.654 | 53,31 |
| Wieś | 10.268 | 20,54 |
| ŁĄCZNIE: | 36.922 | 73,85 |

Tabela nr 26 – przedstawia szacunkową „teoretyczną” ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych wywodzących się z odpadów komunalnych na statystycznie jednego mieszkańca według Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Mazowieckiego w Mg/rok w roku 2004.

| Miejscowość | Liczba ludności | Ilość odpadów niebezpiecznych Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| Miasto Grodzisk Mazowiecki | 26.464 | 52,93 |
| Wieś | 9.895 | 19,79 |
| ŁĄCZNIE: | 36.359 | 72,72 |

Tabela nr 27 – przedstawia faktyczną ilość w Mg/rok zebranych odpadów - przeterminowanych leków i baterii, wywodzących się z odpadów komunalnych w roku 2004 i 2005.

| Lp. | Rok | Nazwa odpadu | Ilość w kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2004 | Przeterminowane leki | 40 |
|  |  | Baterie | 30 |
| 2. | 2005 | Przeterminowane leki | 180 |
|  |  | Baterie | 170 |

Odpad akumulatorowy jest najniebezpieczniejszym z odpadów powstających w wyniku eksploatacji pojazdów a zarazem znakomitym surowcem do produkcji nowych rzeczy.

W roku 1998 Gmina w porozumieniu ze stacją paliw nr 1 ORLEN przy ul. Żyrardowskiej w Grodzisku Mazowieckim zorganizowały selektywną zbiórkę akumulatorów bez ponoszenia kosztów przez gminę. Jedynie Gmina wyposażyła stację w specjalny garaż do magazynowania tego odpadu.

Z uwagi na zmianę przepisów w roku 2002, które narzucają obowiązek zdawania starych akumulatorów przy zakupie nowych, zainteresowanie mieszkańców zbiórką jest żadne.

Podstawy działania rynku recyklingu akumulatorów tworzą akty prawne będące transpozycją dyrektywy unijnej 94/62/EC, ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku, a w szczególności ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami z 11 maja 2001 roku.

Akumulatory rozruchowe są obecnie zbierane przez sieci handlowe, gdzie właściwa wysokość opłaty depozytu w wysokości ok. 30 zł sposób odpowiedni stymuluje systemu zbiórki i funkcjonuje ona dość efektywnie aczkolwiek spotykane są przez nas przypadki występowania akumulatorów po rowach i lasach.

Ponadto występujące na terenie gminy punkty skupu złomu zajmują się zbieranie złomu akumulatorowego.

Tabela nr 28 – przedstawia odpady niebezpieczne pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych.

| KOD ODPADU | RODZAJE ODPADÓW. |
| --- | --- |
| 20 01 13 | Rozpuszczalniki |
| 20 01 14 | Kwasy |
| 20 01 15 | Alkalia |
| 20 01 17 | Odczynniki fotograficzne |
| 20 01 19 | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć |
| 20 01 23 | Urządzenia zawierające freony |
| 20 01 26 | Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 |
| 20 01 27 | Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 29 | Detergenty zawierające substancje niebezpieczne |
| 20 01 31 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 20 01 33 | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie |
| 20 01 35 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki |
| 20 01 37 | Drewno zawierające substancje niebezpieczne |

Tabela nr 29 – przedstawia przyjęte w Krajowym Planie wskaźniki odzysku odpadów niebezpiecznych, przewiduje się osiągnięcie następującego poziomu selektywnego zbierania odpadów.

| Lp. | Lata | % osiągniętych poziomów |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2006 | 15 |
| 2. | 2010 | 50 |
| 3. | 2011 | 57 |

Tabela nr 30 – przedstawia wyliczone „teoretyczne” ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych wyliczone na podstawie średniego wskaźnika krajowego za rok 2004.

| KOD ODPADU | ŚREDNI WSKAŹNIK KRAJOWY kg/M X a | ILOŚĆ W Mg/a |
| --- | --- | --- |
| 20 01 13 | 0,23 | 8,36 |
| 20 01 14 20 01 15 | 0,03 | 1,09 |
| 20 01 21 | 0,01 | 0,36 |
| 20 01 26 | 0,02 | 0,73 |
| 20 01 27 | 0,32 | 11,63 |
| 20 01 29 | 0,07 | 2,55 |
| 20 01 31 | 0,08 | 2,91 |
| 20 01 33 | 0,07 | 2,55 |
| SUMA | 30,18 |

Tabela nr 31 – przedstawia wyliczone „teoretyczne” ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych wyliczone na podstawie średniego wskaźnika krajowego za rok 2003.

| KOD ODPADU | ŚREDNI WSKAŹNIK KRAJOWY kg/M X a | ILOŚĆ W Mg/a |
| --- | --- | --- |
| 20 01 13 | 0,23 | 8,22 |
| 20 01 14 20 01 15 | 0,03 | 1,07 |
| 20 01 21 | 0,01 | 0,36 |
| 20 01 26 | 0,02 | 0,72 |
| 20 01 27 | 0,32 | 11,44 |
| 20 01 29 | 0,07 | 2,50 |
| 20 01 31 | 0,08 | 2,86 |
| 20 01 33 | 0,07 | 2,50 |
| SUMA | 29,67 |

Wielokrotnie zgłaszane są interwencje przez mieszkańców na nielegalne składowanie i spalanie odpadów niebezpiecznych. Pozbywanie się odpadów w ten sposób stanowią duże zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Składowanie powoduje wymywanie przez opady atmosferyczne składników rozpuszczalnych, które przenikają do wód podziemnych i powierzchniowych stanowiąc zagrożenie ujęć wody pitnej, a także do gleb.

Spalanie odpadów w piecach, kotłowniach lub w instalacjach nie przystosowanych do termicznego unieszkodliwiania odpadów prowadzi do emisji pyłów zawierających metale ciężkie, węglowodory, dioksyny oraz substancji gazowych jak chlorowodór, chlor, tlenki azotu, dwutlenek siarki, związki organiczne. Część tych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, ulegających różnym przemianom fizyko - chemicznym opada następnie na powierzchnię ziemi. Niektóre substancje toksyczne pozostają w popiele i żużlu.

| 2. | Odpady opakowaniowe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpady opakowaniowe generalnie pochodzą z obiektów użyteczności publicznej i mają charakter wysoce zróżnicowany zarówno pod względem ilości i składu morfologicznego. Jednakże te odpady są podobne do odpadów powstających w zabudowie mieszkaniowej. Dużą część wytwarzanych odpadów stanowią opakowania, niewielki procent to odpady organiczne.

Cześć odpadów wytwarzanych jest segregowana u źródła i nie trafia na składowiska odpadów tylko bezpośrednio poddawana jest recyklingowi zgodnie z zasadami obowiązującymi posiadacza odpadów.

Utylizacja i odzysk surowców wtórnych są dwoma blisko związanymi sposobami podejścia do problemu odpadów. Ogólnie mówiąc, utylizacja oznacza odwrócenie procesu przetwarzania i uzyskanie tego samego lub innego produktu (np.: papieru z papieru; kompostu z papieru). Odzysk surowców to utylizacja połączona z odzyskaniem energii, czego przykładem może być wykorzystanie odpadów jako paliwa.

Niestety, obecnie brakuje wiarygodnych danych dotyczących ilości odpadów wytwarzanych i poddanych odzyskowi czy recyklingowi.

Generalnie na podstawie danych Krajowego Programu Gospodarki Odpadami na terenie województwa mazowieckiego w roku 2002 wytworzono 500,9 tys. Mg z czego na powiat grodziski przypada 7,3 tys. Mg.

Według danych Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami najliczniejszą grupą odpadów opakowaniowych jest makulatura stanowiąca 36 %, stłuczka szklana 27 %, tworzywa sztuczne 14 %, drewno 13 % pozostałe – 10 % (odpady wielomateriałowe, metale itd.)

Tabela nr 32 – przedstawia szacunkową ilość wytwarzanych odpadów (2002r) pochodzących z obiektów użyteczności publicznej.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Masa odpadów opakowaniowych w 2002r |
| --- | --- |
|  | Ogółem w Mg | Ogółem % | Na mieszkańca kg/M/rok |
| Makulatura | 1.314,00 | 36 | 13,40 |
| Stłuczka szklana | 985,50 | 27 | 7,55 |
| Tworzywa sztuczne | 511,00 | 14 | 2,03 |
| Drewno | 474,50 | 13 | 1,75 |
| Odpady pozostałe | 365,00 | 10 | 1,03 |
| RAZEM | 3650* | 100 | 25,76 |

* Szacunkowa dana dotyczącą masy odpadów opakowaniowych wynosi 7.300 Mg dla powiatu Grodziskiego. Wartość tą podzielono na połowię i uwzględniono (przyjęto) jako szacunkową masę odpadów opakowaniowych pochodzących z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki.

| 3. | Odpady przemysłowe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Powstawanie największych ilości odpadów jest związane z działalnością gospodarczą. Za odpady przemysłowe uciążliwe dla środowiska uważa się powstające w procesach produkcyjnych stałe i ciekłe substancje oraz przedmioty poużytkowe uciążliwe dla środowiska i nieużyteczne bez dodatkowych zabiegów technologicznych. Zgodnie z danymi WIOŚ na terenie powiatu Grodziskiego wytworzono 31 tys. Mg odpadów przemysłowych, w tym znajduje się 87,8 Mg odpadów niebezpiecznych.

Tabela nr 33 – przedstawia bilans odpadów pochodzenia przemysłowego wytworzonych w roku 2000 (według WIOŚ).

| Wyszczególnienie | Odpady wytworzone w tys. Mg. |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Wykorzystane | Unieszkodliwione | Składowane |
| Polska | 125.484,10 | 96.468,50 | 2.771,00 | 22.346,70 |
| Woj. mazowieckie | 4.869,90 | 2.984,60 | 240,40 | 1.601,90 |
| Powiat Grodziski | 31,00 | 1,20 | 1,00 | 28,80 |
| Gmina Grodzisk Mazowiecki | b.d | b.d | b.d | b.d |

Tabela nr 34 – przedstawia bilans odpadów niebezpiecznych wytworzonych w roku 2000 (według WIOŚ).

| Wyszczególnienie | Odpady wytworzone w Mg. |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Wykorzystane | Unieszkodliwione | Składowane |
| Polska | b.d | b.d | b.d | b.d |
| Woj. mazowieckie | 70.091,60 | 23.311,30 | 44.954,70 | 309,10 |
| Powiat Grodziski | 87,80 | 21,70 | 35,80 | 0 |
| Gmina Grodzisk Mazowiecki | b.d | b.d | b.d | b.d |

| 4. | Odpady budowlane. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na odpady budowlane składają się głównie odpady obojętne z rozbiórki obiektów, takich jak gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np. ziemia z wykopów). Do grupy tej należą również inne odpady, jak drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne (w tym odpady azbestu, elektryczne i elektroniczne).

Oszacowanie ilości powstających odpadów budowlanych jest trudne i opiera się w głównej mierze na metodach wskaźnikowych. Szacunkowa ilość odpadów rozbiórkowych i budowlanych wytwarzanych w Polsce na jednego mieszkańca miasta wynosi 40-50 kg/rok.

Dodatkowo powstaje około 20% odpadów pochodzących z remontów i budowy w poszczególnych sektorach gospodarki. Duża część odpadów budowlanych wykorzystywana jest gospodarczo: do niwelacji i rekultywacji terenu lub odzyskiwana – najczęściej w procesie budowy dróg czy fundamentów. Tylko bardzo niewielka ich część deponowana jest na składowiskach odpadów.

Tabela nr 35 – przedstawia szacunkową wartość powstających odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych w roku 2003.

| Wyszczególnienie | Liczba mieszkańców | Wskaźnik kg/mieszkańca/rok | Ilość odpadów budowlanych (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Grodzisk Mazowiecki | 35753 | 50 | 1787,65 |
| Razem z poszczególnych sektorów gospodarki | 20 % | 357,53 |
| Ogółem | 2.145,18 |
| Powiat Grodziski | - | - | 3477 |
| Razem z poszczególnych sektorów gospodarki | 20 % | 695,40 |
| Ogółem | 4.172,40 |

Tabela nr 36 – przedstawia szacunkową wartość powstających odpadów budowlanych pochodzących z gospodarstw domowych w roku 2005.

| Wyszczególnienie | Liczba mieszkańców | Wskaźnik kg/mieszkańca/rok | Ilość odpadów budowlanych (Mg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Grodzisk Mazowiecki | 36922 | 50 | 1846,10 |
| Razem z poszczególnych sektorów gospodarki | 20 % | 369,22 |
| Ogółem | 2.215,32 |

| 5. | Odpady medyczne i weterynaryjne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Odpady medyczne powstają we wszystkich placówkach medycznych działających na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Na terenie gminy znajdują się następujące placówki medyczne:

- 1 Szpital Powiatowy,

- 1 Stacja Pogotowia Ratunkowego,

- 2 Domy Pomocy Społecznej,

- 6 Przychodni lekarskich,

- 16 Gabinetów lekarskich,

- 18 Gabinetów stomatologicznych,

- 12 Punktów aptecznych,

- 7 Lecznic dla zwierząt.

Zgodnie z danymi WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) wśród odpadów, powstający w placówkach służby zdrowia ok.:

- 75 % - 90 % stanowią odpady nie stanowiące zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi (odpady komunalne, komunalne i podobne)

- 	10 % - 25 % medyczne odpady niebezpieczne.

Niebezpieczne odpady medyczne i weterynaryjne zostały ujęte w katalogu odpadów w grupie 18 01 i 18 02. tj. odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej.

Tabela nr 37 – przedstawia podgrupy odpadów niebezpiecznych medycznych i weterynaryjnych według katalogu odpadów.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- |
| 18 01 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej |
| 18 01 02 | Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) |
| 18 01 03 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 |
| 18 01 06 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 01 08 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |
| 18 01 10 | Odpady amalgamatu dentystycznego |
| 18 01 80 | Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie o właściwościach zakaźnych |
| 18 01 82 | Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych |
| 18 02 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |
| 18 02 02 | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt |
| 18 02 05 | Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne |
| 18 02 07 | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne |

Tabela nr 38 – przedstawia podgrupy odpadów niebezpiecznych innych niż medyczne a wytwarzanych w placówkach medycznych według katalogu odpadów.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu |
| --- | --- |
| 15 01 10 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 |

Jedynie cześć z wyżej wymienionych placówek na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki ma uzgodniony sposób postępowania z odpadami medycznymi.

Tabela nr 39 – przedstawia podmioty gospodarcze, które uzyskał zezwolenie tutejszego Starosty na prowadzenie działalności w wyniku, której powstają odpady niebezpieczne.

| Lp. | Nazwa jednostki, adres | Nr. decyzji | Ważność decyzji | Kod odpadu | Ilość odpadu Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laboratorium Analiz Lekarskich –N.Z.O.Z. ,,DIA-MED”.s.c. Gabriela Kucharska i Zdzisław Golonka Ul.11-Listopada 32/28, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | WOŚR.iGW- 760 /78/01 | 31.10.2006 | 18 01 03 18 01 05 | 0,25 0,015 |
| 2. | SZPZOZ Szpital Zachodni ul. Daleka 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki | WOŚRiGW-760/15/03 | 23.02.2013 | 09 01 01 09 01 04 16 02 13 18 01 02 18 01 03 18 01 06 18 01 08 | 1,0 1,0 0,8 1,0 110,0 2,0 0,2 |

Odnośnie pozostałych placówek należy domniemywać, że postępują z odpadami w sposób niewłaściwy poprzez mieszanie ich z odpadami komunalnymi.

Łączna ilość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie gminy została oszacowana na podstawie decyzji Starosty i wynosi około 116 Mg, zaś według danych pochodzących z Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu oszacowano, że na terenie powiatu wytwarzanych jest 125 Mg/rok przy ilości ok. 2949,20 Mg/rok (w 2002r) dla województwa mazowieckiego.

Natomiast stosując poniżej wymienione wskaźniki trudno oszacować szacunkową ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych, z uwagi na brak informacji o wielkości placówki, profilu, ilości zatrudnionych pracowników, ilości przyjmowanych pacjentów.

Tabela nr 40 – przedstawia wskaźniki nagromadzenia odpadów medycznych dla obiektów służby zdrowia.

| Źródło odpadów | Jednostka | Wskaźnik |
| --- | --- | --- |
| Szpital ogólny miejski | kg/łóżko/d | 0,16 |
| Przychodnia specjalistyczna | kg/poradę | 0,012 |
| Przychodnia ogólna i ośrodek zdrowia | kg/poradę | 0,005 |
| Stacja pogotowia ratunkowego | kg/poradę | 0,067 |
| Domy opieki społecznej | kg/dom | 200 |
| Chirurgia | kg/dobę | 0,18 |
| Ginekologia | kg/dobę | 0,38 |
| Internista | kg/dobę | 0,02 |
| Laryngolog | kg/dobę | 0,08 |
| Okulista | kg/dobę | 0,02 |
| Ortopeda | kg/dobę | 0,15 |
| Stomatolog | kg/dobę | 0,41 |
| Urolog | kg/dobę | 0,38 |
| Weterynarz | kg/dobę | 0,80 |

Należy dodać, że odpady medyczne w postaci przeterminowanych leków powstają w gospodarstwach domowych – szczegółowo w rozdziale 1,2 opisano metodę zbiórki odpadów – przeterminowanych leków.

Odpady ww. dwóch grup powinny być gromadzone selektywnie, gdyż wymagają unieszkodliwienia na drodze termicznego przekształcenia tj. termicznego przekształcenia odpadów, przez auoklawizowanie, dezynfekcję termiczną, unieszkodliwianie mikrofalami.

Obecnie Gmina Grodzisk Mazowiecki korzysta z usług zbiornicy padliny w Mszczonowie – Związek Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” 96-320 Mszczonów ul. Grójecka 45. Podmiot posiada stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne oznaczone kodem 02 01 82 tj. zwierzęta padłe i ubite z konieczności. Odbiór padliny następuje po zgłoszeniu telefonicznym w terminie 24 godzin w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym. Następnie odpady te trafiają do utylizacji poprzez firmę HETMAN mieszczącą się we Florianowie.

W roku 2003 na terenie gminy zgłoszono jeden przypadek padłej padliny (krowy w gospodarstwie domowym) w wyniku, których wytworzono 550 kg odpadu.

| 6. | Odpady z przemysłu mięsnego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na terenie gminy funkcjonuje jeden zakład tj. Zakład Produkcyjno-Handlowy Przetwórstwo Mięsne s.c. Z. Pniweski, M. Pniewska, R. Gut, Tłuste 14 gmina Grodzisk Mazowiecki prowadzący działalność gospodarczą związaną z ubojem żywca (trzody chlewnej i bydła) oraz przetwórstwem mięsna oraz działalnością handlową dotyczącą produktów własnych.

Jak wynika z programu gospodarki odpadami zakład produkcyjny wytwarza odpady zgodnie z poniżej przedstawioną tabelą.

Tabela nr 41 – przedstawia ilość odpadów wytwarzanych w ciągu roku w zakładzie.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość wytwarzanych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 100 |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 400 |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 30 |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka | 30 |

Odpady poubojowe tego Zakładu zgodnie z zawartymi umowami przekazywane są do Zakładu Produkcji Rolnej MIROPASZ i Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego HETMAN.

| 7. | Wraki samochodowe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Wycofane z eksploatacji samochody ze względu na zawartość substancji niebezpiecznych takich jak: oleje, płyny chłodnicze i hamulcowe, odpady paliw ciekłych, filtry olejowe stanowią duże zagrożenie dla środowiska.

Pewne elementy pojazdu posiadają charakter surowców wtórnych i odpadów, z których część może być poddana recyklingowi materiałowemu lub energetycznemu.

Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), sprawy postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji stanowiącymi odpady regulowane były przepisami ustawy o odpadach (gospodarowanie odpadami na ogólnych zasadach) oraz Prawa o ruchu drogowym, które w szczególności regulowało kwestię wydawania zaświadczeń niezbędnych do wyrejestrowania pojazdu. Obecnie, przepisy ustawy o odpadach stosuje się jedynie w sprawach nieuregulowanych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (np. decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie ewidencji odpadów).

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji transponuje do prawodawstwa polskiego wymagania zawarte w następujących aktach prawnych Unii Europejskiej:

– dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. UE. L. 00.269.34),

– decyzji Komisji 2001/753/WE z dnia 17 października 2001 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. UE.L. 01.282.77),

– decyzji Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. o minimalnych wymaganiach dla certyfikatu zniszczenia wydawanego zgodnie z art. 5(3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. UE. L. 02.50.94).

Ustawa ma zastosowanie do pojazdów wyprodukowanych na terytorium kraju, wprowadzonych na to terytorium w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz do odpadów powstałych ze wszystkich wyżej wymienionych pojazdów.

Ustawy nie stosuje się do pojazdów historycznych, do których są zaliczane pojazdy zabytkowe oraz pojazdy mające co najmniej 25 lat, których model nie jest produkowany od 15 lat, uznane przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowe lub mające szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji.

Wprowadzenie pojazdu na terytorium kraju następuje z dniem wydania pojazdu z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia do obrotu (pojazdy wyprodukowane w kraju), w przypadku importu – z dniem dopuszczenia do obrotu w kraju, a w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia – z dniem wystawienia faktury potwierdzającej takie nabycie.

Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji (będącego odpadem) jest obowiązany do przekazywania tego pojazdu do podmiotu uprawnionego do zbierania tych pojazdów, tj. do stacji demontażu lub punktu zbierania tych pojazdów. Wymagane przy przekazaniu dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

– dowód rejestracyjny pojazdu oraz karta pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym;

– dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.

Właściciel pojazdu w terminie 30 dni od otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu jest obowiązany złożyć wniosek o jego wyrejestrowanie.

Stacja demontażu została zdefiniowana jako zakład prowadzący przetwarzanie, w tym demontaż, obejmujący następujące czynności:

– usunięcie z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów,

– wymontowanie z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia,

– wymontowanie z pojazdów elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych z eksploatacji i powstających z nich odpadów. Przetwarzanie obejmuje czynności podejmowane po przekazaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji do stacji demontażu w celu demontażu, odzysku lub przygotowania do unieszkodliwiania. Stacje demontażu powinny spełniać minimalne wymagania, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206). Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien uzyskać pozwolenie zintegrowane lub inną decyzję w zakresie gospodarki odpadami (na podstawie przepisów Prawa ochrony środowiska lub ustawy o odpadach), z tym, że ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji przesądza, iż organem właściwym do wydania decyzji wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu jest wojewoda.

Stacja demontażu lub punkt zbierania pojazdów są obowiązane przyjąć każdy pojazd, który posiada cechy identyfikacyjne pojazdu. Przyjęcie takie jest nieodpłatne, jeżeli pojazd jest kompletny, nie zawiera odpadów niepochodzących z danego pojazdu i jest zarejestrowany na terytorium kraju. W przypadku pojazdów wprowadzonych na terytorium kraju przed 1 lipca 2002 r. przepis o nieodpłatnym przyjęciu stosuje się od 1 stycznia 2007 r., w pozostałych przypadkach przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przy przyjmowaniu pojazdu wycofanego z eksploatacji może pobrać opłatę od właściciela pojazdu, z wyjątkiem przyjmowania niekompletnych pojazdów Policji oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej. Za pojazd kompletny uważa się pojazd, który zawiera wszystkie istotne elementy, a jego masa jest nie mniejsza niż 90% masy pojazdu. Listę istotnych elementów pojazdu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 973). W przypadku przyjmowania od właściciela niekompletnego pojazdu wycofanego z eksploatacji opłata nie może przekraczać wysokości 10 zł za 1 kg brakującej masy pojazdu.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów wydaje zaświadczenie o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu, stanowiące postawę do jego wyrejestrowania, oraz unieważnia dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablice rejestracyjne. Nie wydaje się zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, jeżeli właściciel pojazdu odmawia uiszczenia opłaty oraz jeżeli nie jest możliwe ustalenie cech identyfikacyjnych pojazdu. Zaświadczenie o demontażu pojazdu powinno zawierać oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablic rejestracyjnych.

Prowadzący stację demontażu zaświadczenie o demontażu pojazdu sporządza w trzech egzemplarzach:

– pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu,

– drugi jest przekazywany przez przedsiębiorcę prowadzącego stację demontażu w terminie 7 dni organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji,

– trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu, który otrzymuje zaświadczenia o demontażu pojazdu od przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, przekazuje jeden egzemplarz zaświadczenia organowi rejestrującemu, a drugi pozostawia u siebie.

Demontaż może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu. Przedsiębiorca prowadzący taką stację obowiązany jest osiągnąć wymagany poziom odzysku (95%) i recyklingu (85%) masy pojazdów przyjętych do jego stacji demontażu, z tym, że w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. poziomy odzysku i recyklingu, wynoszą odpowiednio 85% i 80%. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1980 r. poziomy te są niższe i odpowiednio wynoszą 75% odzysk i 70 % recykling.

Przy obliczaniu poziomów odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji do odzysku zalicza się działania oznaczone jako R1-R9, R13 - R15 w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, a przy obliczaniu poziomów recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji do recyklingu zalicza się działania oznaczone jako R2-R9, R14 i R15 w tym załączniku. Przy obliczaniu poziomów przedmioty wyposażenia i części pojazdów przeznaczone do ponownego użycia zalicza się do odzysku i recyklingu.

Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez stację demontażu oraz dokumentów potwierdzających dokonanie odzysku i recyklingu. Sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rodzaje i wzory dokumentów potwierdzających odzysk i recykling określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 212, poz. 1774).

Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odzysku lub recyklingu jest obowiązany wydać zaświadczenie potwierdzające odzysk lub recykling na wniosek przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, przekazującego odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Zaświadczenie potwierdzające odzysk lub recykling sporządza się w trzech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje przedsiębiorca prowadzący stację demontażu przekazujący odpady do odzysku, drugi jest przekazywany Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, a trzeci pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub recyklingu.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:

– liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu;

– masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji;

– przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu oraz do unieszkodliwienia, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy;

– osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980r i w okresie późniejszym.

Sprawozdanie przedsiębiorca przekazuje w terminie do dnia 15 lutego następnego roku Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewodzie. Dokumenty, na podstawie których sporządza się sprawozdanie, powinny być przechowywane przez 5 lat. Wzór sprawozdania został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 września 2005r w sprawie rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 201, poz. 1672). Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006r.

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć wojewodzie (właściwemu miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu) zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska co najmniej raz w roku kontroluje każdą stację demontażu.

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany zapewnić bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji. Punkt zbierania pojazdów powinien spełniać minimalne wymagania, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005r w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214, poz. 1806).

Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu, dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania pojazdów. Starosta wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów po uzgodnieniu z wojewodą właściwym miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu, z którą przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów zawarł umowę. W zezwoleniu starosta określa przedsiębiorcę lub przedsiębiorców prowadzących stację demontażu, którym przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany przekazywać zebrane pojazdy wycofane z eksploatacji. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydane przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wygasa z dniem zakończenia działalności lub rozwiązania albo wygaśnięcia umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Prowadzący punkt zbierania jest obowiązany do przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji na tych samych zasadach jak prowadzący stację demontażu. Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów może wydawać zaświadczenia o demontażu pojazdu oraz zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu wyłącznie w imieniu przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

– zawarł umowę z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu,

– przekazuje przyjęte pojazdy wycofane z eksploatacji do stacji demontażu.

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów sporządza zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, w czterech egzemplarzach, z których pierwszy otrzymuje właściciel pojazdu, drugi i trzeci są przekazywane w terminie 7 dni do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, w którego imieniu zaświadczenie zostało wydane, a czwarty pozostaje u przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany do przekazania wszystkich zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, z którym zawarł umowę (jeżeli nie jest to ten sam przedsiębiorca).

Przedsiębiorca prowadzący punkt zbierania pojazdów jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć staroście właściwemu miejscowo do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu.

Wojewoda prowadzi wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu oraz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów.

Wykaz Wojewoda zamieścił na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

Przedsiębiorca prowadzący strzepiarkę powinien spełnić minimalne wymagania, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005r w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe (Dz. U. Nr 214, poz. 1807). W rozporządzeniu tym zostały również określone metody rozdziału odpadów na frakcje materiałowe obejmujące frakcje metali żelaznych i nieżelaznych, tworzyw sztucznych, szkła i pozostałości.

Przedsiębiorca prowadzący strzępiarkę jest obowiązany wykonać raz na rok próbę strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji w celu określenia zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych. Sposób wykonania próby strzępienia został określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2005r w sprawie sposobu wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 210, poz. 1755). Informację dotyczącą zawartości uzyskiwanych frakcji materiałowych, określonej w wyniku przeprowadzenia próby strzępienia prowadzący strzępiarkę przekazuje:

– przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu, od których przyjmuje odpady do strzępienia - w ciągu miesiąca od wykonania próby,

– marszałkowi województwa - wraz ze zbiorczym zestawieniem danych.

Tabela nr 42 – przedstawia bilans zarejestrowanych pojazdów i wyrejestrowanych pojazdów na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| ROK | Ilość pojazdów zarejestrowanych | Ilość pojazdów wyrejestrowana | Ogólna ilość pojazdów zarejestrowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 784 | 169 | 14.252 |
| 2002 | 681 | 72 | 14.759 |

Według krajowych danych mówiących, że rocznie wycofuje się z eksploatacji około 2.5 % pojazdów na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wartość ta wynosi 0,49 %, zaś na złom trafia ok. 1,5 % pojazdów.

Uwzględniając średnią masę pojazdów na 0,94 Mg uzyskuje się rocznie masę złomu samochodowego na poziomie 67,68 Mg tj. dla roku 2002.

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, powinny być przekazywane przez ostatniego właściciela do firmy posiadającej uprawnienia wojewody do wydawania zaświadczeń o przyjęciu pojazdu do kasacji. Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wyznaczony i uprawniony jest jeden podmiot gospodarczy – firma JARO Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Żydowskiej 2 w Grodzisku Mazowieckim. Decyzja została wydana na czas oznaczony tj. do dnia 30.06.2008r.

Tabela nr 43 - przedstawia ilość (w sztukach) przejętych przez firmę JARO wyeksploatowanych pojazdów z tereny województwa mazowieckiego oraz gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Rok | Ilość pojazdów przyjętych z terenu województwa mazowieckiego | Ilość pojazdów przyjętych z tereny gminy Grodzisk Mazowiecki |
| --- | --- | --- |
| 2002 | 119 | 63 |
| 2003 | 193 | 25 |
| 2004 | 166 | 33 |
| 2005 | 187 | 56 |

| 8. | Odpady z oczyszczalni ścieków. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Grodzisku Mazowieckim została zlokalizowana w północnej, przemysłowej części miasta, we wsi Chrzanów Duży, przy ul. Chrzanowskiej, nad rzeką Rokitnicą (działki nr 240/9 i nr 240/8 we wsi Chrzanów Duży). Planowana instalacja do suszenia osadów ściekowych będzie zlokalizowana w obrębie terenu oczyszczalni.

Od strony południowej oczyszczalnia graniczy z ul. Cieszyńską biegnącą w odległości 40-80 m. Dalej, w odległości około 180 m, płynie wśród terenów rolniczych rzeka Rokicianka. Od strony wschodniej oczyszczalnia graniczy z rzeka Rokitnicą, za którą położone są tereny rolnicze należące do gminy Grodzisk, a jeszcze dalej (w odległości ok. 600 m) zabudowania mieszkalne położone przy ul. Ludnej. Od strony północnej i północno – zachodniej przebiega ul. Chrzanowska, wzdłuż której położona jest zabudowa jednorodzinna, rozproszona typu gospodarstw rolniczych. Od strony zachodniej znajduje się rezerwa terenu oczyszczalni, a dalej za gruntami rolnymi ul. Chrzanowska i zabudowa jednorodzinna rozproszona w odległości do 300 m od granic oczyszczalni. Od strony południowo-zachodniej zlokalizowany jest zakład produkcyjny należący do firmy DANFOSS oraz kompostownia odpadów komunalnych. Oczyszczalnia  oddzielona jest od zabudowy mieszkaniowej dolinami oraz terenami rolnymi i przemysłowymi, a od północy ul. Chrzanowską.

Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z obowiązującym Planem Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chrzanów  Duży (plan zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr 66/03 z dnia 26.03.2003 r.).

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Grodzisku Mazowieckim oczyszcza ścieki z terenu miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, miasta Milanówka, miasta Brwinowa i miasta Podkowy Leśnej. Miejscowości te położone są w zachodniej części województwa mazowieckiego nad ciekami wodnymi należącymi do zlewni rzeki Utraty. Spośród cieków wodnych największym jest rzeka Rokitnica, będąca odbiornikiem ścieków oczyszczonych.

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Rokitnica, lewostronny dopływ Utraty, do której uchodzi w km 35,3. Całkowita długość rzeki wynosi 25,7 km. Zrzut ścieków następuje w 12 km biegu rzeki. Średni spadek rzeki na odcinku zrzutu wynosi 0,08%.

Według danych IMGW przepływ miarodajny średni niski rzeki wynosi SNQ=0,07 m3/s w przekroju wylotu ścieków z oczyszczalni.

Wyniki analiz wykonywanych okresowo przez laboratorium ZWiK wskazują, że stan czystości wody w rzece powyżej oczyszczalni w niewielkim stopniu odbiega od warunków dawnej III klasy czystości wody.

### Charakterystyka istniejącej oczyszczalni ścieków.

Powierzchnia działki zajmowanej przez oczyszczalnię wynosi około 18,14 ha. W skład oczyszczalni ścieków obecnie wchodzą następujące obiekty gospodarki ściekowej:

- punkt zlewny – dwustanowiskowa stacja zlewna ścieków dowożonych produkcji ENKO – Gliwice;

- komora zbiorcza KZO

- główna pompownia ścieków – obiekt istniejący o kształcie cylindrycznym części podziemnej i nadziemnej o średnicy wewnętrznej 10 m i głębokości czynnej około 8,1 m. Komora czerpalna o powierzchni 37 m2 posiada objętość całkowitą 148 m3. Wyposażenie technologiczne obiektu stanowią:

- krata taśmowa KLR VD – 06 – 75 produkcji L. Van Raak PV o prześwicie 6 mm i przepustowości maksymalnej 850 m3/h, Ns = 1,1 kW, zamontowana w kanale żelbetowym,

- praska do skratek RSP/200/1200/1, Ns = 3,0 kW, z hermetycznym pakowaniem skratek

- krata ręczna o prześwicie s = 20 mm zamontowana w kanale żelbetowym,

- pompy pracujące ścieków surowych 20F37, szt. 3, Q = 300 m3/h,

- pompa awaryjna ścieków surowych S5F42 szt. 1, Q = 380 m3/h,

- piaskownik poziomy podłużny trzykomorowy o długości 18 m, średniej głębokości czynnej 0,64 m i przekroju czynnym 0,51 m2 oraz przepustowości całkowitej Qhśr = 1730 m3/h. Wyposażenie piaskowników stanowi zgarniacz mechaniczny z hydraulicznym usunięciem piasku oraz separator piasku firmy „Hydrobudowa-9” typu I-S 250 o wydajności hydraulicznej 25 m2/h napędzie N = 1,5 kW. Separator wyposażony jest w ślimak D250 mm o długości 3,8 m i wysokości zrzutu 1,5 m.

- dwa osadniki wstępne, poziome radialne o średnicy 25 m, powierzchni czynnej F = 485 m2, średniej czynnej głębokości 1,42 m oraz pojemności czynnej Vcz = 690 m3. Do osadników dopływają ścieki poprzez komorę rozdzielczą o wymiarach w planie 2×2 m. Jeden z osadników jest zbiornikiem monolitycznym, a drugi prefabrykowanym.

- cztery komory napowietrzania z osadem czynnym o średnicy 23 m, głębokości przy ścianie 2,7 m, głębokości w części centralnej 5 m i pojemności czynnej 1430 m3 każdy. Aeratory powierzchniowe typu „Silesia” 270 APC, charakteryzują się zdolnością natleniania OC = 39 – 84 kg O2/h, przy mocy silnika 75 kW.

- cztery osadniki wtórne radialne o średnicy 25 m, średniej głębokości czynnej 1,41 m, powierzchni 485 m2 każdy i pojemności czynnej ok. 685 m2 każdy. Wyposażenie osadników stanowią zgarniacze mechaniczne typu ZRS 258/23 produkcji Powogaz w Poznaniu. Ścieki do osadników dopływają poprzez komorę rozdzielczą w wymiarach w planie 2,15 × 2,15 m. Ściany osadników oraz dno posiadają ubytki.

- koryto odprowadzające ścieki oczyszczone do Rokitnicy ze zwężką pomiarową;

- wylot do rzeki Rokitnicy o konstrukcji żelbetowej z ubezpieczeniem brzegów rzeki przed rozmyciem.

Oczyszczalnia od czasu uruchomienia w 1989 roku eksploatowana jest wg następującego schematu technologicznego:

- Ścieki są doprowadzane do oczyszczalni dwoma kolektorami grawitacyjnymi „AB" i „C".

Kolektorem „AB" o średnicy Ø 1,0 m dopływają ścieki z Grodziska Mazowieckiego i ze stacji zlewnej ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi. Kolektorem „C" o średnicy Ø 0,80 m dopływają ścieki z Milanówka, Brwinowa i Podkowy Leśnej.

- Kolektory łączą się w komorze przed przepompownią główną. Ścieki przepływają przez kratę szczelinowo - filtracyjną o prześwicie 6 mm, na której zatrzymywane są skratki. Skratki są odwodnione na prasie śrubowej i hermetycznie workowane na zewnątrz pompowni. Skratki są przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Operator oczyszczalni - ZWiK posiada zezwolenie na przekazanie skratek (kod odpadu 19 09 01) do utylizacji  wyspecjalizowanym firmom (konsorcjum firm GEANOVA Sp. z o.o. i EKO-ERDE Sp. z o.o.). Ilość usuwanych skratek wynosiła :

- w 2003r					-	124,9 Mg/rok

- w 2004r					-	87,9 Mg/rok

- za okres III kwartałów 2005r		-	62,1 Mg

- Po procesie cedzenia na kracie ścieki są pompowane trzema pompami pionowymi (czwarta rezerwowa) do komory rozprężnej zblokowanej z trójkomorowym piaskownikiem poziomym. Piasek zatrzymany na dnie piaskownika jest automatycznie zgarniany zgarniaczem mechanicznym do lejów osadowych, skąd hydraulicznie jest transportowany do separatora. Oddzielony od ścieków piasek (kod odpadu 19 08 02) jest gromadzony w pojemniku, skąd przekazywany jest do utylizacji wyspecjalizowanym firmom. Podobnie jak w przypadku skratek ZWiK posiada zezwolenie na przekazanie piasku do utylizacji. Ilość usuwanego piasku  wynosiła :

- w 2003r					-	200 Mg/rok

- w 2004r					-	246,8 Mg/rok

- za okres III kwartałów 2005r		-	170,9 Mg

- Po oddzieleniu piasku ścieki oczyszczane są w dwóch osadnikach wstępnych radialnych o średnicy 25 m, są tam oddzielane osady (osad surowy) i zanieczyszczenia pływające. Utylizacja ich jest przeprowadzana w obiektach gospodarki osadowej.

- Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają do komory rozdzielczej przed komorami napowietrzania, gdzie następuje ich wymieszanie z osadem czynnym powrotnym recyrkulowanym i rozdział na cztery komory napowietrzania. Komory są zbiornikami kołowymi o średnicy 23 m z dolną częścią w kształcie odwróconego stożka ściętego i górną częścią walcową. Ścieki są w nich napowietrzane z osadem czynnym za pomocą aeratorów powierzchniowych typu AP 2700 o wirniku zamkniętym. Aeratory są umieszczone w komorach centralnie, po jednym urządzeniu w każdej komorze. W komorach realizowany jest proces klasycznego biologicznego oczyszczania ścieków z usuwaniem związków węgla i częściową nitryfikacją.

- Mieszanina ścieków oczyszczonych biologicznie i osadu czynnego z komór napowietrzania przepływa korytami otwartymi do czterech osadników wtórnych, gdzie następuje grawitacyjne oddzielenie osadu czynnego od ścieków oczyszczonych. Osadniki wtórne są typu radialnego o średnicy 25 m, ścieki oczyszczone są odprowadzane do rzeki Rokitnicy korytem otwartym, wyposażonym w zwężkę pomiarową Venturi’ego i przepływomierz.

- Osad czynny zatrzymany w osadnikach wtórnych jest grawitacyjnie odprowadzany do komory czerpnej przepompowni osadu czynnego, skąd kierowany jest jako osad powrotny do komory rozdzielczej przed biologiczną częścią oczyszczalni, lub jako osad nadmierny do utylizacji w urządzeniach gospodarki osadowej.

- Ścieki dowożone samochodami asenizacyjnymi są odbierane w stacji zlewnej nieczystości ciekłych, wybudowanej w 2001 roku. Dwustanowiskowa stacja umożliwia automatyczny odbiór ścieków z identyfikacją dostawy, kontrolą podstawowych parametrów ścieków (odczyn, temperatura, przewodnictwo). Ścieki są podczyszczane mechanicznie w procesie cedzenia na sicie z prasą skratek i w procesie separacji piasku. Piasek i skratki ze stacji zlewnej są utylizowane, jak te same odpady zatrzymywane w urządzeniach mechanicznej części oczyszczalni.

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni jest niższe od zakładanego i wynosi wg danych za 2002 rok średnio 9 360 m3/d. W czasie deszczów nawalnych lub intensywnych roztopów dopływa ścieków więcej o 10 - 70 % niż w okresach suchych. Wynika to z faktu odprowadzania wód opadowych ze znacznej części Grodziska Mazowieckiego do kanalizacji sanitarnej.

### Charakterystyka istniejących obiektów gospodarki osadowej.

Obiekty gospodarki osadowej to:

- pompownia osadu czynnego powrotnego i nadmiernego;

- zagęszczacze osadu surowego - 2 szt., grawitacyjne, hermetyczne;

- stacja mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego z zagęszczaczem taśmowym

50 m3/h,

- pompownia osadu surowego i nadmiernego – pracująca na rzecz zamkniętej komory fermentacyjnej;

- Wydzielona Komora Fermentacyjna I°, zamknięta z mieszaniem mechanicznym o pojemności 1 535 m3, 1 szt.;

- Otwarty Basen Fermentacyjny II° o pojemności 5 000 m3, 1 szt.;

- hala zaplecza, mieszcząca: wymiennik ciepła do podgrzewania osadu, pompy cyrkulacyjne osadu i instalację do korekty odczynu osadu;

- instalacja biogazu - zbiornik dwupowłokowy o objętości 1040m3, instalacja do odsiarczania biogazu i pochodnia gazowa;

- kotłownia do spalania biogazu - kotły z palnikami dwufunkcyjnymi (gazowo - olejowe)

3 szt. o mocy łącznej 750 1020 kW;

- zbiornik osadu przefermentowanego V = 70 m3;

- stacja mechanicznego odwadniania osadu przefermentowanego z prasą taśmową o wydajności 15m3/h;

- poletka osadowe 14 szt. o powierzchni łącznej 3 600 m2 – obecnie pełnią funkcję awaryjną, a w przyszłości  będą wyłączone z eksploatacji i zrekultywowane

- laguny osadowe 4 szt. - wyłączone z eksploatacji, będą zrekultywowane

Eksploatacja części osadowej przebiega według następującego schematu technologicznego:

- Osad z osadników wstępnych jest zagęszczany w zagęszczaczach grawitacyjnych i razem ze wstępnie zagęszczonym na zagęszczarce taśmowej osadem nadmiernym jest poddany fermentacji w Wydzielonej Komorze Fermentacyjnej (WKF I) w procesie fermentacji mezofilowej (33-37 stopni C),a następnie w otwartym basenie fermentacyjnym (OBF). Z OBF podawany jest do zbiornika osadu przefermentowanego. Następnie osad odwadniany jest na prasie taśmowej.

Odwodnione osady ściekowe z Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Mazowieckim (kod odpadu 19 08 05) są gromadzone  na placu składowym i przesypywane wapnem palonym. Aktualnie odwodnione osady są przekazywane do unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom. W 2003 roku została zawarta umowa pomiędzy ZWiK a firmami  posiadającymi uprawnienia do  utylizacji osadów ( konsorcjum firm GEANOVA Sp. z o. o. i EKO-ERDE Sp. z o. o.). Ilość wytworzonych osadów wynosiła :

- w 2003r		-	3071,1 Mg/rok ( około 706 Mg/rok suchej masy)

- w 2004r		-	4061,0 Mg/rok (około 752 Mg/rok suchej masy)

- za okres III kwartałów 2005r	- 3249,0 Mg (około 614 Mg suchej masy)

Obecnie osady nie są higienizowane, a jedynie przesypywane wapnem chlorowanym.

Wysokie stężenie niklu, a także sporadycznie cynku uniemożliwia bezpośrednie zastosowanie osadów w rolnictwie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z 01.08.2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych, Dz. U. Nr 134 poz. 1140). Osady mogą być jednak stosowane do rekultywacji terenów na cele nierolne.

- Uzyskany w procesie fermentacji biogaz poddawany jest procesowi oczyszczania na filtrze (odsiarczalniku)  wypełnionym rudą darniową, a następnie jest magazynowany w powłokowym zbiorniku wyrównawczym biogazu. Prowadzone badania jakościowe wskazują, że zawartość metanu w biogazie wynosi przeciętnie około 67 %, przy wahaniach około 62 – 71%. Zawartość siarkowodoru zawiera się w granicach około 37 – 500 ppm, zwykle jest niższa niż 160 ppm.

Obecna produkcja biogazu zawiera się w przedziale 1 000 – 1 400 m3/dobę. Po włączeniu do eksploatacji, drugiej komory ZKF odbiór biogazu wzrośnie. Po wpracowaniu się komór i przy ich prawidłowej pracy, ilość odbieranego biogazu może wzrosnąć nawet do 2 600 m3/dobę. Przyjmuje się kaloryczność biogazu na poziomie 23 MJ/m3 i jest to wartość bezpieczna.

Obecnie biogaz jest zużywany w lokalnej kotłowni, nadmiar biogazu, który jest notowany w okresie letnim, spalany jest bezużytecznie w pochodni biogazu.

Tabela nr 44 – przedstawia ilość ścieków poddawanych oczyszczeniu w miejskiej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

| Ilość ścieków | Jednostki | Rok 2003 | Rok 2004 | Rok 2005 – 3 kwartały |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roczna | m3/rok | 2 978 000 | 3 439 456 | 2 427 152 |
| Średniodobowa | m3/dobę | 8160 | 9423 | 8870 |

Tabela nr 45 – przedstawia zestawienie średnich wartości zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni.

| Wskaźnik | Średnie stężenie w ściekach dopływających do oczyszczalni |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | Za okres trzech kw. 2005 |
| BZT5, g/m3 | 703,1 | 590,8 | 683,9 |
| Zawiesina, g/m3 | 763,5 | 766,1 | 820,6 |
| ChZT, g/m3 | 1338,7 | 1271,2 | 1323,6 |
| Azot og., g/m3 | 84,3 | 88,8 | 83,0 |
| Fosfor og., g/m3 | 11,9 | 13,6 | 22,6 |

Tabela nr 46 – przedstawia zestawienie średnich wartości zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w porównaniu z obecnie obowiązującymi przepisami polskimi i Unii Europejskiej - Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Grodzisku Mazowieckim.

| Wskaźnik | Średnie stężenie w ściekach oczyszczonych | Wartość dopuszczalna wg (wygasłego) pozwolenia wodnoprawnego | Wartość dopuszczalna wg obecnych przepisów polskich zgodnych z wymaganiami UE * |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | Za okres trzech kw. 2005 |  |  |
| BZT5, g/m3 | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 20,7 | 25,4 | 30,0 | 15,0 |
| Zawiesina, g/m3 | 39,8 | 28,6 | 39,6 | 35,7 | 27,8 | 50,0 | 35,0 |
| ChZT, g/m3 | 82,1 | 61,3 | 62,0 | 61,3 | 52,7 | 150,0 | 125,0 |
| Azot og., g/m3 | 50,4 | 38,3 | 44,1 | 45,0 | 37,3 | 50,0 | 10,0 |
| Fosfor og., g/m3 | 2,92 | 2,45 | 3,65 | 3,80 | 3,01 | 5,0 | 1,0 |

*)  dla oczyszczalni o przepustowości RLM  powyżej 100 000 mieszkańców równoważnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi  oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763)

Oczyszczalnia ścieków w Książenicach.

Oczyszczalnia została wybudowana w latach 80 - tych dla PGR w Książenicach i zmodernizowana w połowie lat 90-tych. Oczyszczalnia zaprojektowana jest na przepustowość 50m3/d. Eksploatatorem oczyszczalni jest ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Jest to kontenerowa oczyszczalnia ścieków typu ELJOT z tarczowymi złożami biologicznymi, usytuowana na działce o wymiarach 23m x 25 m. W jej skład wchodzą następujące budowle i urządzenia:

- studzienka zbiorcza ścieków dopływających;

- zbiornik retencyjny - uśredniający o pojemności 50m3 z pompą rozdrabniającą;

- kontener ELJOT - 150 usytuowany w budynku o konstrukcji stalowej, ocieplonym;

- zbiornik do gromadzenia osadów ściekowych o pojemności 19m3, hermetycznie przykryty.

Sam kontener ELJOT - 150 składa się z:

- zbiornika dozująco – rozdzielczego;

- komory mieszania z osadem recyrkulacyjnym;

- komory przepływowej o pojemności 5,82 m3 z trzema wielotarczowymi segmentami i tarczowego złoża biologicznego o powierzchni 720 m3 i ilości obrotów n = 4/min.

- komory fermentacji zespolonej z komorą przepływową, o pojemności 5,40 m3;

- osadnika wtórnego z sekcją wielostrumieniową, o pojemności 0,95m3;

- zbiornika pomiaru przepływu.

Oczyszczalnia ścieków w Kraśniczej Woli.

Oczyszczalnia glebowo-korzeniowa odcieków ze składowiska balastu położona jest w odległości ok.1,5 km w kierunku zachodnim od wsi Kraśnicza Wola, na gruntach należących administracyjnie do tej wsi i ok. 4 km na północny zachód od Grodziska Mazowieckiego. Od południa i wschodu działka sąsiaduje z terenem zalesionym w postaci lasu liściastego. Za terenami leśnymi znajduje się duży kompleks stawów hodowlanych. Od zachodu - z drogą łączącą wsie Izdebno Kościelne – Grabnik, łączącą się dalej z drogą asfaltową (powiatową) Izdebno Kościelne – Grodzisk Mazowiecki.

Odcieki pochodzące z przepłukiwania odpadów na składowisku balastu pokompostowego ujmowane są przez kanał odciekowy o długości 405 m, prowadzącym spadkiem 1 ‰, wykonany z łupin żelbetowych posadowionym na chudym betonie o grubości 10 cm, o kształcie walcowym do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza ekranem i kierowane grawitacyjnie do czterech poletek glebowo-korzeniowych.

Technologia oczyszczania polega na wstępnym mechanicznym oczyszczeniu ścieków w osadniku wstępnym i rowie szlamowym. W wyniku zmniejszenia prędkości dopływu strumienia odcieku do 0,1 – 0,2 m/s następuje sedymentacja wypłukiwanych ze składowiska części mineralnych i organicznych. Podczyszczone mechanicznie odcieki trafiają na filtr naturalny, utworzony z odpowiednio uzdatnionej gleby porośniętej korzeniami trzciny. Przez złoże glebowe przepływają poziomo. Trzcina dzięki rozwiniętemu systemowi kłączy zapewnia dobrą przepuszczalność, a jej rurkowa budowa zapewnia dostarczenie w rejon korzeni niezbędnych ilości tlenu w celu aerobowego oczyszczania odcieku. W niewielkiej odległości od stref tlenowych powstają nisze beztlenowe, w których mogą rozwijać się bakterie anaerobowe. Ze stref beztlenowych do tlenowych następuje przekazywanie gazowych produktów rozkładu, które w znacznej części podlegają asymilacji przez organizmy tlenowe, a w części poprzez rurkowy system rośliny wydalane są na zewnątrz. Bytowanie w glebie kilku tysięcy gatunków bakterii oraz grzybów żyjących we wzajemnej samoczynnie regulującej się zależności powoduje rozkład różnych związków chemicznych, takich jak np. siarczany, związki potasu itd.

Konstrukcję osadnika stanowi studnia zbiorcza wykonana w kształcie komory żelbetonowej o wymiarach 3900 x 3000 cm, posadowionej na płycie dennej wykonanej z betonu. U góry do osadnika wchodzą łupiny betonowe stanowiące wlot i wylot odcieku.

Rów szlamowy znajduje się pomiędzy poletkami filtracyjnymi, w nasypach z tłucznia o granulacji 10/15 cm. Nasypy uszczelnione folią PEHD o grubości 1,5 mm. Do 2/3 wysokości nasypu została zakotwiona geowłóknina. Górna część nasypu pełni rolę przelewu awaryjnego. Dno rowu odpowiednio wyprofilowane w celu łatwieszego osadzania się szlamu oraz wyłożone geowłókniną i płytami pozwalającymi na łatwiejsze osadzanie się szlamu. Spadki dna wynoszą 1 %, nachylenie skarp – 1:1,5.

Odcieki z rowu szlamowego przesiąkają przez nasyp z tłucznia do filtra glebowego. Następnie filtrują przez złoże i są zbierane drenażem zbierającym. Dno poletka uszczelnione jest folią PEHD o grubości 1,5 mm, ułożoną na warstwie piasku o grubości 80 mm i zakotwioną w nasypie. Spadek dna wynosi 0,5 %. Drenaż zbierający stanowi rura PVC o średnicy 110 mm, ułożona ze spadkiem 0,04%, umieszczona w obsypce z tłucznia segregowanego. Drenaż wyprowadzany jest rurą odpowietrzającą na powierzchnię terenu. Rura ta służy jednocześnie do czyszczenia przewodu. Odprowadzenie odcieków odbywa się do studzienki zbierającej rurą PCV o średnicy 110 mm.

Powierzchnia poletek wynosi łącznie 4 x 1050 m2 = 4.200 m2. Wymiary jednego poletka wynoszą 25 x 42 m, dno posiada spadek 0,5, a powierzchnia poletek wykonana jest bez spadku aby umożliwić wypływ powierzchniowy odcieku i umożliwić walkę z chwastami. Brzegi poletka wzniesione są 59 cm powyżej powierzchni wypełnienia, co pozwala na swobodne rozrastanie się trzcin. Skarpy poletka wykonane ze spadkiem 1:1,5, uszczelnione izolacją z folii PEHD o grubości 1,5 mm, obłożone z wierzchu darniną.

Studzienka zbierająca przyjmuje odcieki z systemu drenażowego poletek filtracyjnych. Zbudowana jest z kręgów betonowych z zewnętrzną powłoką bitumiczną, posadowionych na płycie dennej żelbetowej o średnicy 1500 m. Od drenażu zbierającego do studzienki doprowadzona jest rura PVC o średnicy 110 mm, zakończona elastycznym przewodem karbowanym z łańcuchem, co służy regulowaniu poziomu zwierciadła wody w złożu. Do studzienki doprowadzona jest także rura przelewu awaryjnego z PVC o średnicy 200 mm.

Rów odprowadzający oczyszczone odcieki do rowu melioracyjnego posiada długość 300 m i spadek podłużny 0,3 ‰. Na rowie zamontowany jest trójkąt pomiarowy do określenia ilości odpływających oczyszczonych odcieków do odbiornika.

Osad z osadnika jest przepompowywany na składowisko balastu. Szlam z rowów szlamowych również usuwany jest na składowisko.

| 9. | Odpady z kompostowni. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Eksploatacja instalacji – Kompostowni Odpadów Komunalnych jest prowadzona od 1997r w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chrzanowskiej.

Urządzenia techniczne instalacji zostały zaprojektowane przez polską firmę Pomorskie Zakłady Budowy Maszyn MAKRUM S.A z Bydgoszczy, zaś technologia oparta na metodzie DANO, która wykorzystuje wstępną przeróbkę odpadów w zamkniętej komorze poziomego biostabilizatora.

Od kwietnia 2004r Uchwałą Nr 230/2004 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 17 marca 2004r (załącznik nr 8) eksploatacją instalacji do odpadów o wydajności 120 ton odpadów komunalnych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sportowej 29, która stanowi własność Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Teren jest połączony z miejskim układem ulicznym. Wjazd na kompostownie i oczyszczalnię odbywa się wspólną bramą poprzez wagę zainstalowaną obok budynku wagowni.

Plac dojrzewania kompostu otoczony jest drogą o szerokości 7 m, co pozwala na pełną obsługę komunikacyjną obiektów budowlanych kompostowni. Powierzchnia placu kompostowego wynosi 18000 m2. Poziom powierzchni placu jest wyniesiony około 1m ponad poziom wody gruntowej.

Linię produkcyjną zakładu tworzą:

1) budynek wagowni,

2) zblokowany budynek produkcyjny,

3) stacja wysypowa balastu,

4) stacja wysypowa kompostu.

Budynek wagowni wraz z wagami samochodowymi.

W budynku o powierzchni 125 m2 umieszczono zespół komputerowej rejestracji wjeżdżających pojazdów. Wagowy prowadzi rejestr dostaw, który zawiera:

- datę i godzinę dostawy,

- numer rejestracyjny pojazdu,

- nazwę przewoźnika,

- wagę brutto, netto.

Zainstalowane zostały dwie elektroniczne wagi samochodowe firmy SCHENCK o wymiarach 3 x 10m.

W skład budynku wchodzą budynek bunkrów i hala produkcyjna.

Hala bunkrów.

W budynku odbywa się przyjęcie przywiezionych odpadów oraz wstępna ich segregacja. Pojemność dwóch bunkrów wynosi 660 m3 tj. 2 x 330 m3.

Wyładunek odpadów odbywa się w pierwszej kolejności do bunkra zasypowego oraz awaryjnie w przypadku spiętrzenia do bunkra retencyjnego. Czas przebywania odpadów w bunkrze retencyjnym nie przekracza 36 godzin celem niedopuszczenia do reakcji beztlenowych.

Hala produkcyjna.

Ma konstrukcję stalową. Ściany zewnętrzne zbudowane z blachy falistej. Powierzchnia obiektu wynosi 1050 m2 składa się z dwóch części: w pierwszej zlokalizowana jest dyspozytornia oraz pomieszczenie dla pracowników, zaś w drugiej urządzenia robocze.

- suwnica z chwytakiem elektrohydraulicznym.

Odpady z bunkrów wybierane są za pomocą zainstalowanej suwnicy dwubelkowej o udźwigu 5 ton, wysokości podnoszenia 10,89m, rozpiętości suwnicy 10,64m.

Suwnica wyposażona jest w chwytak polipowy o pojemności 3,2 m3 z napędem elektrohydraulicznym. Jazdą suwnicy i pracą chwytaka steruje operator. Operator za pomocą chwytaka przesypuje odpady z bunkrów na przenośnik płytowy. Moc jazdy suwnicy wynosi: 1,2/0,282 kW, moc podnoszenia wynosi: 20/3 kW, prędkość jazdy wynosi: 47,5/11 m/min

- Przenośnik płytowy i przenośnik taśmowy poprzeczny.

Przenośnik płytowy o długości 21,12m przenosi odpady na przenośnik taśmowy poprzeczny o długości 12,22m. Na tym drugim przenośniku znajduje się stanowisko pracy dla pracowników kontrolujących zawartość odpadów. Odpady odrzucone skierowane są do kontenera odpadów za pomocą rynny. Dalej przenośnikiem tym, odpady podawane są do wsypu biostabilizatora. Wydajność przenośnika 20 Mg/h. Prędkość elementu nośnego ok. 0,046 m/s. Kąt pochylenia 30o.

- Biostabilizator.

Wsyp biostabilizatora wyposażony jest w klapę sterowaną ręcznie. Otwarcie lub zamknięcie klapy sygnalizowane jest na pulpicie sterowniczym w dyspozytorni. Klapa zamknięta blokuje pracę w/w przenośników.

Biostabilizator jest wykonany w postaci stalowego zamkniętego walca zwanego potocznie cygarem, ułożonego w idealnym poziomie, podparty na czterech rolkach biegowych, wyposażony w urządzenia umożliwiające rozładunek oraz instalację przewietrzania i ewentualnego nawilżania.

Sam biostabilizator jest podstawowym wielofunkcyjnym urządzeniem, w którym zachodzą następujące procesy:

- rozdrabnianie odpadów miękkich takich jak resztki żywności, papier i inne materiały pochodzenia organicznego (stanowiące 65-75 % odpadów),

- homogenizacja, w czasie przetrzymywania ok. 36 godzin odpadów następuje dokładne wymieszanie i uśrednienie masy, oraz zmniejszenie jej objętości,

- biochemiczny rozkład masy - bakterie znajdujące się w doprowadzanych odpadach napotykają bardzo korzystne dla swojego rozwoju warunki zewnętrzne oraz obfitość pokarmu. Produktami zachodzących przemian są dwutlenek węgla, woda i energia. Doprowadza to do szybkiego podgrzania masy świeżych odpadów i zwiększa aktywność życiową mikroorganizmów.

Pierwsza faza procesu tzw. mezofilna przebiega w temperaturze do 45oC. Następuje wówczas szybki rozwój i rozmnażanie się drobnoustrojów mezofilnych. Osiągnięcie w/w temperatury powoduje zatrzymanie aktywności życiowej organizmów i obniżenie prędkości wzrostu temperatury kompostowanych odpadów. Po krótkim czasie temperatura ponownie szybko wzrasta i zaczyna się faza termofilna. Uaktywniają się organizmy termofilne, wykazujące dużą aktywnością życiową w zakresie temperatur 45 – 75 oC. Mikroorganizmy termofilne rozkładają substancję organiczną na drodze reakcji oksydacyjnobiologicznych.

- higienizacja odpadów, polega na długotrwałym działaniu podwyższonej temperatury na drobnoustroje chorobotwórcze znajdujące się w odpadach. Ten zabieg powoduje ich obumieranie.

Dla zapewnienia najlepszych warunków dla procesu rozdrabniania odpadów zachodzącego wewnątrz biostabilizatora, bardzo ważnym jest utrzymanie optymalnego stopnia jego napełnienia. Najlepsze warunki panują wtedy, gdy napełnienie waha się w przedziale 40-60 %, co odpowiada wysokości napełnienia 1,90 – 2,10 m (stałe napełnienie 2/3 objętości komory). W wyniku rozdrabniania oraz dzięki zachodzącym procesom rozkładu objętość odpadów ulega szybkiej redukcji do ok. 1/3 objętości wsadu.

Dla zagwarantowania sprawnego przebiegu procesu napowietrzania biostabilizator został wyposażony w instalację wymuszającą obieg powietrza. Wyposażona ona jest w wentylator ssący, układ rurociągów oraz klapy regulacyjne. Przede wszystkim odprowadza jest dwutlenek węgla, który jako cięższy od powietrza, zalega w sąsiedztwie kompostującej masy. Zawartość wody w kompostowanej masie odpadów jest utrzymywana na poziomie 50 %. Jest to wartość optymalna dla przebiegu procesu rozkładu. Utrzymanie tego poziomu wody jest regulowana przez ewentualne dodawanie wody za pomocą specjalnej instalacji, wyposażonej w układ sterowania zaworem odcinającym.

Parametry techniczne biostabilizatora: średnica – 3,6m; długość – 32 m; objętość bębna – 325 m3; masa urządzenia 160.850 kg.

Biostabilizator napędzany jest dwoma silnikami elektrycznymi: jeden o mocy 110 kW, (1482 obr/min), przy którym biostabilizator wykonuje ok. 2 obroty na minutę pracując w godz. 7oo-15oo, drugi silnik o mocy 75 kW, (741 obr/min), przy którym biostabilizator wykonuje 1 obr/min pracując w godz. 15oo-7oo.

- Sito wibracyjne, separator magnetyczny i oddzielacz materiałów twardych służą do obróbki masy kompostowej.

Odpady przebywające w biostabilizatorze poprzez napędzaną elektrycznie klapę wysypową wypadają na sito wibracyjne o prześwicie oczek 60-65 mm w którym całość materiału zostaje rozdzielona na dwie frakcje. Jedna przesypująca się przez w/w oczka przeznaczona na kompost trafia poprzez przenośnik na przesiewacz wibracyjny o sitach 20 – 25 mm (długość 4 m szerokość 1,5m). Nad zasypem z tego przenośnika zainstalowano taśmowy oddzielacz elektromagnetyczny. Wychwycone materiały ferromagnetyczne zostają wyrzucone do drugiej części zsuwni, z której zostają skierowane na przenośnik odrostu z oddzielacza materiałów twardych. Odsort (odpady wielkogabarytowe tzw. balast) z sita wibracyjnego jak i z oddzielacza spada na przenośniki o różnych długościach trafiając poza halę produkcyjną stacji wysypowej balastu.

Frakcja kompostu, przesypująca się przez oczka sita przesiewacza spada na przenośnik długości 17 m zsypując tym samym na oddzielacz materiałów twardych, którym jest transportowany poza halę produkcyjną do stacji wysypowej kompostu.

Kompost ze stacji wysypowej wywożony jest na plac kompostowy o powierzchni 18000m2, gdzie następuje jego dalsze dojrzewanie. Masa kompostowa zostaje usypana w postaci pryzm o szerokości 4,5 m, wysokości 2 m i długości 75 m, do których dodawany jest osad z oczyszczalni ścieków. Mieszanie osadu z kompostem wynika z ilości wytwarzanych obu składników i szacuje się, że stosunek osadu do kompostu jest jak 1 : 6. Dodatek osadu do kompostu nie pogarsza jego jakości.

Proces dojrzewania kompostu trwa około 2-3 miesięcy (w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych). W tym czasie 1 – 2 razy w tygodniu pryzmy są przerzucane w celu ich napowietrzania. Proces dojrzewania ulega z chwilą, gdy intensywność procesu rozkładu składników organicznych przez drobnoustroje obniży się odpowiednio na skutek wyczerpania się związków organicznych.

Obok hali produkcyjnej znajduje się filtr gruntowy przeznaczony do oczyszczenia odwadniania powietrza wydmuchiwanego poza halę z instalacji przewietrzania biostabilizatora. Filtr zbudowany jest w postaci koryta żelbetonowego, wyniesionego 0,5 m nad terenem. Wewnątrz znajdują się rynny wentylacyjne z rusztami drewnianym, na które nasypywane są warstwy filtracyjne żwirowe. Warstwę wierzchnią stanowi kompost dojrzały. Przy filtrze znajdują się studzienki odwodnieniowe połączone z siecią kanalizacji sanitarnej. Powierzchnia filtru wynosi 160 m2. Wymagana jest wymiana filtru, co pół roku.

Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego programu.

Tabela nr 47 - przedstawia bilans masowy wykorzystywanych odpadów w kompostowni w latach 2002 - 2005.

| Rok | Odpady komunalne w Mg | Bioodpady i inne w Mg | Łącznie w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 10029 | 1764 | 11794 |
| 2003 | 8635 | 1722 | 10357 |
| 2004 | 9134 | 1141 | 10275 |
| 2005 | 9422 | 2874 | 12296 |

Dzienna produkcja kompostu przy wydajności linii 120 ton wynosi 100 m3/d.

Długość formowanej pryzmy przy w/w założeniach dla kompostu wynosi ok. 25 m. tj. 125 m/tydzień.

Tabela nr 48 - przedstawia wyniki analiz kompostu uśrednionego z pryzm dojrzewających i dojrzałych z grudnia 2005r dla próbki 2239/IV/05.

| Lp. | Cecha | Jednostka | Kompost uśredniony z pryzm 2239/IV/05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn pH | - | 7,66 |
| 2. | Zawartość wody | % | 45,39 |
| 3. | Zawartość substancji organicznej | % s.m. | 34,79 |
| 4. | Węgiel organiczny | % s.m. | 20,17 |
| 5. | Azot organiczny | % s.m. | 0,57 |
| 6. | Fosfor przyswajalny | % P2O5 s.m. | 37,87 |
| 7. | Potas przyswajalny | mg K2O / 100 g gleby | 15,8 |
| Zawartość metali ciężkich |
| 8. | Kadm Cd | mg/kg s.m. | 2,69 |
| 9. | Chrom ogólny | mg/kg s.m. | 113,94 |
| 10. | Miedź Cu | mg/kg s.m. | 243,43 |
| 11. | Nikiel Ni | mg/kg s.m. | 50,67 |
| 12. | Ołów Pb | mg/kg s.m. | 216,16 |
| 13. | Cynk Zn | mg/kg s.m. | 947,49 |

Przeprowadzone badania przez Politechnikę Warszawską – Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Systemów Inżynierii Środowiska, wskazują, że otrzymany w wyniku biochemicznej przeróbki, uśredniony kompost posiada dobre właściwości nawozowe, nie posiada nadmiernych stężeń metali ciężkich i jest całkowicie bezpieczny pod względem sanitarnym. Jedynym zanieczyszczeniem występującym w ilościach ponadnormatywnych jest zawartość szkła i ceramiki.

Zgodnie z normą BN-89/9103-09 badany kompost spełnia wymogi II klasy kompostu z odpadów miejskich z wyjątkiem szkła i ceramiki. Może być stosowany do celów rekultywacyjnych.

Tabela nr 49 - przedstawia analizę składu morfologicznego próbki 2239/IV/05.

| Lp. | Nazwa składnika | Charakterystyka składnika | Zawartość poszczególnych składników w % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady frakcja < 10 mm | Odpady frakcji o wielkości cząstek poniżej 10 mm | 89,21 |
| 2. | Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego | Pozostałości substancji roślinnych, powstające przy przygotowaniu pożywienia np. obierki, resztki jarzyn i owoców, zgniłe warzywa i owoce, resztki pokosumpcyjne pożywienia, produkty spożywcze potraktowane jako odpady | 0 |
| 3. | Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego | Resztki mięsa, kości, wyrobów z mięsa, ryb, tłuszczów, serów itp. | 0,89 |
| 4. | Odpady papieru i tektury | Wszelkie pozostałości wyroby z papieru i tektury | 0 |
| 5. | Odpady tworzyw sztucznych | Wszelkie pozostałości oraz wyroby z tworzyw sztucznych | 1,02 |
| 6. | Odpady materiałów tekstylnych | Wszelkie resztki oraz wyroby z materiałów wełnianych | 0 |
| 7. | Odpady szkła | Wszelkie wyroby ze szkła oraz stłuczka szklana | 7,72 |
| 8. | Odpady metali | Wszelkie wyroby i złom ze wszystkich rodzajów metali | 0,27 |
| 9. | Odpady organiczne pozostałe | Odpady organiczne pozostałe po wyselekcjonowaniu składników np. resztki roślin, zeschłe kwiaty, trawa, gałęzie, drzew, itp. | 0,25 |
| 10. | Odpady mineralne pozostałe | Odpady mineralne pozostałe po wyselekcjonowaniu skąłdników np. kawałki betonu, cegły, resztki ceramiczne itp. | 0,64 |
| RAZEM: | 100,00 |

Balast odprowadzany z linii produkcyjnej składa się z takich składników jak materiały mineralne, tworzywa sztuczne, folia, pestki owoców itp. Całość balastu zostaje wywieziona na wysypisko odpadów przy pomocy transportu kołowego poza teren kompostowni. Odpady balastowe trafiają na wysypisko w Kraśniczej Woli oddalone od Grodziska Mazowieckiego o ok. 12 km.

Ponadto na terenie zaplanowano funkcję izolacyjną przed uciążliwością dla otoczenia jak i plastyczno-przestrzenną dla kompostowni i oczyszczalni ścieków. Posadzona zieleń zlokalizowana została w miejscach wolnych od uzbrojenia podziemnego. Układ przestrzenny pasa izolacyjnego o zmiennej szerokości a składających się z następujących gatunków drzew: dąb czerwony, czeremcha, jesion, wierzba, kalina, olcha, klon, sosna i świerk, dostosowano do przeważających kierunków wiatru, aby spowodować powstawanie prądów wznoszących i częściowe zatrzymywanie aerozoli mikrobiologicznych i zapachowych.

Zalety kompostowania:

- umożliwia recyrkulację na dużą skalę biodegradowalnych organicznych składników odpadów komunalnych,

- zapewnia unieszkodliwianie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym,

- zmniejsza o 30 – 50 % ilości odpadów kierowanych na wysypiska,

- produkt kompostowania jest wartościowym materiałem, przydatnym do wielu celów, jest m.in. bazą substancji humusowych niezbędnych dla zapewnienia urodzajności gleb,

- stanowi podstawowy element każdego zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami.

Rodzajem instalacji, której eksploatacja powoduje wytwarzanie odpadów jest zlokalizowany w budynku kompostowni ciąg technologiczny do tlenowego przetwarzania odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy oraz Miejskiej Oczyszczalni Ścieków a składający się z następujących urządzeń:

      - Suwnicy z chwytakiem elektromagnetycznym.

      - Biostabilizator.

      - Przenośnik czołowo-płytowy.

      - Przesiewacz wibracyjny z płyta samoczyszczącą.

      - Separator zanieczyszczeń ferromagnetycznych (elektromagnes).

      - Oddzielacz przedmiotów twardych.

      - Przenośniki taśmowe.

Tabela nr 50 - przedstawia wytwarzane odpadów inne niż komunalne na terenie kompostowni.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość wytwarzanych odpadów w skali roku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 15 01 10 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | 0,10 Mg |
| 2. | 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,20 Mg |
| 3. | 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,10 Mg |
| 4. | 19 05 01 | Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych | 20 000 Mg |
| 5. | 19 05 03 | Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania) | 9 000 Mg |
| 6. | 19 05 99 | Inne niewymienione odpady | 0,50 Mg |
| 7. | 19 12 02 | Metale żelazne | 50 Mg |
| 8. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 5 Mg |
| 9. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 15 Mg |
| 10. | 19 12 05 | Szkło | 25 Mg |
| 11. | 19 12 11 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 10 Mg |
| 12. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 25 Mg |

Wszystkie w/w odpady magazynowane są w odpowiedni sposób powodujący ich zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

| 10. | Odpady z innych źródeł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

  - Zużyte opony.

  - Odpady olejowe.

  - Odpady zawierające PCB.

  - Zużyte urządzenia elektroniczne.

  - Środki ochrony roślin.

  - Odpady azbestowe.

  - Nieczystości ciekłe.

A. Zużyte opony.

Zużyte opony są jednym z tych rodzajów odpadów, który w największym stopniu obciąża środowisko naturalne szczególnie w przypadku nielegalnego składowania ze względu na dużą trwałość. Zużyte opony nie ulegają rozkładowi przez blisko 100 lat.

Zgodnie z klasyfikacją odpadów tj. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zużyte opony zaliczane są do grupy 16 i podgrupy 16 06 03.

Ustawodawca nałożył obowiązek gospodarowania zużytymi oponami na producentów i importerów wprowadzając na rynek na mocy prawa ustawę z dnia 11 maja 2001r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2002r Nr 63, poz. 639). W tej ustawie zostały określone stawki opłat produktowych oraz docelowy poziom odzysku dla różnych rodzajów opon.

Od 1 stycznia 2004r obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982), w którym zachowano wymogi odnośnie rocznych poziomów odzysku zużytego ogumienia, ale wprowadzono dodatkowo obowiązek recyklingu.

Tabela nr 51 – przedstawia przyjęte wskaźniku poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem.

| LP. | LATA | % POZIOM ODZYSKU | % POZIOM RECYKLINGU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2004 | 50 | 6 |
| 2. | 2005 | 60 | 9 |
| 3. | 2006 | 70 | 12 |
| 4. | 2007 | 75 | 15 |

Podstawowymi składnikami opon są: polimery (naturalne i syntetyczne), sadza techniczna i plastyfikatory. Według Landry i Bedyka opony zawierają 75 % kauczuku naturalnego i syntetycznego, do 20 % stali szlachetnej, do 5 % kordów z poliamidu i do 5 % sadzy.

Dokładne określenie ilości zużywanych w gminie Grodzisk Mazowiecki opon jest bardzo trudne z uwagi na ich rozproszenie i brak dotychczasowych ewidencji np. dotyczących kupowych nowych opon.

Zbieranie i segregacja zużytego ogumienia dokonywana jest w następujących miejscach:

- zakładzie demontażu pojazdów (firma JARO),

- stacjach obsługi pojazdów dokonujących wymiany ogumienia,

- warsztatach samochodowych.

W kraju istnieją techniczne i technologiczne możliwości wykorzystywania zużytych opon, m.in. regeneracja przez bieżnikowanie i ponowne wykorzystanie, wytwarzanie granulatu, termiczne przekształcenie (spalanie z wykorzystaniem energii, piroliza i zagospodarowanie produktów pirolizy).

Porównując metody zagospodarowania odpadów gumowych – odzysk energetyczny oraz rozdrobnienie należy zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt – podczas spalenia wykorzystywana jest cała opona, podczas gdy rozdrobnienie pozostawia jeszcze dodatkowe odpady stalowe 20% i tekstylne 5 %.

B. Odpady olejowe.

Odpady olejowe powstają w motoryzacji oraz przemyśle. Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego to przede wszystkim jako zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe, a oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Poza olejami odpadowymi w praktyce gospodarczej występują odpady zanieczyszczone olejami tj. zaolejone szlamy z separatorów olejowych oraz odstojników, szlamy z obróbki metali zawierające oleje, zużyte filtry olejowe, zaolejone zużyte sorbenty, trociny, czyściwo oraz opakowania po olejach.

Oleje odpadowe klasyfikowane są  w grupie 13, w której należy wyróżnić podgrupy 13 01, 13 02, 13 03. Podgrupy te stanowią odpad poużytkowy po eksploatacji olejów smarowych, którego zbiórkę i zagospodarowanie mają obowiązek finansować przedsiębiorcy zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z 2001r).

Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku w istniejących na terenie kraju instalacjach. Głównie w:

- w Przedsiębiorstwie Kruszyw Lekkich „Keramzyt” w Mszczonowie – jako dodatek spulchniający glinę przy produkcji kruszyw w miejsce tradycyjnie stosowanego oleju napędowego lub ropy naftowej.

- w firmie AWAS Polska w Warszawie – metodą odwadniania

- w firmie SEPARATOR SERWIS Sp. Z o. o. w Piasecznie.

- w Rafinerii Nafty Jedlicze, w Rafinerii Jasło S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A, Rafinerii Trzebinia S.A. – metodą re-rafinacji lub krakingu termicznego,

- w Południowych Zakładach Rafineryjnych Naftopol S.A., Oddział Kędzierzyn – Koźle, w firmie MERCAR Sp. z o.o. w Poznaniu – metodą krakingu termicznego.

Wyróżnia się trzy główne metody zagospodarowania olejów przepracowanych:

- oczyszczanie olejów przy użyciu prostych fizycznych procesów dla przywrócenia im pierwotnych właściwości,

- rerafinacji, to jest przeróbka olejów metodami fizykochemicznymi, w rozbudowanych instalacjach prowadzące do uzyskania z nich surowców petrochemicznych, które mogą być wykorzystywane do produkcji nowych olejów smarowych,

- wykorzystanie olejów jako paliwa bezpośrednio lub po termicznej obróbce.

Obecnie brak jest danych dotyczących ilości powstających odpadów olejowych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.  Jedynie na podstawie danych szacunkowych pochodzących z 2002 roku ilość pojazdów wynosi 11.749 sztuk, w tym około 251 sztuk to samochody ciężarowe.

Przyjmując, że wymiana oleju w samochodzie dokonywana jest co 10 -15 tyś km, wyliczono że z tego tytułu może powstać około 55 Mg litrów przepracowanych olejów. Biorąc pod uwagę domniemanie, że około 50% pojazdów dokonuje przeglądów technicznych na terenie gminy – ilość pozostających w gminie odpadów olejowych może zmniejszyć się do ok. 30 Mg.

Ponadto odpady olejowe powstają również w zakładach produkcyjnych i niektórych obiektach infrastruktury. Są to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. Zbiórka ich odbywa się prawidłowo wymagający zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Częstotliwość wymiany tych olejów jest zróżnicowana dla różnych urządzeń. Zależy głownie od ich stanu technicznego, a także od sposobu i czasu eksploatacji oraz sposobu pielęgnacji oleju. Zwykle jest określona w instrukcji obsługi danego urządzenia.

Tabela nr 52 – przedstawia informację o olejach odpadowych powstających w zakładach pracy zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki na podstawie ankiet oraz decyzji administracyjnych.

| Lp. | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Ilość w Mg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne | 13 01 09 | 0,75 |
| 2. | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 01 10 | 4,36 |
| 3. | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 13 01 11 | 5,85 |
| 4. | Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji | 13 01 12 | 0,40 |
| 5. | Inne oleje hydrauliczne | 13 01 13 | 0,25 |
| 6. | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 13 02 04 | 6,45 |
| 7. | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 13 02 05 | 27,81 |
| 8. | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 06 | 19,20 |
| 9. | Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji | 13 02 07 | 6,08 |
| 10. | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 13 02 08 | 11,41 |
| 11. | SUMA | 82,56 |

Zgodnie z art. 39 ustawy o odpadach przy gospodarowaniu zużytymi olejami należy przestrzegać następujących zasad:

- oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach (Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi powszechnie dostępny wykaz prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych, spełniające wymagania określone dla tych instalacji),

- jeżeli regeneracja olejów odpadowych jest niemożliwa ze względu na stopień ich zanieczyszczenia, określony w odrębnych przepisach, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku,

- jeżeli regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie,

- posiadacz odpadów w postaci olejów odpadowych, powstałych w wyniku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, jeżeli nie jest w stanie we własnym zakresie wykonać obowiązków określonych w ust. 1 albo ust. 2, powinien przekazać te odpady podmiotowi gwarantującemu zgodne z prawem ich zagospodarowanie,

- zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne wartości,

- zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, do gleby lub do ziemi.

W dniu 29 maja 2003r ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982), które  zmodyfikowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719).

Tabela nr 53 – przedstawia przyjęte wskaźniku poziomu odzysku i recyklingu zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem.

| Rodzaj produktu | Symbol PKWIU | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziomu | % poziomu | % poziomu | % poziomu |
|  |  | O | R | O | R | O | R | O | R |
| Oleje smarowe z wyłączeniem: | 23.20.18 z wyłączeniem: | 40 | 221 | 43 | 271 | 45 | 321 | 50 | 351 |
| oleje podstawowe, | 23.20.18-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oleje do silników dwusuwowych z zapłonem iskrowym | 23.20.18-02.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oleje lotnicze do silników odrzutowych | 23.20.18-03.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oleje odpadowe przepracowane | 23.20.18-09.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 dotyczy olejów przepracowanych poddanych regeneracji.

C. Odpady zawierające PCB.

Zgodnie z polskim ustawodawstwem przez PCB należy rozumieć: polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, mono-metylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie. Związki te nie występują w przyrodzie jako związki naturalne chemicznie.

PCB jako ciecze niepoalne o bardzo dobrych właściwościach dieelektrycznych były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w zamkniętych urządzeniach elektroenergetycznych, jako materiały elektroizolacyjne i chłodzące w kondesatorach i transformatorach oraz w  wyłącznikach olejowych i dławikach jako ciecze izolacyjne.

Źródłem wytwarzania odpadów zwierających PCB są operacje:

- wymiany płynów transformatorowych;

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 roku.

Zgodnie z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24.06.2002 (Dz. U. nr 96, poz. 860) podmioty gospodarcze miały obowiązek do przeprowadzenia inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB w ilości powyżej 5 l (eksploatowanych i wycofanych z eksploatacji ) oraz magazynowanych odpadów PCB w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłożenia informacji o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie.

Obecnie Gmina Grodzisk Mazowiecki nie jest w posiadaniu danych dotyczących ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych odpadach PCB.

W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie unieszkodliwiać  kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazanie do zniszczenia za granicą kondensatorów z PCB realizowane jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie (firma posiada oddział w Katowicach) przekazuje kondensatory do termicznego unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez rząd francuski.

- INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w trzech krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:

- Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku

- Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym

- Firmie LOBBE Sp. z o. o. z Dąbrowy Górniczej.

D. Zużyte urządzenia elektroniczne.

Ramy prawne dla systemu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tworzą:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o odpadach,

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008),

- ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zwaną dalej ustawą o zużytym sprzęcie.

Zużyte i wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne i elektroniczne stanowią  grupę odpadów bardzo zróżnicowaną  - zgodnie z ustawodawstwem Unii Europejskiej dzielone są na:

- wielkogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: duże urządzenia chłodnicze, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, kuchnie, piece elektryczne, płyty kuchenne, kuchenki mikrofalowe, urządzenia grzewcze, grzejniki elektryczne, wentylatory, klimatyzatory, itp.

- małogabarytowy sprzęt gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatarki, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, krajalnice elektryczne, ekspresy do kawy, suszarki do włosów, elektryczne szczoteczki do zębów, golarki, zegary, wagi.

- sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny: scentralizowane przetwarzanie danych: serwery, minikomputery, drukarki; osobiste urządzenia komputerowe: komputery osobiste (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), laptopy (w tym CPU, myszy, ekrany, klawiatury), notebooki, notepady, drukarki, kopiarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, systemy i terminale użytkowników, faksymile, teleksy, telefony, automaty telefoniczne, telefony bezprzewodowe, telefony komórkowe, automatyczne sekretarki, itp.

- sprzęt radiowo-telewizyjny i muzyczny: zestawy radiofoniczne (radia z budzikiem, radiomagnetofony), telewizory, kamery wideo, magnetowidy, zestawy HF, wzmacniacze, instrumenty muzyczne, itp.

- sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe, lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne kompaktowe, lampy wyładowcze, w tym wysokociśnieniowe lampy sodowe, lampy halogenowe, lampy sodowe niskociśnieniowe, inny sprzęt oświetleniowy.

- narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, zabawki elektroniczne, sprzęt medyczny, przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące.

- zabawki elektroniczne, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i samochody wyścigowe, konsole gier wideo, gry wideo, sprzęt sportowy wyposażony w komputery i urządzenia elektryczne i elektroniczne.

- sprzęt medyczny: sprzęt do radioterapii, sprzęt kardiologiczny, sprzęt do dializowania, respiratory, sprzęt medycyny jądrowej, sprzęt laboratoryjny do analiz in vitro, analizatory, zamrażarki, itp.

- przyrządy monitorowania i kontrolno-sterujące: detektory dymu, regulatory ogrzewania, termostaty.

- automatyczne urządzenia dozujące: automaty z gorącymi napojami, automaty z gorącymi lub zimnymi napojami w butelkach i puszkach, automaty z produktami stałymi, bankomaty, inne urządzenia automatyczne dozujące.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, handel, itp.

Odpady urządzeń elektronicznych stanowią mieszaninę różnych metali i stopów, głównie stali, aluminium i miedzi oraz składników niemetalicznych tj. mas plastycznych, ceramiki, szkła (szkło ołowiowe, barowe, strontowe), gumy, papieru, ebonitu, drewna. Pod względem wagowym dominują metale i tworzywa sztuczne typu PS, ABS, PA, PCV, PE, PP, TU.

Najbardziej zagrażającymi substancjami występującymi w w/w urządzeniach są: rtęć, kadm, ołów, chrom, arsen, substancje zubożające warstwę ozonową.

Określenie ilości powstających odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy jest dość trudne z uwagi na brak zorganizowanego systemu zbiórki i jakichkolwiek danych, w tym również statystycznych.

Zbiórka i zagospodarowanie zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych prowadzona jest okazjalnie przez firmy ZGKiM, AMINEX, SYNERGIS. Urządzenia zawierające duże metali (pralki, lodówki, kuchnie itp.) trafiają do punktów złomu.

Sposób postępowania ze zużytymi urządzeniami w zakładach przemysłowych i instytucjach użyteczności publicznej jest uregulowany ustawą o odpadach, która nakłada szereg obowiązków na podmioty gospodarcze.

Ustawa o zużytym sprzęcie rozróżnia dwa systemy zbierania zużytego sprzętu. Jeden system dotyczy zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, który stanowi odpady komunalne, a drugi system – pozostałego zużytego sprzętu.

System zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu, pod karą grzywny zbierającemu sprzęt. W praktyce wiąże się to z koniecznością przekazania zużytego sprzętu:

1) prowadzącemu punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym sprzedawcy detalicznemu lub sprzedawcy hurtowemu,

2) gminnej jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Pierwszy przypadek, z reguły, może oznaczać konieczność dostarczenia zużytego sprzętu do określonego, oddalonego od miejsca zamieszkania, punktu. Natomiast w drugim przypadku, można oczekiwać, że odbiór będzie następował w miejscu zamieszkania lub siedziby użytkownika. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Ustawa o zużytym sprzęcie wprowadza dwa rozwiązania. Sprzedawcy detaliczni i hurtowi sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych są zobowiązani do umieszczania w punkcie sprzedaży informacji o punktach zbierania zużytego sprzętu. Od 1 października 2006 r. informacje zawierające:

a) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt,

b) adresy punktów zbierania zużytego sprzętu, w tym punktów sprzedaży sprzętu

będą również dostępne na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy, jak również będą udostępniane w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Informacje te będą przygotowywane na podstawie danych przekazywanych przez zbierających zużyty sprzęt, którzy zostali zobowiązani do przekazywania ww. informacji przepisem  ustawy o zużytym sprzęcie, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2006 r.

Zbierający zużyty sprzęt zostali ponadto zobowiązani do selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, przy czym szczególną kategorię zbierających sprzęt stanowią w tym przypadku sprzedawcy detaliczni oraz sprzedawcy hurtowi. Są oni bowiem zobowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co sprzęt zakupywany przez klienta. Obowiązek ten zostanie nałożony na sprzedawców z dniem 1 lipca 2006 r.

Z dniem 1 lipca 2006 r. zbierający sprzęt będą również zobowiązani do składania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska kwartalnych sprawozdań o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu. Wzór sprawozdania oraz sposób jego przekazywania określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 11, poz. 60).

Za zorganizowanie i sfinansowanie odbierania zużytego sprzętu od prowadzących punkty zbierania zużytego sprzętu są odpowiedzialni wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. Oznacza to obowiązek odbierania każdego rodzaju sprzętu. Możliwa jest sytuacja, gdy prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, będzie jednocześnie prowadził działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wprowadzający sprzęt będzie obowiązany do zorganizowania i sfinansowania odbierania zużytego sprzętu również od takiego podmiotu.

Z dniem 1 stycznia 2008 r. wejdzie w życie uszczegóławiający odpowiedzialność wprowadzającego sprzęt za zapewnienie zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych. Jeżeli sprzęt został wprowadzony na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 2005 r., obowiązek zapewnienia zbierania zużytego sprzętu będzie dotyczył sprzętu, który został przez niego wprowadzony. Jeżeli zaś sprzęt został wprowadzony do dnia 13 sierpnia 2005 r. (tzw. sprzęt historyczny), to ww. obowiązek będzie dotyczył wprowadzającego sprzęt tej samej grupy proporcjonalnie do jego udziału w masie wprowadzonego sprzętu.

# System zbierania pozostałego zużytego sprzętu.

Wprowadzający sprzęt inny niż przeznaczony dla gospodarstw domowych jest obowiązany do zorganizowania i sfinansowania zbierania, przetwarzania, odzysku, w tym recyklingu, i unieszkodliwiania zużytego sprzętu pochodzącego od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe, powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju po dniu 13 sierpnia 2005 r. Natomiast w przypadku zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu wprowadzonego przez niego na terytorium kraju do dnia 13 sierpnia 2005 r., wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do zorganizowania i sfinansowania gospodarowania tymi odpadami tylko wtedy, jeżeli sprzęt jest zastępowany przez sprzęt tego samego rodzaju co sprzęt dostarczony przez tego wprowadzającego, przy czym sfinansowanie tego gospodarowania może być również ponoszone przez jego użytkownika w zakresie określonym w umowie zawartej pomiędzy wprowadzającym sprzęt i użytkownikiem. W pozostałych przypadkach odpowiedzialnym za właściwe gospodarowanie odpadami jest użytkownik sprzętu, który jest jednocześnie wytwórcą odpadów, bowiem zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie w sprawach dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy o odpadach. Zgodnie z ustawą o odpadach wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów nie dotyczy wytwórcy odpadów, który zbiera wytworzone przez siebie odpady w miejscu ich wytworzenia. Użytkownika tego sprzętu dotyczy również ustawa o zużytym sprzęcie zabraniający umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Należy wspomnieć, że wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów, ale odpady może przekazać wyłącznie takiemu podmiotowi, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba że taka działalność nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Tabela nr 54 – przedstawia wykaz potencjalnie odzyskiwanych materiałów z odpadów.

| Rodzaj wyposażenia | Podstawowy skład surowcowy w % |
| --- | --- |
|  | Metale żelazne | Metale nieżelazne | Tworzywa sztuczne | Szkło | Elektronika | Inne materiały |
| Chłodziarki | 33,0 | 5,5 | 34,5 | 2,0 | 17,0 | 37,0 |
| Zamrażarki; Kuchnie gazowe, elektryczne, węglowe | 82,0 | 8,0 | 2,0 | 0,2 | - | 7,8 |
| Pralki i wirówki | 82,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | 3,5 |
| Zmywarki | 82,5 | 7,0 | 7,0 | - | - | 3,5 |
| Odbiorniki RTV i komputery | 12,5 | - | 7,0 | 70,0 | 7,0 | 3,5 |

E. Środki ochrony roślin.

Środki chemiczne ochrony roślin, są to związki chemiczne, albo mieszaniny związków, stosowane w ochronie roślin, a działające na szkodniki, patogeny czy chwasty dzięki swoim właściwościom chemicznym lub fizykochemicznym. Istotną, aktywną częścią środka ochrony roślin jest jego substancja czynna (substancja aktywna), która decyduje o możliwości zastosowania środka. Substancje te działają na gatunki zwierząt, roślin, grzybów, są więc niebezpieczne dla otoczenia.

Do odpadów powstających w efekcie produkcji rolnej należą opakowania po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane i nie nadające się do użytku te środki.

Tabela nr 55 – przedstawia wykaz odpadów po środkach ochrony roślin zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

| Lp. | Kod odpadu | Nazwa odpadu |
| --- | --- | --- |
| 1. | 02 01 08 | Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 2. | 06 13 01 | Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy |
| 3. | 07 04 80 | Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 4. | 15 01 10 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) |
| 5. | 20 01 19 | Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) |

W świetle obowiązujących przepisów prawnych środki ochrony roślin bardzo toksycznych i toksycznych (I i II klasa toksyczności) powinny być sprzedawane z kaucją. Kaucja musi zostać zwrócona nabywcy po zwrocie pustego opakowania. Więc zagospodarowanie tych odpadów niebezpiecznych jest uregulowane. Problem stanowi zagospodarowanie pustych opakowań po środkach ochrony roślin bardzo toksycznych i toksycznych sprzedawanych przed wejściem w życie obowiązującego prawa (luty 2003 roku) oraz przeterminowanych środków ochrony roślin zmagazynowanych u producentów rolnych i rolników indywidualnych. Gmina nie dysponuje szczegółową inwentaryzacją odpadów. Jednocześnie należy podkreślić, że na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki nie są zlokalizowane obiekty – mogilniki na w/w odpady.

Tabela nr 56 – przedstawia wykaz punktów sprzedaży i odbioru środków ochrony roślin zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Lp. | Adres i telefon podmiotu gospodarczego |
| --- | --- |
| 1. | Ul. Chrzanowska nr 5; tel. 755-70-96 |
| 2. | Ul. Sienkiewicza nr 35; tel. 755-23-11 |
| 3. | Ul. Sadowa nr 2; tel. 724-17-16 |
| 4. | Ul. Kopernika nr 12; tel. 755-73-79 |
| 5. | Izdebno Kościelne nr 33; tel. 792-17-70 |

Sposób postępowania z opakowaniami określa ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 1196 z późn. zm.) Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002r.

Zgodnie z w/w aktem prawnym sprzedawca jest zobowiązany do:

- pobrania kaucji za opakowania jednostkowe tych środków w wysokości ustalonej przez ich producenta,

- przyjmowania od użytkowników opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po tych środkach w celu ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrzwspólnotowego nabycia z jednoczesnym zwrotem pobranej wcześniej kaucji. Magazynowanie środków ochrony roślin powinien być odpowiednio oznakowany i być wyposażony w system wentylacji awaryjnej i ciągłej, okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni słonecznych, apteczkę z odpowiednim wyposażeniem itd.

- posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych od Starosty Grodziskiego,

zaś, użytkownik środków ochrony roślin ma z kolei obowiązek zwrotu opakowań do sprzedaży.

Środki ochrony roślin powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach oraz grupowane według ich przeznaczenia lub toksyczności.

Do unieszkodliwiania opakowań po środkach ochrony roślin stosuje się metody termicznego przetwarzania. Obecnie odpad jest unieszkodliwiany w instalacji firmy LOBBE w Dąbrowie Górniczej.

F. Odpady azbestowe.

Odpady zawierające azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne i gospodarka nimi obwarowana jest szczególnymi wymaganiami. Regulacje prawne dotyczące azbestu są rozproszone i znajdują się w 9 ustawach i wydanych na ich podstawie około 30 rozporządzeniach znajdują się odniesienia do spraw związanych z azbestem i odpadach zawierających azbest oraz bezpiecznym ich użytkowaniu i usuwaniu. W nawiązaniu do wymogów zawartych w aktach prawnych został na zlecenie Ministra Gospodarki opracowany Program usuwania azbestu, wyrobów zawierających azbest na terytorium Polski.

Program obejmuje m.in. usuwanie azbestu z gospodarki, przede wszystkim z budownictwa, propozycje rozwiązań składowania odpadów azbestowych (składowiska), postulowane zasady wsparcia finansowego zarówno ze środków budżetowych, ochrony środowiska, Unii Europejskiej, jak i władz terenowych. Określa również wytyczne do opracowania wojewódzkich i powiatowych programów usuwania wyrobów azbestowych, założenia dotyczące organizacji, systemu kontroli i monitoringu programu.

Zgodnie z tym programem przyjmuje się oczyszczenie do 2032r terytorium Polski z azbestu i usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów azbestowych.

Wyroby zawierające azbest znalazły zastosowanie w około 3000 wyrobów m.in.:

- płytach dachowych w budownictwie

- ścianach osłonowych i osłonach konstrukcji stalowych

- osłonach ścian ciągów wentylacyjnych i szybów w winadach, elementy klap, osłony w pionach kanalizacji zewnętrznej, zsypów na śmieci

- izolacjach cieplnych i ognioodpornych, izolacjach elektrycznych i akustycznych

- elementach ciernych do hamulców i sprzęgieł

- produktach uszczelnienia i szczeliwach

- wykładziny dachowe, podłogowe oraz sufitowe

- itp.

W budownictwie i do produkcji materiałów budowlanych wykorzystano około 85 % wyrobów pochodzących z azbestu. Między innymi widoczne i zaobserwowane jest występowanie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki odpadów azbestowych podczas prowadzonych prac demontażowych w dwóch postaciach:

- niezwiązanej – gruz, resztki tynków, izolacje

- związanej – twarde płyty azbestowo-cementowe, płytki podłogowe z PCV.

Odpady te stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, wtedy, gdy włókna azbestowe uwalniają się i z powietrzem przedostają się do układu oddechowego.

Aktualnie azbest znajduje się w wykazie substancji niebezpiecznych stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem (Dz. U. Nr 199, poz. 1948, pod numerem indeksowym 650-013-00-6 jako substancja o udowodnionym działaniu rakotwórczym.

Obecnie brak jest danych o ilości znajdujących się na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki materiałów zawierających azbest.

Zasady postępowania z odpadami azbestowymi uregulowana została w następujących aktach prawnych:

- z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20),

- z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.),

- z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),

- z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustaw – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

- z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 78),

oraz rozporządzenia:

- Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649),

- Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).

Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia, w dwóch egzemplarzach, „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia z 2 kwietnia 2004 r., właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej, sporządzają następne „Oceny...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny...” tzn.:

- po pięciu latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia, powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

Jeden egzemplarz „Oceny...” właściciel lub zarządca zobowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi architektoniczno-budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego w terminie do 30 dni od dnia jej sporządzenia. Drugi egzemplarz zachowuje przy dokumentacji budynku, budowli, instalacji lub urządzenia przemysłowego oraz terenu do czasu sporządzenia następnej „Oceny..”.

Właściciel lub zarządca obowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów zawierających azbest. Wyniki inwentaryzacji powinny służyć do sporządzenia informacji dla Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki. Informacje należy sporządzić według wzorów zamieszczonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876):

Załącznik nr 2 – Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

Załącznik nr 3 – Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

W celu wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest, informacje przedkłada się corocznie. Pozwala to także na ocenę zagrożenia dla ludzi i środowiska w danym rejonie.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby zawierające azbest, obowiązany jest ponadto do:

- oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu (załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia),

- opracowania i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest,

- zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi azbest.

Jeżeli w budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu oraz na terenie znajdują się wyroby zawierające azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3 (tzw. „miękkie”) lub, jeżeli wyroby zawierają azbest krokidolit, a także jeżeli te wyroby znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach, lub istnieje uzasadniona obawa dużej emisji azbestu do środowiska – właściciel lub zarządca powinien opracować plan kontroli jakości powietrza (monitoringu), a jego wyniki uwzględnić przy dalszej eksploatacji lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajdują się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu w wyrobach przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania wyrobów, jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania prac zabezpieczenia lub usuwania takich wyrobów, o ile informacja ta, nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy. Obowiązek ten wynika z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich przed szkodą, która może powstać w związku z nieodpowiednią eksploatacją przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględniane przy:

- sporządzaniu „Oceny...”,

- sporządzaniu informacji dla burmistrza,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczania lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac - wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może także zlecić wykonanie identyfikacji azbestu w wyrobach odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest ma obowiązek zgłoszenia, na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z ustawy – Prawo budowlane.

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac - wytwórcy odpadów niebezpiecznych. Zawiera umowę na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością.

Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je, przez okres co najmniej 5 lat, wraz z inna dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Ustawy wraz z aktami wykonawczymi wprowadzają uregulowania, które stają się właściwymi narzędziami prawnymi do wycofywania azbestu z gospodarki. Stanowią one dobrą i uszczegółowioną bazę do działań programowych zarówno w odpowiednich urzędach, przedsiębiorstwach, jaki i dla wszystkich zainteresowanych procesem oczyszczania kraju ze stosowanych od wielu lat wyrobów z udziałem azbestu.

Należy również podkreślić, że stosowane w przeszłości w budownictwie i innych dziedzinach gospodarki wyroby z udziałem azbestu, nie stanowią zagrożenia, dopóki materiały te nie są uszkodzone. Zagrożeniem może być ich niewłaściwe usuwanie, gdzie w czasie obróbki mechanicznej (m.in. kruszenia, łamania) następuje uwalnianie się włókien azbestowych do powietrza i zachodzi niebezpieczeństwo ich wdychania. W tym kontekście usuwanie pokryć dachowych i innych materiałów budowlanych z zawartością azbestu będzie procesem długotrwałym i kosztownym, który musi być rozłożony na wiele lat. Proces ten powinien być przeprowadzony z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W maju 2005r Rada Miejska w Grodzisku Mazowieckim podjęła Uchwałę Nr 446/2005 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem regulaminu jest stworzenie mieszkańcom możliwości usunięcia i unieszkodliwienia w sposób bezpieczny dla zdrowia i dla środowiska wyrobów zawierających azbest.

Regulamin stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Planu Gospodarki Odpadami określa zasady przyznawania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami , dofinansowania na realizację przedsięwzięć polegających na pokryciu części kosztów związanych z wymianą lub likwidacją pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na budynkach mieszkalnych i gospodarczych z terenu gminy i miasta Grodzisk Mazowiecki.

Tabela nr 57 – przedstawia wykaz podmiotów gospodarczych, które uzyskały zezwolenie Starosty Grodziskiego na zbieranie, transport i wytwarzaniem odpadów azbestowych.

| LP. | NAZWA PODMIOTU | ADRES PODMIOTU | TELEFON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | P.P.H.U. GAJAWI | Łódź Ul. Odyńca24 | (042) 688-93-70; 501028153 |
| 2. | Firma Budowlano- Remontowa. Zofia Bajurska | Otrębusy, Kanie Ul. Chopina 49 | (022) 758-59-51 |
| 3. | Firma RAMID. Mirosław Dec | Warszawa Ul. Kowalskiego 1/54 | (022) 674-48-58; 720-56-72 |
| 4. | P.U.P. WAKRO | Kwidzyn Ul. Słowackiego 16 | (055) 261-20-96; 601712428 |
| 5. | PROJEKT – BUD. Psut Edyta | Warszawa Ul. Targowa 18/26 | (044) 725-21-74; 502308504 |
| 6. | Przedsiębiorstwo Budowlano-Lądowe MJ | Michałowice - Reguły Ul. Graniczna 6 | (022) 724-15-78 |
| 7. | Firma Remontowo–Budowlana UTIL | Klucze Ul. Dolna 8 | (032) 642-03-11 |
| 8. | SYNERGIS Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki Ul. 11 Listopada 1 | (022) 755-62-24 |
| 9. | CARO | Zamość Ul. Zamoyskiego 51 | (084) 627-30-13 |
| 10. | M & F TRANSKOP S.C. Misiak & Filipiak | Grodzisk Mazowiecki Ul. Montwiła 23 | (022) 755-55-93; 755-87-95 |
| 11. | Firma LEON. Leon Tarczyński | Grodzisk Mazowiecki Ul. Ułańska 47 | (022) 755-78-74 |
| 12. | Firma SINTAC POLSKA Sp. z o.o. | Wesoła Ul. Armii Krajowej 86 | (022) 812-62-54 |
| 13. | ANIMEX Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki Wólka Grodziska 33 | (022) 755-50-73 |
| 14. | ABBA-EKOMED Sp. z o.o. | Toruń Ul. Poznańska 152 | (056) 651-44-25; 654-86-70 |
| 15. | JP INWESTYCJE Sp. z o. o. | Warszawa Ul. Leżajska 1 | (022) 861-42-73 |
| 16. | Budownictwo ALFIX. Jerzy Kostecki | Białystok Ul. Upalna 15/lok. 7 | (085) 661-28-80 |
| 17. | ALGADER HOFMAN Sp. z o. o. | Warszawa Ul. Wólczyńska 133 | (022) 864-94-99; 864-94-47 |
| 18. | P.P.H.U MUSCO | Podkowa Leśna Ul. Dębowa 3 | (022) 758-91-36 |
| 19. | EKOCHEM-EKOSERVICE Sp. z o. o. | Łódź Al. Piłsudskiego 7/4c | (042) 678-43-64 |
| 20. | Firma JUKO. Jerzy Szczukocki | Piotrków Trybunalski Ul. 1-go Maja 25 | (044) 649-94-24 |
| 21. | TERMOEXPORT | Warszawa Ul. Żurawia 24/7 | (022) 821-34-67 |
| 22. | AMBROŻY s.j. | Warszawa Ul. Meissnera1/3 | (022) 831-07-94 |
| 22. | PPHU FEMAR Marek Federkiewicz | Pruszków ul. Pilnikowa 4a | 501 604-411 |
| 22. | PPHU KASTA Katarzyna Zaradkiewicz | Pruszków ul. Pilnikowa 2 m1 | - |

G. Nieczystości ciekłe.

Przez nieczystości ciekłe rozumie się ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

Odpady ciekłe, powstają w wyniku działalności bytowej człowieka, wymagają szczególnego traktowania, ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla środowiska, przede wszystkim z punktu epidemiologicznego.

W praktyce na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki można wyróżnić następujące rodzaje odpadów zaliczane umownie do grupy ciekłych odpadów komunalnych różniące się między sobą składem, pochodzeniem a wywożone są taborem asenizacyjnym:

- nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych obsługujących gospodarstwa domowe,

- nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych obsługujących zakłady użyteczności publicznej i handlowej,

- nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych obsługujących zakłady produkcyjne,

- fekalia gromadzone w dołach ustępowych(dołu kloaczne – zbiorniki, na których ustawia się ustępy niespłukiwane i do których odpady ciekłe wlewa się bezpośrednio),

- fekalia odbierane z suchych przenośnych kabin typu Toi-Toi,

- osad gromadzony w osadnikach gnilnych stanowiących element lokalnych oczyszczalni ścieków.

Właściwe nieczystości ciekłe wywożone zazwyczaj ze zbiorników bezodpływowych – to zasadniczo zatężone i zagniłe ścieki bytowo-gospodarcze. Ścieki w gospodarstwach domowych powstają w wyniku zużywania wody do celów higieniczno-sanitarnych oraz przygotowywania posiłków. Charakteryzuję się dużym udziałem łatwo rozkładanych substancji organicznych, które w procesach gnicia (beztlenowego rozkładu) wydzielają do atmosfery m.in. takie gazy jak siarkowodór, amoniak i lotne aminokwasy. W ciekłych odpadach komunalnych występują znaczne ilości mikroorganizmów chorobotwórczych w tym także ich form przetrwalnikowych jaj pasożytów przewodu pokarmowego.

Tabela nr 58 – przedstawia skład nieczystości ciekłych dowożonych transportem asenizacyjnym w porównaniu ze składem ścieków komunalnych (dane pochodzą z Poradnika Gospodarki Odpadami).

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Nieczystości ciekłe | Ścieki komunalne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakres zmienności | Wartość średnia | Zakres zmienności |
| BZT5 | g O2/m3 | 100-20000 | 4000 | 21-1480 |
| ChZT | g O2/m3 | 200-37000 | 5000 | b. d. |
| Zawiesina ogólna | g/m3 | 100-30000 | 3000 | 4-1708 |
| Azot amonowy | g NNH4/m3 | 40-200 | 80 | 0,50-90 |
| Azot organiczny | g Norg/m3 | 3-150 | 60 | b. d. |
| Azot ogólny | g N/m3 | 100-250 | 140 | 5,4-127,9 |
| Fosfor ogólny | g P/m3 | 20-80 | 40 | 0,9-19,7 |

Osad gromadzony w osadnikach gnilnych to przefermentowany osad wstępny z domieszką osadu wtórnego. W osadniku następuje sedymentacja cząstek cięższych od wody i flotacja cząstek lżejszych. W trakcie przebywania osadu w komorze osadnika gnilnego zachodzi jego częściowa stabilizacja w procesie fermentacji metanowej. Surowy częściowo przefermentowany osad łatwo zagniwa, jest trudny do odwadniania i charakteryzuje się dużym ładunkiem zanieczyszczeń. Osad może zawierać dużą ilość bakterii chorobotwórczych i jaj robaków pasożytów przewodu pokarmowego.

Tabela nr 59 – przedstawia skład uwodnionych osadów wywożonych z osadników gnilnych wywożonych transportem asenizacyjnym (dane pochodzą z Poradnika Gospodarki Odpadami).

| Wskaźnik zanieczyszczenia | Jednostka | Zakres wartości stężeń zanieczyszczeń średnich |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | g O2/m3 | 3150-5890 |
| ChZT | g O2/m3 | 16268-60580 |
| Sucha pozostałość | g/m3 | 11600-39500 |
| Zawiesina ogólna | g/m3 | 1770-12600 |
| Azot amonowy | g NNH4/m3 | 59-153 |
| Azot ogólny | g N/m3 | 410-820 |
| Fosfor ogólny | g P/m3 | 190-351 |
| Tłuszcze | g/m3 | 3850-9560 |
| Metale ciężkie | g/m3 | 48 |
| Aluminium | g Al/m3 | 160-210 |
| Żelazo | g Fe/m3 | 160-210 |
| Cynk | g Zn/m3 | 10-62 |

Ilość ścieków powstających w gospodarstwach domowych jest w przybliżeniu równa ilości zużywanej do celów bytowania człowieka.

Tabela nr 60 – przedstawia przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym, w budynkach podłączonych do zbiorników bezodpływowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

| Wyposażenie mieszkania w instalacje | Przeciętne normy zużycia wody |
| --- | --- |
|  | dm3/mieszkańca x dobę | m3/mieszkańca x dobę |
| Wodociąg, ubikacja bez łazienki | 50 | 1,5 |
| Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody | 70 | 2,1 |
| Wodociąg, ubikacja, łazienka lokalne źródło ciepłej wody | 80 | 2,4 |
| Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej) | 140 | 4,2 |

Na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki ustala się wartość średnią nieczystości ciekłych wytwarzanych w gospodarstwie domowym przez jednego mieszkańca na poziomie 1000 litrów miesięcznie.

Ocena ilości osadów z osadników gnilnych jest bardziej skomplikowana i  uzależniona od takich czynników jak układu kanalizacji lokalnej, czasu przetrzymywania osadu w zbiorniku, sposobu użytkowania oczyszczalni, stosowanych biopreparatów itd. Literatura fachowa podaje różne ilości przypadające dziennie na jednego mieszkańca:

- według Sibigi i Skalmowskiego powstaje 0,7 l/Mxd osadu o wilgotności około 95 %,

- według Romana powstaje 0,65 l/Mxd osadu o wilgotności około 90 %.

Z uwagi na brak szczegółowej ewidencji Gmina nie dysponuje danymi odnośnie ilości wytwarzanych osadów w gospodarstwach domowych.

Tabela nr 61 – przedstawia ilość wytwarzanych nieczystości ciekłych (w m3)  w latach 1999 - 2005 przez mieszkańców posiadających bezodpływowe zbiorniki

| ROK | ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH |
| --- | --- |
| 1999 | 243000 |
| 2000 | 217000 |
| 2001 | 200000 |
| 2002 | 183000 |
| 2003 | 187000 |
| 2004 | 195000 |
| 2005 | 299000 |

Według ustaleń ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) do obowiązków właściciela nieruchomości należy przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być stosowane na tylko działkach budowlanych niemających przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich stosowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i na terenach narażonych na zalewanie wodami opadowymi.

Sprawy związane z lokalizacją urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych a także osadników gnilnych została określona w następujących aktach prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Zawartość zbiorników bezodpływowych oraz osad z osadników gnilnych jest odbierany taborem asenizacyjnym. Usługi w tym zakresie świadczą przedsiębiorstwa usług komunalnych oraz gminna jednostka organizacyjna (wszystkie podmioty zostały wymienione w rozdziale 12.1 niniejszego Planu). Zgodnie z zapisami w/w ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy prowadzący działalność posiadają środki techniczne odpowiednie do prowadzenia tej działalności oraz zezwolenie, które wydane zostało przez Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki. Przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie udokumentował gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną m.in. nieczystości ciekłe z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki trafiają na oczyszczalnię ścieków w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Żyrardowie, w Mszczonowie itd.

Właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorców lub ZGKiM przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi organom kontrolnym tj. Straży Miejskiej i Wydziałowi Ochrony Środowiska i Spraw Wsi tutejszego Urzędu.

| 11. | Instalacje do segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. |
| --- | --- |
| 11.1 | Instalacje do segregacji i odzysku odpadów komunalnych. |  |

Na terenie miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki nie występują instalacje do segregacji odpadów komunalnych.

Tabela nr 62 – przedstawia wykaz firm posiadających zezwolenie na odzysk odpadów komunalnych.

| Nazwa firmy i adres siedziby | Adres zakładu | Znak decyzji | Data ważności decyzji | Odpady objęte zezwoleniem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki Ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Ul. Chrzanowska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/247/04; Starosta Grodziski WOŚiGW.760/292/04; Starosta Grodziski WOŚ.760/395/05 | 19.09.2014r | 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 02 – odpady z targowisk, 20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach. |

| 11.2 | Unieszkodliwianie odpadów komunalnych. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tabela nr 63 – przedstawia wykaz firm posiadających zezwolenie na unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

| Nazwa firmy | Adres siedziby | Adres zakładu |
| --- | --- | --- |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki | Ul. Cegielniana 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Ul. Chrzanowska 05-825 Grodzisk Mazowiecki |

| 11.3 | Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych w formie graficznej. |
| --- | --- |

Mapa sytuacyjna gminy Grodzisk Mazowiecki stanowi załącznik nr 6 do niniejszego planu. Mapa ta przedstawia rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów zlokalizowanych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| 11.4 | Składowiska odpadów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki zlokalizowane są następujące składowiska odpadów:

- w miejscowości Kraśnicza Wola,

- w miejscowości Kłudno Stare.

Składowisko odpadów w Kraśniczej Woli.

Składowisko we wsi Kraśnicza Wola gmina Grodzisk Mazowiecki przeznaczone jest do gromadzenia odpadów balastowych pochodzących z kompostowni odpadów komunalnych typu DANO zlokalizowanej w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Chrzanowskiej na terenie oczyszczalni ścieków. Możliwe jest składowanie innych odpadów obojętnych np. gruzu budowlanego, gruntu z wykopów itp. Odpady te składowane są wyłącznie do przewarstwień, obwałowań wewnętrznych i stabilizacji skarp.

Teren składowiska zajmuje powierzchnię ok. 8 ha. Zgodnie z WPGO składowisko odpadów w Kraśniczej Woli będzie zamknięte w 2012r.

Kompleks składowiska składa się z dwóch obiektów – składowiska zasadniczego i glebowo korzeniowej oczyszczalni ścieków, z której oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego i dalej do odbiornika rzeki Basinki dorzecza Pisi Tucznej.

Cały obszar składowiska zasadniczego, który jest podzielony na dwie kwatery eksploatacyjne jest odizolowany od pozostałego terenu. Izolację boczną stanowi ekran szczelny z tworzywa żużlowo-alkalicznego, przedłużony ponad powierzchnię jako przesłona z geomembrany PEHD, którą zlokalizowano w obwałowaniu zewnętrznym. Ekran od dołu połączony jest w szczelny sposób z naturalną, poziomą warstwą z gruntów trudno przepuszczalnych (glin), tworząc tym samym szczelną nieckę.

W procesie oczyszczania odcieki ze składowiska są poddawane procesowi:

- osadzania w osadniku wstępnym,

- odszlamiania w rowie szlamowym,

- filtracji ścieków przez filtr glebowo-korzeniowy i biochemiczny rozkład substancji organicznych w nich zawartych.

Odcieki pochodzące z przepłukiwania odpadów przez wody deszczowe ujmowane są przez kanał odciekowy wykonany z łupin żelbetowych o kształcie walcowym. Odcieki grawitacyjnie odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza ekranem.

Wydzielone kwatery stanowią z jednej strony nasyp z drogi wewnętrznej i z trzech stron nasyp obwałowania wewnętrznego. Wewnętrzna skarpa obwałowania stanowi jednocześnie warstwę rekultywacyjną. Każda kwatera usypywana jest odpadami warstwowo. Miąższość każdej warstwy wynosi 1m, przy czym odpady stanowią 0,80 m a warstwa izolacyjna 0,20 m.

Odpady wyładowywane na terenie części roboczej są rozplanowywane i zagęszczane.

Na składowisko odpadów trafiają odpady balastowe z kompostowni stanowiąc odsiew po obróbce wstępnej odpadów komunalnych w biostabilizatorze. Do odpadów tych zalicza się głównie: tworzywa sztuczne, gumę, szkło, ceramikę, materiały tekstylne, drewno oraz kompost pozaklasowy, szlam z odszlamiania ustabilizowanych osadów ściekowych, zużyte materiały filtracyjne, osady z wód popłucznych, gruz betonowy, grunt z wykopów. Taki skład odpadów eliminuje zagrożenie samozapłonów i odorów.

Tabela nr 64 – przedstawia wyniki badań prób pobranych ze składowiska balastu pokompostowego we wsi Kraśnicza Wola. Badania przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Skierniewicach.

| Badany wskaźnik | Jednostka | Miejsce poboru | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piezometr nr 7 | Piezometr nr 5 | Piezometr nr 9 | Odciek ze składowiska balastu | Piezometr nr 6 | Piezometr nr 1 |  |
| Wysokość słupa wody | m | 0,7 | 1,1 | 1,1 | - | 0,7 | 0,8 | 22.06.2004 |
| Odczyn | pH | 6,6 | 6 | 6,9 | 7,7 | 6,7 | 7,7 |  |
| Przewodnictwo elektrolityczne | μS/cm | 10000 | 430 | 530 | 4480 | 454 | 692 |  |
| Ogólny węgiel organiczny | mgC/dm3 | 817 | 17,4 | 33,5 | 328 | 76,5 | 48,7 | 13-15.07.2004 |
| Miedź Cu | μ/dm3 | 24 | 11 | 8 | 34 | 18 | 15 | 7.07-23.06.2004 |
| Cynk Zn | μ/dm3 | 36 | 28 | 14 | 58 | 24 | 17 |  |
| Ołów Pb | μ/dm3 | 41 | < 2,5 | < 2,5 | 20 | < 2,5 | 5 |  |
| Chrom Cr | μ/dm3 | 40 | < 1 | < 1 | 1 | < 1 | 1 |  |
| Kadm Cd | μ/dm3 | 7 | < 0,5 | < 0,5 | 3 | 2 | 0,8 |  |
| Rtęć Hg | μ/dm3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 7.07.2004 |
| Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne | ng/dm3 | 40,5 | 2,42 | 70,8 | 24,5 | 33,6 | 16,9 | 9.08-25.08.2004 |
| Azot organiczny | mgN/ dm3 | 45 | 2,81 | 1,57 | 15,4 | 3,41 | 0,98 | 23.06.2004 |
| Azot amonowy | mgNNH4/dm3 | 153 | 0,07 | 0,13 | 57,5 | 0,43 | 0,29 |  |
| Azot azotynowy | mgNNO2/dm3 | 0,013 | 0,10 | < 0,005 | 1,26 | 0,016 | 0,077 |  |
| Azot azotanowy | mgNNO3/dm3 | 1,24 | 14,4 | 0,28 | 1 | 0,22 | 0,30 |  |

| Badany wskaźnik | Jednostka | Miejsce poboru | Data wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Piezometr nr 8 | Piezometr nr 3 | Rzeka poniżej zrzutu ścieków oczyszczona | Piezometr nr 2 | Rzeka powyżej wylotu |  |
| Wysokość słupa wody | m | 0,7 | 0,95 | - | 1,3 | - | 22.06.2004 |
| Odczyn | pH | 7,2 | 7,1 | 7 | 7,3 | 7,7 |  |
| Przewodnictwo elektrolityczne | μS/cm | 748 | 1192 | 2015 | 498 | 639 |  |
| Ogólny węgiel organiczny | mgC/dm3 | 41,6 | 36,9 | 119 | 39,1 | 42,2 | 13-15.07.2004 |
| Miedź Cu | μ/dm3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 22 | 7.07-23.06.2004 |
| Cynk Zn | μ/dm3 | 13 | 11 | 14 | 6 | 30 |  |
| Ołów Pb | μ/dm3 | 3 | 6 | 7 | < 2,5 | < 2,5 |  |
| Chrom Cr | μ/dm3 | < 1 | < 1 | 2,5 | < 1 | < 1 |  |
| Kadm Cd | μ/dm3 | 0,5 | 0,7 | 2 | < 0,5 | < 0,5 |  |
| Rtęć Hg | μ/dm3 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | 7.07.2004 |
| Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne | ng/dm3 | 29,1 | 33,2 | 56,8 | 23,4 | 29,5 | 9.08-25.08.2004 |
| Azot organiczny | mgN/ dm3 | 1,09 | 1,50 | 0,45 | 3,09 | 0,77 | 23.06.2004 |
| Azot amonowy | mgNNH4/dm3 | 0,13 | 3,67 | 6,55 | 0,07 | 0,56 |  |
| Azot azotynowy | mgNNO2/dm3 | 0,010 | 0,006 | 0,016 | 0,14 | 0,11 |  |
| Azot azotanowy | mgNNO3/dm3 | < 0,05 | 0,06 | 0,24 | 0,09 | 3,97 |  |

Opis techniczny.

Ogrodzenie – wykonano z elementów żelbetowych prefabrykowanych o długości 1090m, brama konstrukcji stalowej szerokości 7m.

Ekran szczelny – stanowią przegrodę wodoszczelną uniemożliwiającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczonych odcieków poza teren składowiska. Ekran o grubości 0,6m wykonany został z tworzywa żużlowo-alkalicznego z dodatkiem bentonitu. Zagłębiony jest w grunty trudnoprzepuszczalne zbudowane z glin i glin piaszczystych. Wysokość ekranu dochodzi do 8m. Długość ekranu 867m. Ekran podwyższony do wysokości 1m ponad powierzchnię terenu poprzez zastosowania geomembrany PEHD połączonej w sposób szczelny z tworzywem żużlowo-alkalicznym.

Kanał odciekowy – wewnętrzny kanał odciekowy ma za zadanie zebrać odcieki z rejonu składowiska i doprowadzić je do osadnika wstępnego oczyszczalni ścieków. Długość kanału w I kwaterze wynosi 405m przy spadku 1 o/oo . Kanał wykonany z łupin żelbetowych o przekroju walcowym.

Droga wewnętrzna – dzieli obszar składowiska na dwie kwatery, będą drogą dojazdową do kwatery eksploatacyjnej. Droga prowadzona jest na nasypie z piasku o wysokości 1m, nachyleniu skarp 1:1,5 i szerokości korony 6m. Korona nasypu wyłożona jest płytami drogowymi.

Obwałowanie wewnętrzne – ma na celu ograniczenie powierzchni składowiska, zabezpieczenie odpadów przez rozwiewaniem i pyleniem. Jest to również zewnętrzna warstwa rekultywacyjna, na której można prowadzić rekultywację biologiczną. Obwałowanie wykonano z gruntu mineralnego przy następujących parametrach: wysokość 1m, nachylenie skarpy zewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy wewnętrznej 1:1,5, szerokość korony 1.

Pomieszczenie socjalne – zlokalizowane jest obok bramy wjazdowej.

Rekultywacja.

Odpady składowane w sposób uporządkowany, tworzą na składowisku 10 warstw o wysokości 1m. Na skarpach zewnętrznych wznoszonego składowiska są prowadzone systematycznie zabiegi rekultywacyjne polegające na użyźnianiu powierzchniowej warstwy gruntu mineralnego kompostem i obsiewanie w sezonie wegetacyjnym mieszanką traw wraz z roślinnością osłonową. Powyższy sposób będzie wykorzystany w górnej warstwie zamykającej, która będzie posiadała warstwę ziemi urodzajnej o miąższości ok. 40 cm.

Składowisko odpadów w Kłudnie Starym.

Składowisko odpadów komunalnych było czynne w latach 1982-1992. Obecnie przechodzi kolejne etapu określonej rekultywacji. Teren składowiska odpadów zajmuje obszar w kształcie prostokąta o powierzchni 1,55 ha i wysokości bryły ok. 5m o objętości depozytu odpadów ok. 83 000 m3. Według wywiadu przeprowadzonego wśród mieszkańców miejscowej ludności, składowisko zostało zlokalizowane w dzikim wyrobisku po eksploatacji piasku wykorzystywanym przez miejscową ludność do celów budowlanych, zaś głębokość wyrobiska dochodziła do 1,5 m. Składowisko odpadów przylega od strony wschodniej do lasu sosnowego, na kierunku południowym ograniczone jest drogą powiatową prowadzącą do wsi Kłudno Nowe, zaś na kierunku zachodnim graniczy z drogą gruntową prowadzącą do wsi Nowe Faszczyce. Na kierunku północnym w bezpośrednim otoczeniu rekultywowanego składowiska znajdują się pola uprawne. Bezpośrednie otoczenie rekultywowanego składowiska przedstawia załączona dokumentacja fotograficzna z roku 1996 i 2004. W roku 1996 składowisko zostało przykryte warstwą piasków i porośnięte roślinnością jednoroczną i trawami.

Składowane w tym miejscu odpadu komunalne były gromadzone bezpośrednio na gruncie.

Budowa geologiczna.

Podłoże składowiska zbudowane jest z osadów czwartorzędowych zlodowacenia środkowopolskiego stadiału mazowiecko-podlaskiego (Warty). Przy powierzchni występują osady holocenu wykształcone w postaci gleby. Miąższość poziomu glebowego na terenach przylegających do składowiska wynosi od 0,4 do 07 m.

W związku z wykonaną oceną oddziaływania na środowisko stwierdzono do głębokości 1,7 do 2,8 m poniżej powierzchni terenu obecność osadów piaszczystych, piasków, żwirów wodnolodowcowych oraz pisaków eolicznych. Poniżej zalegają gliny zaliczane do stadiału mazowiecko-podlaskiego. Miąższość tych glin może dochodzić do 20m. Pod nimi znajdują się piaszczyste utwory wodnolodowcowe.

Warunki hydrogeologiczne.

Warunki hydrogeologiczne są ściśle powiązane z budową geologiczną. Występowanie na tym terenie kompleksu gruntów słabo przepuszczalnych w postaci glin zwałowych warunkuje w strefie głębokości do ok. 20 m występowanie dwóch poziomów wodonośnych.

Pierwszy poziom wodonośny – występuje w obrębie pierwszej warstwy geotechnicznej. Zwierciadło wody ma charakter swobodny lokalnie naporowy, zwierciadło wody występuje na głębokości 1,1 do 2,0 m. Zasobność pierwszego poziomu wodonośnego jest niewielka potwierdzone zostały badaniami. Z związku z małą zasobnością wód gruntowych w okresach szczególnie suchych np. 2003r nastąpił zanik wód.

Spływ wód gruntowych odbywa się w kierunku zachodnim i południowym, zaś napływ z kierunku północno-wschodniego. Odpływ jest częściowo wymuszony przez dwa rowy melioracyjne zlokalizowany w otoczeniu składowiska w odległości ok. 40m i 130 m. Głębokość rowów wynosi od 1,5 m do ok. 2,5 m. Rowy te odprowadzają wody spod składowiska i przekazują dalej do cieków powierzchniowych, do rzeki Mrownej dalej rzeką Rokitnicą do rzeki Utraty.

Drugi poziom wodonośny występuje w utworach wodonośnych podścielających kompleks glin zwałowych i kształtuje się na głębokości ponad 10 m p.p.t.. Jest to poziom o zwierciadle napiętym, które stabilizuje się na głębokości ok. 3 m. pod powierzchnią terenu.

Tabela nr 65 - przedstawia charakterystykę chemizmu wód gruntowych w roku 1996.

| Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Otwór nr 5 gł. 1,7 m | Otwór nr 10 gł. 2 m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn | pH | 7,15 | 6,40 |
| 2. | ChZT | mgO2/dm3 | 80,0 | 16,0 |
| 3. | BZT5 | mgO2/dm3 | 52,0 | 7,2 |
| 4. | Chlorki | mgCl2/dm3 | 440,0 | 35,0 |
| 5. | Azot amonowy | mgN2/dm3 | 8,0 | 1,2 |
| 6. | Fosfor ogólny | mgP2/dm3 | 1,05 | 0,10 |
| 7. | Oleje mineralne | mg/dm3 | ‹ 0,5 | n. w. |
| 8. | WWA | mg/dm3 | n. w. | n. w. |
| 9. | Przewodnictwo | μS/cm | 2600 | 600 |
| 10. | Miedź | mgCu/dm3 | 0,022 | 0,009 |
| 11. | Ołów | mgPb/dm3 | ‹ 0,005 | n. w. |
| 12. | Kadm | mgCd/dm3 | n. w. | n. w. |
| 13. | Chrom | mgCr/dm3 | 0,016 | ‹ 0,005 |
| 14. | Nikiel | mgNi/dm3 | n. w. | n. w. |
| 15. | Cynk | mgZn/dm3 | 0,017 | 0,008 |

Wyjaśnienia:

Otwór nr 5 – charakteryzuje wody na kierunku spływu z terenu składowiska.

Otwór nr 10 – charakteryzuje stan wód przed spływem odcieków z wysypiska.

Wyniki badań zamieszczone w w/w tabeli wskazują, że w roku 1996 występowało oddziaływanie składowiska na wody podziemne. Jak wynika z tych badań odcieki ze składowiska wpływają głównie na wzrost w wodach gruntowych stężenia składników organicznych ChZT i BZT5. Ponadto różnice występują również w przypadku składników mineralnych jak przewodnictwo, chlorki i azot amonowy, zaś w minimalnym stopniu wzrasta stężenie metali ciężkich.

Reasumując należy stwierdzić, że z I poziomu wodonośnego wymywane są głównie substancje organiczne oraz rozpuszczalne w wodzie składniki mineralne w tym chlorki i azot amonowy. Zasobność tego poziomu jest niewielka i w okresach suchych występuje całkowity jej zanik. Natomiast II poziom wodonośny znajduje się pod grubą warstwą glin zwałowych które eliminują możliwość kontaktu pomiędzy obydwoma poziomami.

Powietrze atmosferyczne.

W roku 1996 dla potrzeb oceny przeprowadzono badania biogazu powstającego w masie zdeponowanych odpadów komunalnych oraz z dwóch odwiertów losowo wybranych. Badania miały na celu określenie stanu aktywności składowiska i ocenę, w jakim stopniu może być źródłem emisji.

Tabela nr 66 - przedstawia wyniki badań odpadów zdeponowanych na składowisku w Kłudnie Starym.

| Lp. | Punkt / głębokości w m | Wskaźniki |
| --- | --- | --- |
|  |  | Wilgotność w % | Ogólna substancja organiczna w % s. m. | Węgiel organiczny w % s. m. | Azot organiczny w % s. m. |
| 1. | I / 1,1 | 23,2 | 9,7 | 4,7 | 0,23 |
| 2. | II / 2,0 | 21,2 | 10,9 | 5,2 | 0,18 |
| 3. | III / 0,9 | 15,6 | 12,3 | 6,0 | 0,28 |
| 4. | IV / 1,5 | 16,4 | 10,1 | 4,8 | 0,13 |

Tabela nr 67 - przedstawia analizę gazów składowiska odpadów w %.

| Oznaczenie | Punkt I | Punkt II | Punkt III | Punkt IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metan CH4 | 10,7 | 7,4 | 12,5 | 13,9 |
| Dwutlenek węgla CO2 | 2,1 | 1,7 | 2,8 | 3,1 |

Analizując przeprowadzone badania dotyczące składu biogazu należy stwierdzić, że składowisko nie stanowi zagrożenia dla powietrza atmosferycznego. Ponadto skład biogazu charakteryzuje się niskim stężeniem metanu.

Rekultywacja składowiska.

Po uzyskaniu przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismem z dnia 13 listopada 1996r znak: OSRL-IX-0717/140/96 pozytywnej koncepcji rekultywacji składowiska w Kłudnie Starym w roku 1996 Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim przystąpił do przygotowania projektu rekultywacji w/w składowiska w kierunku leśnym.

Rekultywacja obejmuje II etapy.

I etap obejmował:

- likwidacja drogi wjazdowej oraz resztek ogrodzenia

- oczyszczenie całego terenu przyległego do bryły z niekontrolowanych zrzutów odpadów,

- ukształtowanie wierzchowiny z 2 % spadkiem dwustronnym na kierunek północ południe,

- wykonanie okrywy rekultywacyjnej przy użyciu gruntu mineralnego użyźnionego kompostem z tut. kompostowni,

- wykonanie obsiewu trawami (kupkówką, rzepikiem) nowo ukształtowanej wierzchowiny,

- wykonanie filtru biologicznego wokół nasypów nasadzeniami wierzby wiciowej (salix viminalis),

- stała pielęgnacja szaty roślinnej

- wprowadzenie roślinności krzewiastej (śnieguliczka, bez czarny, karawana syberyjska) wzdłuż obwodu wierzchowiny oraz luźnych grupach w części centralnej – ten etap zostanie zrealizowany w roku 2005.

II etap – w ramach tego etapu w roku 2007 powinno się przystąpić do wykonywania nasadzeń drzew takich jak: klon jesionolistny, topola włoska i osika, brzoza brodawkowata.

Dodatkowo w roku 1998 dopuszczono do I etapu rekultywacji składowiska wykorzystanie balastu pokompostowego jako materiał uzupełniający do kształtowania bryły.

Tabela nr 68 - przedstawia dane dotyczące ilości materiałów wykorzystanych przy rekultywacji do docelowego ukształtowania bryły na składowisku w Kłudnie Starym.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. miary | Ilość | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odsiew – balast pokompostowy | m3 | 12500 | 5000 - materiału zostanie niezagęszczone, 7500 – materiał 1,5 razy zagęszczony. |
| 2. | Kompost do wykonania warstwy rekultywacyjnej | m3 | 2300 | - |
| 3. | Grunt mineralny do wykonania warstwy rekultywacyjnej | m3 | 2300 | - |

Monitoring.

Prowadzenie powyższej rekultywacji prowadzi m.in. do zminimalizowania oddziaływania składowiska na wody podziemne.

Dzięki zastosowaniu powyższych wytycznych zmniejsza się przede wszystkim migrację pionową wód opadowych. W ten sposób wody te nie wnikają w warstwę zdeponowaną powodując wymywanie zanieczyszczeń. Wówczas wody przetrzymywane przez system korzeniowy ulegną ewaporacji. Część wód powierzchniowych trafia do filtru biologicznego. Posadzona wierzba wiciowa przechwytuje biogeny.

Prawidłowe prowadzenie rekultywacji potwierdzają wyniki z badań na przestrzeni kilku lat tj. 2000, 2002 i 2004. Opracowywane są one na podstawie zarządzeń pokontrolnych MWIOŚ i obejmują okres monitoringu 30 lat tj. do 2029 roku.

W ramach monitoringu wykonano dwa piezometry wód podziemnych:

- jeden na kierunku napływu ozn. P 1 głębokości 3,36 m

- drugi na kierunku odpływu ozn. P 2 głębokości 3,19 m.

Dokumentacja fotograficzna składowiska w Kraśniczej Woli stanowi załącznik nr 7 do niniejszego programu.

Dokumentacja fotograficzna składowiska w Kłudnie Starym stanowi załącznik nr 8 do niniejszego programu.

| 12. | Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. |
| --- | --- |
| 12.1 | Zbieranie i transport odpadów. |  |  |

Zbieranie i transport odpadów komunalnych na terenie gminy jest prowadzony przez firmy, które uzyskały zezwolenie Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki na prowadzenie działalności w zakresie:

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm., oraz zezwolenia Starosty Grodziskiego na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych, wydane w trybie przepisów ustawy o odpadach.

Zezwolenia są wydawane na czas określony.

Tabela nr 69 – przedstawia wykaz podmiotów gospodarczych, które uzyskały decyzje administracyjne Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| LP. | FIRMA | ADRES PODMIOTU | TELEFON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | PPH „AMINEX” | Wólka Grodziska 33 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 755-52-58 |
| 2. | ASMABEL Sp. z. o. o. | Ul. Ciołka 16 01-443 Warszawa | 837-21-58 |
| 3. | „BŁYSK” Sp. z. o. o. | Ul. Piastowa 2 05-400 Otwock | 788-53-17 |
| 4. | „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz | Ul. Arkuszowa 43 01-934 Warszawa | 865-31-51 |
| 5. | PU „HETMAN” | Al. Krakowska 110-114 02-256 Warszawa | 868-48-20 868-48-21 609 803 161 |
| 6. | Jerzy Derkus Usługi Komunalno-Transportowe | Janinów 26 05-822 Grodzisk Mazowiecki | 792-06-71 602 322 824 |
| 7. | Stanisław Olkowski Wywóz Nieczystości | Ul. Żytnia 16 05-822 Milanówek | 755-83-41 602 255 914 |
| 8. | Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z. o. o. | Ul. Stefana Bryły 4 05-800 Pruszków | 758-20-63 758-20-67 |
| 9. | Przedsiębiorstwo SIR-COM„Wywóz nieczystości płynnych i stałych” | Ul. Krasickiego 65 05-500 Nowa Iwiczna | 723-85-81 |
| 10. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki | Ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 755-27-94 755-51-97 |

Tabela nr 70 – przedstawia wykaz podmiotów gospodarczych, które uzyskały zezwolenie Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

| LP | FIRMA | ADRES PODMIOTU | TELEFON |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz | Ul. Arkuszowa 43 01-934 Warszawa | 865-31-51 |
| 2. | Angelika Kielak Eko-Gwarant Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Wiejska 3 05-822 Milanówek | 755-89-73 601 558 720 |
| 3. | Joanna Bandyra Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Sienkiewicza 28 m 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 724-22-90 602 534 498 |
| 4. | Maria Borkowska Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Długa 44/8 05-822 Milanówek | 724-81-01 602 339 056 602 339 562 |
| 5. | Paweł Furdyna Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo Usługowe „TRAF” | Natolin 57 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 602 191 783 729-05-24 |
| 6. | Wiesław Lewandowski Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Płocka 18 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 755-65-89 724-15-47 |
| 7. | Krzysztof Król Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Średnia 14 05-822 Milanówek | 724-90-92 602 303 366 |
| 8. | Zbigniew Nastaziak Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Sadowa 4 m 11 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 755-64-08 602 362 324 501 058 807 |
| 9. | Wiesław Nowakowski Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Średnia 14 05-822 Milanówek | 501 372 478 724-94-22 |
| 10. | Stanisław Olkowski Wywóz Nieczystości | Ul. Żytnia 16 05-822 Milanówek | 755-83-41 602 255 914 |
| 11. | Andrzej Soliwoda Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Kalinowska 4 05-822 Milanówek | 755-80-43 758-36-73 |
| 12. | Jadwiga i Tomasz Stankiewicz Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Nadarzyńska 65 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 755-25-33 |
| 13. | Zygmunt Wojciechowski Wywóz Nieczystości Płynnych | Ul. Kazimierzowska 28 05-822 Milanówek | 724-89-65 501 203 440 |
| 14. | Przedsiębiorstwo SIR-COM „Wywóz nieczystości płynnych i stałych” | Ul. Krasickiego 65 05-500 Nowa Iwiczna | 723-85-81 |
| 15. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki | Ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 755-27-94 755-51-97 |
| 16. | Robert Kobuszewski Wywóz Nieczystości Płynnych | Radonie 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki | 792-12-04 600-836-393 |

Tabela nr 71 – przedstawia wykaz podmiotów gospodarczych, które uzyskały decyzje administracyjne na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych.

| Nazwa firmy | Adres siedziby | Znak Decyzji | Data ważności decyzji |
| --- | --- | --- | --- |
| AMINEX Sp. z o. o. | Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-101/02; Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-164/03; Starosta Grodziski WOŚ.760-144/05 | 25.09.2012r |

Tabela nr 72 – przedstawia wykaz krótką charakterystykę podmiotów gospodarczych zajmujących się odpadami komunalnymi.

| Nazwa firmy | Wykaz taboru do wykonywania działalności |
| --- | --- |
| PPH „AMINEX” | 11 sztuk „hakowców” firm MAN, MERCEDES i STAR o ładownościach od 4 do 36m3, Średni wiek około 7 lat. |
| „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz | 7 śmieciarek w zabudowie „EKO – CEl” o pojemnościach od 8 do 25m3 oraz 3 śmieciarki w zabudowie „DOBROWOLSKI” o pojemnościach 15m3 i 20m3. Średni wiek posiadanych samochodów około 3 – 4 lat. |
| Angelika Kielak Eko-Gwarant Wywóz Nieczystości Płynnych | Dwa wozy asenizacyjne: MAN o pojemności 11m3 oraz SCANIA o pojemności 18m3. Średni wiek aut to około 10 lat. |
| Stanisław Olkowski Wywóz Nieczystości | Firma posiada 3 śmieciarki firm: STAR, MAN i JELCZ oraz 5 aut „hakowców” – 1 MAN i 4 STARY. Ponadto firma posiada 6 wozów asenizacyjnych: Dwa 15- letnie Jelcze o pojemności 7,2m3, dwa 10- letnie Stary o pojemnościach 5 i 4,5m3, 1 Mana oraz 1 Kamaza o pojemnościach 10,5m3 w wieku 10 lat. |
| PU „HETMAN” | Firma posiada 4 „hakowce” firmy VOLVO o ładowności 14 i 34m3 w wieku 3 lat. Tabor śmieciarek składa się z: dwóch samochodów marki VOLVO w wieku 3 lat, jednego Mercedesa w wieku 3 lat, trzy Stary w wieku około 5 do 10 lat, jeden roczny Volkswagen do transportu odpadów o masie do 1 Mg, |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki | Śmieciarki – trzy Jelcze o pojemności 10 – 14m3 w wieku powyżej 10 lat oraz 1 VOLVO o pojemności 116m3 w wieku około 5 lat, Wozy asenizacyjne – 2 Jelcze o pojemności 7,2m3 oraz 2 Stary o pojemności 4,5m3. Wszystkie wozy asenizacyjne w wieku około 10 lat. |
| Maria Borkowska Wywóz Nieczystości Płynnych | Firma posiada 2 wozy asenizacyjne: VOLVO o pojemności 22m3 oraz RENAULT o pojemności 10,5m3. Średni wiek samochodów to około 10 lat. |
| Andrzej Soliwoda Wywóz Nieczystości Płynnych | Firma posiada 2 wozy asenizcyjne: MERCEDES o pojemności 10,5m3 w wieku 20 lat oraz MAN o pojemności 10,0m3 w wieku 14 lat. |
| Przedsiębiorstwo SIR-COM „Wywóz nieczystości płynnych i stałych” | Firma posiada 5 wozów asenizacyjnych w zabudowie „WUKO” oraz „DOBROWOLSKI” o pojemnościach od 5 do 20m3 w wieku od 3 do 10 lat. |

Ustawodawca dla posiadaczy odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych zajmujących się zbieraniem i transportem odpadów przewidział obowiązek uzyskania stosownego pozwolenia na prowadzenie takiej działalności.

Zezwolenie na prowadzenie w/w działalności ma charakter decyzji administracyjnej i jest wydawane na okres maksymalnie 10 lat.

Posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów muszą wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia do starosty właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów.

Natomiast posiadacze odpadów zajmujący się transportem składają wnioski do starosty właściwego ze względu na miejsce ich siedziby lub też miejsce zamieszkania.

Tabela nr 73 – przedstawia wykaz podmiotów gospodarczych, które uzyskały decyzje administracyjne Starosty Grodziskiego na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów innych niż komunalne.

| Nazwa firmy | Adres siedziby firmy | Znak Decyzji | Data ważności decyzji |
| --- | --- | --- | --- |
| MILIOMET Jacek Kęzierski | UL. Żulińskiego 4 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW-760/60/02 | 15.05.2012r |
| ARION S.C.* | Ul. Batorego 33 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW-760/75/02 | 08.07.2012r |
| MUSCO PPHU** Zbigniew Musiałek | Ul. Dębowa 3 05-807 Podkowa Leśna | Starosta Grodziski WOŚRiGW-760/124/02 Starosta Grodziski WOŚRiGW-760/164/03 | 04.12.2012r |
| EMKA-TRANS Sp. z o. o. | Ul. Żyrardowska 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW-760/10/03 | 29.01.2013r |
| „Skup i sprzedaż złomu” Leszek Drab | Ul. Chełmońskiego 33 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW-760-2/2/03 | 27.04.2013r |
| BEKAS s.j. Szymańska Bożena i Edward | Ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-59/03 | 06.07.2013r |
| „Wywóz nieczystości” Stanisław Olkowski | Ul. Żytnia 16, 05-822 Milanówek | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-93/2/03 | 04.08.2013r |
| PPHU KAMPOL Łatacha Krzysztof | Janinów 43c, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-110/03 | 16.09.2013r |
| „Zakład Usług Wielobranżowych i Handlu” Henryk Tuszyński ** | Kozery 62, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-118/03; zm. Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-157/04; zm. Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-235/05 | 23.09.2013r |
| PPHU TEDMAKR S.C. | Kałęczyn 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-125/03 | 03.10.2013r |
| AMINEX Sp. z o. o. | Wólka Grodziska 33, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-101/02; Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-164/03; Starosta Grodziski WOŚ.760-144/05 | 25.09.2021r |
| Kopalnia Kruszywa Naturalnego Dariusz Paluszek | Książenice 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-129/02 | 15.12.2012r |
| BEST PARTNER POLSKA Sp. z o. o.** | Ul. Ułańska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-311/04 | 29.11.2014r |
| „LEON” Leon Tarczyński** | Ul. Ułańska 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-40/05 | 25.01.2015r |
| M&F TRANSKOP, Henryk Misiak, Andrzej Filipiak ** | Ul. Montwilła 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-70/05 | 31.01.2015r |
| STALBUD Lech Sadowski | Ul. Królewska 52, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚ.760-426/05 | 20.05.2008r |
| DARTOM Sp. j.** | Ul. Bałtycka 50, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760-8/2/03 | 27.04.2013r |
| RABEN MAZOVIA Sp. z o. o. ** | Ul. Chrzanowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/97/02 | 23.09.2012r |
| BUDOKRUSZ Sp. z o. o. ** | Odrano Wola ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/182/04 | 12.07.2004r |
| SYNERGIS Sp. z o. o. | Ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/36/2/04; Starosta Grodziski WOŚ.760/87/06 | 12.02.2014r |
| JARO Sp. z o. o. | Ul. Żydowska 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/188/04; Starosta Grodziski WOŚiGW.760/234/04; Starosta Grodziski WOŚ.760/19/06 | 13.07.2014r |
| JARO Sp. z o. o. | Ul. Żydowska 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Wojewoda Mazowiecki WŚR-V-6620/65/2005 | 30.12.2008r |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki | Ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/247/04; Starosta Grodziski WOŚiGW.760/292/04; Starosta Grodziski WOŚ.760/395/05 | 19.09.2014r |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Grodzisk Mazowiecki | Ul. Chrzanowska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760/119/02; Starosta Grodziski WOŚRiGW.760/18/04 | 03.12.2012r |
| AGRO SKLEP Halina Poślad | Ul. Sienkiewicza 35, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚ.760/64/05 | 07.02.2010r |

* obejmuje wyłącznie zbieranie odpadów.

** obejmuje wyłącznie transport odpadów.

| 12.2 | Odzysk odpadów innych niż komunalne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ustawodawca zobowiązał posiadaczy odpadów prowadzących w zakresie odzysku odpadów do uzyskania stosownego zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku ma charakter decyzji administracyjnej i jest wydawane na okres maksymalnie 10 lat przez:

- wojewodę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska oraz gdy dotyczy eksploatacji instalacji na terenach zakładów zaliczanych do tych przedsięwzięć

- starosty dla pozostałych przedsięwzięć.

Tabela nr 74 – przedstawia wykaz firm mających zezwolenie Starosty Grodziskiego na odzysk odpadów innych niż komunalne.

| Nazwa firmy | Adres siedziby firmy | Znak decyzji | Data ważności decyzji | Odpady objęte zezwoleniem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZPiH PLAST Tadeusz Bruj | Chlebnia 85 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW-760/52/02 | 18.04.2012r | 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 16 01 19 – tworzywa ztuczne, 17 02 03 – tworzywa sztuczne |
| BEKAS s.j. Szymańska Bożena i Edward | Ul. Traugutta 42 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-59/03 | 06.07.2013r | 16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę, 16 08 03 – zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe, 16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji. |
| „Wywóz nieczystości” Stanisław Olkowski | Ul. Żytnia 16, 05-822 Milanówek | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-93/2/03 | 04.08.2013r | 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 17 02 03 – tworzywa sztuczne |
| PPHU SAS-TRANS-POLTeresa Sasin | Ul. Literacka 12a, 05-822 Milanówek | Starosta Grodziski WOŚRiGW.760-258/05 | 12.07.2015r | 17 01 01 – odpady betony oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 – gruz ceglany 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego i elementów wyposażenia. |
| BUDOKRUSZ Sp. z o. o. ** | Odrano Wola ul. Osowiecka 47, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/182/04 | 12.07.2004r | 10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów, 10 01 02 – popioły lotne z węgla, 10 12 99 – inne niewymienione odpady 10 13 82 – wybrakowane wyroby, 19 08 02 – zawartość piaskowników |
| JARO Sp. z o. o. | Ul. Żydowska 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/188/04; Starosta Grodziski WOŚiGW.760/234/04; Starosta Grodziski WOŚ.760/19/06 | 13.07.2014r | 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 – gruz ceglany, 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 |
| JARO Sp. z o. o. | Ul. Żydowska 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Wojewoda Mazowiecki WŚR-V-6620/65/2005 | 30.12.2008r | 16 01 04 – zużyte lub inne nienadające się do użytkowania pojazdy |
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki | Ul. Sportowa 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki | Starosta Grodziski WOŚiGW.760/247/04; Starosta Grodziski WOŚiGW.760/292/04; Starosta Grodziski WOŚ.760/395/05 | 19.09.2014r | 02 01 03 – odpadowa masa roślinna, 02 01 83 – odpady z upraw hydropopnicznych, 02 01 99 – inne nie wymienione odpady, 02 03 04 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa, 02 03 80 – wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych, 02 03 81 – odpady z produkcji pasz roślinnych, 02 03 82 – odpady tytoniowe, 02 03 99 – inne nie wymienione odpady, 02 06 01 – surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa, 02 06 99 – inne niewymienione odpady, 03 01 01 – odpady z kory drewna, 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04, 19 08 01 – skratki, 19 08 02 – zawartość piaskowników, 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe. |

| 12.3 | Unieszkodliwianie odpadów innych niż komunalne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ustawodawca zobowiązał posiadaczy odpadów prowadzących w zakresie unieszkodliwiania odpadów do uzyskania stosownego zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku ma charakter decyzji administracyjnej i jest wydawane na okres maksymalnie 10 lat przez:

- wojewodę dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska oraz gdy dotyczy eksploatacji instalacji na terenach zakładów zaliczanych do tych przedsięwzięć

- starosty dla pozostałych przedsięwzięć.

Obecnie na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki nie występują instalacje do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne.

| 13. | Obowiązki prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych. |
| --- | --- |

Wniosek o udzielenie zezwolenia, który składa przedsiębiorca do Burmistrza Gminy Grodzisk Mazowiecki, powinien zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),

- określenie przedmiotu i obszaru działalności,

- rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

- sposób realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie,

- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,

- proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,

- określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

Ponadto wnioskodawca jest obowiązany udokumentować gotowość do przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz wymagania ogłoszone przez Burmistrza (na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. Zgodnie z ustawą o odpadach, podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Nierealizowanie tego obowiązku zagrożone jest opłatą sanacyjną wymierzaną przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.). Wyjątkowo odpady te mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na terenie innego województwa, jeżeli odległość od miejsc wytwarzania odpadów do analogicznej instalacji jest mniejsza niż odległość do instalacji położonej na terenie tego samego województwa. Zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wyjątki od tej zasady obejmują posiadaczy odpadów prowadzących odzysk za pomocą działań określonych jako R10 do ustawy o odpadach (Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby) oraz osoby fizyczne prowadzące kompostowanie na potrzeby własne.

Przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie zgłaszać tutejszemu Burmistrzowi wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki odmawia wydania zezwolenia, jeżeli:

1) zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

- jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,

- mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,

- jest niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami,

2) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

Ponadto jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca, mimo wezwania, nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania.

Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości związane jest ściśle z transportem tych odpadów, a w przypadku dokonywania przeładunków lub prowadzenia punktów zbierania odpadów – również ze zbieraniem odpadów. W związku z powyższym prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (czyli zarówno przedsiębiorca, jak i gminna jednostka organizacyjna) jest obowiązany do uzyskania odpowiednio zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów – na podstawie ustawy o odpadach. Zezwolenie to wydaje starosta:

a) w przypadku zbierania – właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów,

b) w przypadku transportu - właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu,

- oznaczenie obszaru prowadzenia działalności – w przypadku transportu odpadów lub miejsca prowadzenia działalności – w przypadku zbierania odpadów,

- w przypadku zbierania odpadów - wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów, a także opis sposobu dalszego zagospodarowania odpadów,

- wskazanie sposobu i środków transportu odpadów, przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

- przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

Zgodnie z art. 28 ust. 10 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów wydaje się po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu lub po zakończeniu postępowania w sprawie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.).

Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany w terminie do dnia 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Wykaz zawiera co najmniej imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mają również inne obowiązki sprawozdawcze. W terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy powinni oni sporządzić i przekazać burmistrzowi dotyczącej:

- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

Ponadto podmiot gospodarczy powinien spełniać następujące warunki przy prowadzeniu działalności:

- przestrzegania przepisów Uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Grodzisk Mazowiecki,

- przekazywania niesegregowanych odpadów komunalnych na legalnie funkcjonujące składowisko odpadów, miejskiej kompostowni w Grodzisku Mazowieckim lub Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych,

- przekazywania nieczystości ciekłych na uprawniony punkt zlewny na warunkach ustalonych przez zakład unieszkodliwiający odpad lub stację zlewną,

- przekazywania wyselekcjonowanych odpadów komunalnych przedsiębiorcom prowadzącym działalność stosowną w zakresie gospodarowania odpadami lub osobom fizycznym zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r w sprawie listy rodzaju odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527),

- odbiór odpadów komunalnych stałych i ciekłych odbywać się będzie na podstawie umów cywilno-prawnych zawieranych z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości lub podmiotem gospodarczym. Częstotliwość odbioru odpadów określa się w umowie w zależności od potrzeb podmiotu zawierającego umowę.

- wystawienia dowodu korzystania usług z podaniem: pieczątki firmowej, adresu zleceniobiorcy, daty odbioru, ilości odebranych odpadów komunalnych, podpisu osoby wykonującej usługę,

- zaprowadzenia ewidencji i przekazywaniu aktualnych danych na temat obsługujących posesji i podmiotów gospodarczych – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ewidencja powinna zawierać: adres posesji, imię nazwisko osoby, z którą została podpisana umowa, data zawarcia umowy, numer umowy, ilość wywiezionych odpadów komunalnych stałych (w rozbiciu miesięcznym), data wywozu, miejsce unieszkodliwienia odpadów,

- przekazywania ewidencji do Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Wsi tut. Urzędu,

- utrzymania pojazdów przewożących odpady w stanie pełnej sprawności technicznej, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” oraz w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

- trwałego i widocznego obustronnego oznakowania pojazdów przewożących odpady. Oznakowanie powinno zawierać nazwę podmiotu świadczącego usługę oraz jego adres i telefon,

- zapewnienia odpowiedniego standardu sanitarnego usług polegającego na utrzymaniu czystości pojazdu i odzieży roboczej oraz zabezpieczeniu przed rozrzucaniem odpadów w czasie ich transportu,

- mycia pojazdu w myjniach specjalistycznych posiadających separatory nieczystości stałych i tłuszczów oraz odprowadzenie ścieków i odcieków do sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest udokumentowanie korzystania z tych myjni,

- co najmniej raz do roku wymagane jest przeprowadzenie zabiegu dezynfekcji pojazdu. Wymagane jest udokumentowanie korzystania z usługi,

- przestrzegania innych warunków określonych odrębnymi przepisami w zakresie BHP, p.poż i ochrony środowiska,

- brania udziału w akcjach informacyjnych „edukacyjnych” dla mieszkańców naszej gminy

Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli gospodarka prowadzonymi odpadami będzie prowadzona z naruszeniem w/w warunków lub będzie stwarzać zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i środowiska.

| 14. | Import i eksport odpadów. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

a.  Import odpadów w obrębie powiatów.

- Import i eksport odpadów w obrębie wspólnoty europejskiej.

- Import odpadów w obrębie powiatów.

Zgodnie z art. 9 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r zaleca się, aby w pierwszej kolejności odpady były poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania, zaś odpady, które nie mogą być poddane w/w procesom w miejscu ich powstawania powinny być przekazane do najbliżej położonych miejsc, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię (o której mowa w art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska).

Realizowany system gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki zamierza w przyszłości w sposób kompleksowy rozwiązać problem postępowania z odpadami komunalnymi.

Z uwagi na wydajność linii technologicznej kompostowni, możliwy jest import odpadów, z terenu okolicznych powiatów, by w przypadku niedociążenia Zakładu zapewnić jak najlepsze wykorzystanie instalacji a tym samym obniżyć koszty eksploatacji.

B. Import i eksport odpadów w obrębie wspólnoty europejskiej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993r w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar (Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej nr L 30/1 z dnia 6.02.1993 r.) każde przemieszczenie odpadów między państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej, każdy import i eksport do lub z krajów trzecich wymaga w ramach tak zwanej procedury powiadamiania (procedura składania wniosku) zgłoszenia, a następnie zezwolenia.

Powiadomienia dokonuje się przy pomocy zestawu formularzy tzw. listu przewozowego zgodnie z art. 31 i 42 Rozporządzenia 259/93 w powiązaniu z Decyzją Komisji 94/774, który można otrzymać w siedzibie GIOŚ (ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa).

Po otrzymaniu zezwolenia (w przypadku odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia) lub w razie uzyskania wcześniejszej zgody na piśmie wzgl. milczącej zgody (w przypadku odpadów przeznaczonych do odzysku) zgłaszający wpisuje w formularzu przemieszczania/śledzenia przesyłki datę przemieszczenia i wszystkie pozostałe wymagane informacje, a następnie na trzy dni robocze przed przemieszczeniem przekazuje zainteresowanym władzom kopię (faksem).

Każdej przesyłce towarzyszy jedna kopia formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki; a wszyscy zaangażowani w przemieszczenie wypełniają formularz przemieszczania / śledzenia przesyłki w odpowiednich miejscach i zatrzymują dla siebie kopię.

W terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu odpadów odbiorca przekazuje zgłaszającemu i odpowiednim właściwym władzom  kopię wypełnionego formularza przemieszczania / śledzenia przesyłki.

Możliwie jak najszybciej, a najpóźniej 180 dni po wpłynięciu odpadów, odbiorca przekazuje zgłaszającemu i zainteresowanym właściwym władzom zaświadczenie o unieszkodliwieniu wzgl. o odzysku odpadów.

W przypadku jakichkolwiek przemieszczeń nielegalnych lub transportów legalnych, których zakończenie w kraju odbiorcy nie jest możliwe, sprawca wzgl. zgłaszający musi zapewnić sprowadzenie odpadów z powrotem. Jest on obowiązany do pokrycia kosztów sprowadzenia odpadów z powrotem i ich zagospodarowania w sposób ekologiczny w kraju wysyłki.

Żaden z podmiotów gospodarczych występujących na terenie gminy nie prowadzi w/w działalności.

| 15. | Koszty i opłaty. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Opłaty z tytułu zbierania i transportu odpadów komunalnych zmieszanych ponoszą mieszkańcy na podstawie indywidualnie zawartych umów z jednostkami zajmującymi się zbiórką i transportem odpadów.

Dla potrzeb niniejszego planu przeprowadzono rozeznanie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców za wywóz i unieszkodliwianie odpadów.

Tabela nr 75 – przedstawia koszty w PLN brutto ponoszone przez mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej (wg. stanu na dzień 31.12.2004r).

| Administracja | Odpady stałe w PLN/mieszkańca | Odpady ciekłe w PLN/m3 |
| --- | --- | --- |
| Osiedle Kopernik | 6,00 | 2,88 |
| Osiedla Centrum | 5,10 | 5,25 |
| ZGKiM | 6,00 | 5,40 |

Tabela nr 76 – przedstawia koszty w PLN brutto ponoszone przez mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej (wg. stanu na dzień 31.12.2004r).

| FIRMA | Odpady stałe | Odpady Płynne |
| --- | --- | --- |
|  | 110 L | „BÓBR” | KP - 7 | 1m3 |
| ZGKIM | 8,70 | 42,80 | 256,80 | 18,21 |
| Stanisław Olkowski | 8,00 | 60,00 | 300,00 | 11,43 |
| Jerzy Derkus | - | - | 280,00 | - |
| HETMAN | 9,63 | 32,10 | 374,50 | - |
| AMINEX | - | - | 200/370 | - |
| MZO Pruszków | - | - | 350,00 | 15,50 |
| BYŚ | - | 26,75 | 363,80 | 15,00 |
| Wiesław Nowakowski | - | - | - | 10,00 |
| Andrzej Soliwoda | - | - | - | 13,40 |
| Zygmunt Wojciech | - | - | - | 13,30 |
| EKO – GWARANT | - | - | - | 13,00 |
| Wiesław Lewandowski | - | - | - | 12 – 15,00 |
| Paweł Młynarczyk | - | - | - | 14,44 |

Średnie opłaty za usuwanie odpadów na terenie miasta i gminy kształtują się na poziomie:

- opróżnienie pojemnika 110 l – 8,78 zł brutto

- opróżnienie pojemnika typu bóbr – 40,40 zł brutto

- opróżnienie pojemnika KP-7 – 311,89 zł brutto

- wybieranie 1 m3 nieczystości płynnych – 12,57 zł

Tabela nr 77 – przedstawia cennik za przyjęcie odpadów do lokalnej kompostowni.

| Kod odpadu | Nazwa odpadu | Cena w PLN brutto za 1 Mg odpadów |
| --- | --- | --- |
| 02 03 04 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 40,00 |
| 02 06 01 | Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa | 40,00 |
| 20 01 08 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 40,00 |
| 20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 40,00 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 120,00 |

| Rozdział II – PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI |
| --- |
| 1. | Zmiany wynikające z prognoz demograficznych. |  |  |

Według danych pochodzących z Wydziału Meldunkowego Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim w ostatnich latach obserwuje się stały wzrost ludności na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki pomimo ujemnego przyrostu naturalnego. Migracja ludności spowodowana jest atrakcyjnością zamieszkania w gminie.

Tabela nr 78 – przedstawia stan mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki na przestrzeni lat 2000 – 2005 (wg stanu na 31.12. danego roku).

| Obszar | 1995 | 1997 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto | 25297 | 25367 | 25734 | 25692 | 25985 | 26081 | 26264 | 26464 | 26654 |
| Wieś | 8472 | 8609 | 8760 | 8892 | 8977 | 9230 | 9489 | 9895 | 10268 |
| Ogółem | 33769 | 33976 | 34494 | 34584 | 34962 | 35311 | 35753 | 36359 | 36922 |

Według własnych obserwowanych danych - prognoza demograficzna dla gminy Grodzisk Mazowiecki przewiduje dalszy, systematyczny wzrost liczby ludności na poziomie około 500 osób/rocznie.

Tabela nr 79 – przedstawia własną obserwowaną prognozę stanu mieszkańców gminy Grodzisk Mazowiecki na przestrzeni lat 2006 – 2017 (dane szacunkowe).

| Rok | Liczba mieszkańców ogółem | Liczba mieszkańców w mieście | Liczba mieszkańców na wsi |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 37400 | 27302 | 10098 |
| 2007 | 37900 | 27477 | 10423 |
| 2008 | 38400 | 27648 | 10752 |
| 2009 | 38900 | 27814 | 11087 |
| 2010 | 39400 | 28171 | 11229 |
| 2011 | 39900 | 28329 | 11571 |
| 2012 | 40400 | 28684 | 11716 |
| 2013 | 40900 | 29039 | 11861 |
| 2014 | 41400 | 29394 | 12006 |
| 2015 | 41900 | 29540 | 12360 |
| 2016 | 42400 | 29892 | 12508 |
| 2017 | 42900 | 30245 | 12655 |
| 2. | Zmiany wynikające z prognoz gospodarczo-społecznych. |

Zmiany społeczno – gospodarcze, jakie zajdą w najbliższych latach w naszym kraju są trudne do oszacowania.

Proces wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wskazuje, że proces integracji pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, czego efektem jest uzyskanie wysokiego tempa wzrostu PKB.

Na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki główny rozwój budownictwa indywidualnego odbywać się będzie na obszarach położonych w południowej części gminy, zaś usługi, działalność gospodarcza oraz rolnictwo odbywać się będzie na obszarach północnych.

Obecnie w mieści i gminie Grodzisk Mazowiecki zarejestrowanych jest około 4500 podmiotów gospodarczych.

Dynamika powstających i likwidowanych podmiotów gospodarczych jest duża, przy czym zauważalny jest stały wzrost liczby działających przedsiębiorstw.

Tabela nr 80 – przedstawia rozwój działalności gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

| ROK | Ogółem | Produkcja | Handel | Gastronomia | Usługi | Transport | Pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1989 | 1208 | 323 | 95 | 10 | 316 | 171 | 293 |
| 1990 | 1648 | 331 | 459 | 23 | 360 | 174 | 302 |
| 1993 | 2691 | 364 | 1103 | 80 | 540 | 216 | 389 |
| 1995 | 3176 | 382 | 1355 | 76 | 669 | 244 | 451 |
| 1997 | 3570 | 385 | 1498 | 79 | 808 | 306 | 494 |
| 1999 | 3805 | 372 | 1507 | 91 | 920 | 347 | 568 |
| 2000 | 3868 | 375 | 1519 | 98 | 926 | 363 | 587 |
| 2001 | 4148 | 365 | 1576 | 106 | 1117 | 403 | 581 |
| 2002 | 4256 | 361 | 1614 | 110 | 1185 | 418 | 568 |
| 2003 | 4361 | 381 | 1664 | 107 | 1178 | 403 | 612 |
| 2004 | 4391 | 379 | 1660 | 106 | 1230 | 390 | 612 |

Tabela nr 81 – przedstawia własną prognozę rozwoju działalności gospodarczej w gminie Grodzisk Mazowiecki.

| ROK | Ogółem | Produkcja | Handel | Gastronomia | Usługi | Transport | Pozostałe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 4630 | 420 | 1750 | 120 | 1300 | 420 | 620 |
| 2015 | 4790 | 460 | 1800 | 130 | 1320 | 450 | 630 |

Ponadto gmina Grodzisk Mazowiecki tworzy odpowiednie zaplecze dla lokalizacji podmiotów gospodarczych organizując strefy przemysłowe a w tym m.in. Podwarszawskie Parku Przemysłowy.

Celem togo działania jest stworzenie warunków dla właściwego funkcjonowania na terenie strefy przemysłowej podmiotów gospodarczych a w szczególności preferowanych przez gminę firm produkcyjnych.

Miejscem realizacji jest północna część gminy Grodzisk Mazowiecki i obejmuje dwa sołectwa: Chlebnia i Natolin.

Przedsięwzięcie zajmuje teren o powierzchni około 150 ha, zaś docelowo koncepcja obejmie też tereny o powierzchni około 150 ha położone na północ od planowanej autostrady A-2.

W skład tworzonego Podwarszawskiego Parku Przemysłowego wejdą:

- tereny strefy inwestycyjnej o powierzchni około 150 ha,

- tereny ciągów komunikacyjnych (sieci dróg) o powierzchni około 20 ha,

- tereny zieleni o powierzchni 23 ha.

Budowa Parku Przemysłowego przebiegała będzie w kilku etapach:

- Pierwszy etap przypadający na lata 2006-2007 obejmować będzie wydzielenie działek inwestycyjnych wzdłuż drogi prowadzącej wgłąb strefy oraz budowę tej drogi i towarzyszącej jej infrastruktury komunikacyjno-technicznej,

- Drugi etap obejmować będzie dalszy podział strefy na pola inwestycyjne i zagospodarowywanie działek przez kolejnych inwestorów. Przewiduje się, że pełne zagospodarowanie Podwarszawskiego Parku Przemysłowego nastąpi w roku 2010.

Obszar planowanego przedsięwzięcia przewiduje podzielenie siecią projektowanych dróg na  pola inwestycyjne o powierzchni od 3 ha do 20 ha. Przy czym możliwe jest dzielenie każdego pola na mniejsze działki inwestycyjne.

Średnie zatrudnienie pracowników będzie wynosić ok. 20 osób/1ha.

Na obecnym etapie realizacji, z jednym obiektem magazynowym w strefie, trudno jest prognozować nt. ostatecznej ilości zakładów i ich charakteru.

Przewiduje się, że znaczna część odpadów stanowić będą odpady komunalne, opakowaniowe i produkcyjne. Odpady niebezpieczne nie będą stanowiły  dużego procentu.

Tempo wzrostu gospodarczego jest istotnym czynnikiem wpływającym na ilość wytwarzanych odpadów. Przyjmuje się bowiem (potwierdzają to empiryczne badania w krajach rozwiniętych), że im zamożniejsze jest społeczeństwo tym więcej odpadów komunalnych jest wytwarzanych. Zmienia się również ich struktura (zwiększenie ilości odpadów opakowaniowych, głównie plastików, zmniejszenie ilości odpadów organicznych, rośnie ilość odpadów wielkogabarytowych, sprzętu TV, AGD oraz elektronicznego). Wskazuje to, że wraz ze wzrostem PKB wzrastać będzie ilość odpadów wytwarzanych przez mieszkańców naszego kraju (w tym odpadów wymagających specjalistycznych sposobów unieszkodliwiania).

Z drugiej jednak strony istotny wpływ na wytwarzanie odpadów będzie miała struktura  gospodarki krajowej, a także konieczność sprostania krajowych podmiotów wspólnotowej konkurencji i konieczność wdrażania przez nie przepisów ochrony środowiska obowiązujących w UE.  Wzrost produkcji w tym przypadku nie musi wpływać bezpośrednio na wzrost ilości wytwarzanych odpadów, gdyż zastosowanie nowoczesnych technologii bez – lub mało -odpadowych może prowadzić do stabilizacji lub wręcz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.

| 3. | Zmiany prawa. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

W latach dziewięćdziesiątych przepisy ochrony środowiska dotyczące gospodarki odpadami zmieniały się kilkukrotnie. Uchwalono dwie ustawy o odpadach, każda z nich była kilkukrotnie nowelizowana (obecnie Parlament pracuje nad kolejną ustawą w tej sprawie), weszło w życie kilka ustaw bezpośrednio lub pośredni odnoszących się do tej problematyki. Ponadto obecnie obowiązują 23 rozporządzenia wykonawcze do ustawy o odpadach, 7 rozporządzeń do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej i 5 rozporządzeń do ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wskazuje to nie tylko, że gospodarka odpadami stała się w ostatnim okresie bardzo istotnym elementem polityki ekologicznej, ale również powoduje, ze prowadzenie tej gospodarki w sposób prawidłowy jest niezwykle trudne.

Duża ilość przepisów prawnych regulujących omawianą dziedzinę wynika w znacznym stopniu z transpozycji do polskiej legislacji wymagań prawa unijnego, które w tej dziedzinie jest szczególnie bogate.

Podstawowym aktem prawnym w UE dotyczącym odpadów jest Dyrektywa Rady 75/442/EEC w sprawie odpadów (zmieniona dyrektywą Rady 91/156/EEC), określająca ramy prawne dla gospodarki odpadami w Unii Europejskiej. Nakłada ona na państwa członkowskie wymóg zapewnienia odzysku lub usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu i nie powodujący szkód w środowisku. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzenia zakazu składowania odpadów w sposób niekontrolowany.

Dyrektywa ustanawia w szczególności następującą hierarchię postępowania z odpadami:

- należy zapobiegać wytwarzaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i szkodliwość,

- jeżeli powyższe działania nie są możliwe należy zapewnić odzysk odpadów np. poprzez stworzenie systemu ich recyklingu,

- jeśli nie można uniknąć wytworzenia odpadów i/lub zapewnić ich odzysk możliwe jest ich unieszkodliwienie poprzez składowanie lub spalanie.

Zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek utworzenia zintegrowanego systemu urządzeń technicznych do usuwania odpadów, aby umożliwić Wspólnocie jako całości osiągnięcie samowystarczalności w usuwaniu odpadów. Dyrektywa określa, że zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” koszty usuwania odpadów muszą być pokryte przez jednostki posiadające odpady i/lub producentów wyrobów, z których odpady pochodzą.

Transponując powyższy akt prawny do polskiej legislacji, wprowadzono szereg obowiązków które powinny zostać wykonane przez samorządy – w tym powiatowe - aby skutecznie zapewnić wdrożenie wymagań wspólnotowych. Główne zadania (i terminy ich realizacji) wpływające na stan gospodarki odpadami w powiecie to:

- do 30.06.2003r miały zostać opracowane wojewódzkie plany gospodarki odpadami, które w sposób istotny wpływają na założenia planów gospodarki odpadami w powiatach,

- do 31.12.2003r opracowanie powiatowych planów gospodarki odpadami,

- do 31.12.2003r na podstawie przeglądów ekologicznych należy wydać decyzje:

  - o zamknięciu składowiska, gdy brak jest możliwości dostosowania obiektu do wymogów prawa,

  - określające sposób dostosowania składowiska do wymogów prawa,

  - zobowiązujące zarządzającego składowiskiem do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę lub jego zmianę, której przedmiotem będzie przebudowa składowiska,

- do 30.06 2004 muszą zostać opracowane gminne plany gospodarki odpadami,

- do 30.06.2004 r. wytwórcy odpadów muszą uzyskać decyzje na wytwarzanie odpadów, o ile wydane na podstawie poprzednich przepisów decyzje wcześniej nie straciły mocy,

- do 31.12.2005 r. należy przeprowadzić „modernizację prostą” składowisk zgodnie z decyzją „dostosowawczą”,

- od 1.07.2006 wprowadzony został zakaz składowania opon

- 31.12.2009 r. należy wykonać „modernizację przebudowy” składowisk zgodnie z decyzją dostosowawczą, (dostosowanie składowisk do wymogów unijnych),

- 31.12.2009 r. – zamknięcie składowisk odpadów, dla których brak jest możliwości dostosowania do wymogów prawa lub które pomimo wykonania obowiązków określonych w decyzji oddziałują negatywnie na środowisko,

- do 31.12.2012 r. unieszkodliwienie odpadów zawierających PCB.

Jednym z istotniejszych aktów prawnych ograniczających deponowanie odpadów komunalnych na składowiskach, a tym samym mającym wpływ na planowanie gospodarki odpadami, jest ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz 639 z 2002 r.). Ustawa określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz produktów:

- urządzeń klimatyzacyjnych zawierających substancje zubażające warstwę ozonową (CFC i HCFC),

- urządzeń chłodniczych i zamrażających oraz pomp ciepła poza urządzeniami dla gospodarstw domowych zawierające substancje zubażające warstwę ozonową (CFC i HCFC),

- akumulatorów ołowiowych (kwasowe),

- akumulatorów niklowo - kadmowych,

- ogniw i baterii galwanicznych,

- olei smarowych, z wyłączeniem olei bazowych, olei przepracowanych,

- lamp wyładowczych, z wyłączeniem świetlówek kompaktowych,

- opon nowych, używanych regenerowanych (bieżnikowanych), używanych nieregenerowanych (bieżnikowanych).

# Zgodnie z ustawą przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych i zobowiązany jest do dnia 31 grudnia 2007 roku osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4 do ustawy. Rada Ministrów określiła, w drodze rozporządzenia,  poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Wdrożenie ustawy pozwala na znaczną redukcję ilości odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów.

| 4. | Prognozowane zmiany ilości wytwarzanych odpadów w latach 2006 i 2017. |
| --- | --- |
| 4.1 | Odpady komunalne. |  |  |

Prognozowane zmiany oparte są na następujących przesłankach:

- rozwoju gospodarczego, który będzie przebiegał bez większych przemian

- gospodarowanie odpadami będzie zbliżało się do gospodarki zachodnioeuropejskiej

- wprowadzenie na rynek krajowy większej ilości opakowań

- zmiany sposobu ogrzewania budynków jednorodzinnych

- zmieniająca się świadomość mieszkańców i ich przyzwyczajeń

Dla celów prognozy wykorzystano zmiany wskaźników emisji odpadów przyjęte na podstawie badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, a przedstawione w Planie Gospodarki Odpadami Dla Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2011.

Zmiany zakładają stały w określonym procencie (w skali roku) przyrost danego wskaźnika emisji, stały regres lub stagnację w okresach 2003-2005, 2006-2010 oraz 2011-2015.

Tabela nr 82 – przedstawia prognozę wskaźników emisji w latach 2005, 2010 i 2015 (w %) na podstawie Planu Gospodarki Odpadami Dla Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2011.

| Lp. | Nazwa strumienia | Procentowe zmiany wskaźnika emisji w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2006 | 2011 |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 1 | 1,5 | 0,5 |
| 2. | Odpady zielone | 1 | 1,5 | 0,5 |
| 3. | Papier i karton nieopakowaniowe | 2 | 1 | 0 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 1,5 | 2 | 2 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 1,5 | 0,5 | -2 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 2, | 1,5 | 1,5 |
| 8. | Odpady tekstylne | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 9. | Szkło nieopakowaniowe | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 1,5 | 2 | 1 |
| 11. | Metale | 2 | 2 | 2 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 1 | 0 | 0 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 1 | 1 | 1 |
| 14. | Odpady mineralne | 1 | 2 | 2 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | -2 | -3 | -3 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 3 | 1 | 1 |
| 17. | Odpady budowlane | 3 | 2 | 2 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 1 | 1 | 1 |

Tabela nr 83 – przedstawia wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych dla obszarów miast małych i wsi (kg/M/rok) na podstawie Planu Gospodarki Odpadami

Dla Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2011.

| Lp. | Nazwa strumienia | Małe miasta | Wieś |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 99 | 25,76 |
| 2. | Odpady zielone | 12 | 5 |
| 3. | Papier i karton nieopakowaniowe | 22,95 | 9,42 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 22,95 | 9,42 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 5,10 | 2,09 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 27,30 | 14,65 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 11,70 | 6,28 |
| 8. | Odpady tekstylne | 9 | 4,83 |
| 9. | Szkło nieopakowaniowe | 3,60 | 1,93 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 20,40 | 10,95 |
| 11. | Metale | 8,40 | 4,51 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 2,40 | 1,29 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 1,20 | 0,64 |
| 14. | Odpady mineralne | 32 | 16,10 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 42 | 53,13 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 15 | 15 |
| 17. | Odpady budowlane | 30 | 30 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 2 | 2 |
| RAZEM | 367 | 213 |

Prognozę ilości powstających odpadów komunalnych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki obliczono na podstawie w/w wskaźników z podziałem na poszczególne strumienie odpadów.

Tabela nr 84 – przedstawia prognozę ilości odpadów komunalnych w gminie Grodzisk Mazowiecki na lata 2006 - 2011.

| Lp. | Nazwa strumienia | Ilość odpadów w poszczególnych latach 2006 – 2011 na terenie miasta i wsi w Mg/rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|  |  | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2702,80 | 260,11 | 2720,21 | 268,50 | 2737,10 | 276,95 | 2753,58 | 285,60 | 2788,94 | 289,26 | 2804,55 | 298,24 |
| 2. | Odpady zielone | 327,61 | 50,43 | 329,72 | 52,12 | 331,77 | 53,76 | 333,76 | 55,45 | 338,04 | 56,15 | 339,94 | 57,86 |
| 3. | Papier i karton nieopakowaniowe | 626,57 | 95,11 | 630,60 | 98,16 | 634,50 | 101,27 | 638,32 | 104,45 | 646,51 | 105,78 | 650,14 | 109,00 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 626,57 | 95,11 | 630,60 | 98,16 | 634,50 | 101,27 | 638,32 | 104,45 | 646,51 | 105,78 | 650,14 | 109,00 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 139,24 | 21,10 | 140,12 | 21,76 | 141,00 | 22,46 | 141,89 | 23,16 | 143,66 | 23,47 | 144,48 | 24,17 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 75,34 | 147,94 | 750,11 | 152,70 | 754,77 | 157,51 | 759,30 | 162,42 | 769,07 | 164,49 | 773,36 | 169,52 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 319,43 | 63,42 | 321,47 | 65,46 | 323,47 | 67,51 | 325,41 | 69,64 | 329,59 | 70,52 | 331,45 | 72,67 |
| 8. | Odpady tekstylne | 245,71 | 48,77 | 247,28 | 50,33 | 248,82 | 51,92 | 250,33 | 53,54 | 253,54 | 54,24 | 254,95 | 55,89 |
| 9. | Szkło nieopakowaniowe | 98,29 | 19,49 | 98,92 | 20,12 | 99,52 | 20,74 | 100,12 | 21,40 | 101,42 | 21,66 | 101,97 | 22,32 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 556,96 | 110,57 | 560,52 | 114,12 | 564,02 | 117,62 | 567,41 | 121,40 | 574,59 | 122,96 | 577,90 | 126,70 |
| 11. | Metale | 229,34 | 45,54 | 230,71 | 47,01 | 232,23 | 48,48 | 233,64 | 50,00 | 236,64 | 50,63 | 237,95 | 52,19 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 65,52 | 13,03 | 65,93 | 13,46 | 66,36 | 13,86 | 66,74 | 14,29 | 67,60 | 14,49 | 67,99 | 14,93 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 32,76 | 6,46 | 32,96 | 6,66 | 33,18 | 6,87 | 33,38 | 7,10 | 33,81 | 7,19 | 33,98 | 7,41 |
| 14. | Odpady mineralne | 873,65 | 162,58 | 879,24 | 167,80 | 884,74 | 173,10 | 890,05 | 178,49 | 901,46 | 180,79 | 906,52 | 186,29 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 1146,67 | 536,50 | 1154,01 | 533,75 | 1161,22 | 571,19 | 1168,19 | 583,37 | 1183,17 | 596,60 | 1189,81 | 614,78 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 409,53 | 151,47 | 412,15 | 156,34 | 414,72 | 161,12 | 417,21 | 166,31 | 422,57 | 168,44 | 424,99 | 173,57 |
| 17 | Odpady budowlane | 813,06 | 302,93 | 824,30 | 312,69 | 829,44 | 322,56 | 834,42 | 332,61 | 845,13 | 336,87 | 849,86 | 347,14 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 54,60 | 20,20 | 54,94 | 20,85 | 55,30 | 21,50 | 55,63 | 22,16 | 56,33 | 22,46 | 56,65 | 23,13 |
| Razem: | 10019,82 | 2150,82 | 10084,06 | 2220,10 | 10146,82 | 2290,18 | 10207,74 | 2361,52 | 10338,76 | 2391,72 | 10396,73 | 2464,61 |

Objaśnienia: 	M - miasto 	W – wieś

Tabela nr 85 – przedstawia prognozę ilości odpadów komunalnych w gminie Grodzisk Mazowiecki na lata 2012 - 2017.

| Lp. | Nazwa strumienia | Ilość odpadów w poszczególnych latach 2012 – 2017 na terenie miasta i wsi w Mg/rok |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W | M | W |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2839,71 | 301,78 | 2874,85 | 305,54 | 2910,00 | 309,26 | 2924,45 | 318,37 | 2959,31 | 322,21 | 2994,26 | 325,98 |
| 2. | Odpady zielone | 344,21 | 58,57 | 348,47 | 59,31 | 352,72 | 60,03 | 354,47 | 61,80 | 358,69 | 62,54 | 362,94 | 63,28 |
| 3. | Papier i karton nieopakowaniowe | 658,30 | 110,34 | 666,45 | 111,72 | 674,58 | 113,09 | 677,92 | 116,42 | 686,01 | 117,83 | 694,10 | 119,20 |
| 4. | Opakowania z papieru i tektury | 658,30 | 110,34 | 666,45 | 111,72 | 674,58 | 113,09 | 677,92 | 116,41 | 686,01 | 117,83 | 694,10 | 119,20 |
| 5. | Opakowania wielomateriałowe | 146,28 | 24,48 | 148,10 | 24,79 | 149,90 | 25,07 | 150,64 | 25,82 | 152,45 | 26,13 | 154,25 | 26,45 |
| 6. | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 783,05 | 171,69 | 792,75 | 173,74 | 802,46 | 175,88 | 806,42 | 181,06 | 816,04 | 183,23 | 825,68 | 185,40 |
| 7. | Opakowania z tworzyw sztucznych | 335,58 | 73,58 | 339,76 | 74,49 | 343,91 | 75,40 | 345,62 | 77,61 | 349,74 | 78,54 | 353,87 | 79,46 |
| 8. | Odpady tekstylne | 258,16 | 56,59 | 261,34 | 57,29 | 264,55 | 57,99 | 265,86 | 59,70 | 269,03 | 60,40 | 272,21 | 61,11 |
| 9. | Szkło nieopakowaniowe | 103,25 | 22,60 | 104,53 | 22,88 | 105,82 | 23,16 | 106,33 | 23,84 | 107,60 | 24,13 | 108,87 | 24,41 |
| 10. | Opakowania ze szkła | 585,14 | 128,27 | 592,40 | 129,88 | 599,64 | 131,47 | 602,62 | 135,33 | 609,80 | 136,95 | 617,00 | 138,56 |
| 11. | Metale | 240,95 | 52,84 | 243,93 | 53,48 | 246,91 | 54,15 | 248,14 | 55,73 | 251,08 | 56,40 | 254,06 | 57,06 |
| 12. | Opakowania z blachy stalowej | 68,83 | 15,10 | 69,68 | 15,29 | 70,55 | 15,49 | 70,90 | 15,93 | 71,73 | 16,14 | 72,59 | 16,31 |
| 13. | Opakowania z aluminium | 34,41 | 7,50 | 34,85 | 7,58 | 35,26 | 7,67 | 35,45 | 7,90 | 35,86 | 8,01 | 36,28 | 8,10 |
| 14. | Odpady mineralne | 917,88 | 188,62 | 929,25 | 190,95 | 940,61 | 193,30 | 945,28 | 199,10 | 956,53 | 201,38 | 967,84 | 203,75 |
| 15. | Drobna frakcja popiołowa | 1204,73 | 622,45 | 1219,64 | 630,26 | 1234,55 | 637,88 | 1240,68 | 656,69 | 1255,45 | 664,54 | 1270,29 | 672,36 |
| 16. | Odpady wielkogabarytowe | 430,26 | 175,73 | 435,59 | 177,92 | 440,91 | 180,09 | 443,10 | 185,40 | 448,38 | 187,62 | 453,68 | 189,83 |
| 17 | Odpady budowlane | 860,52 | 351,48 | 871,17 | 355,83 | 881,82 | 360,18 | 886,20 | 370,80 | 896,76 | 375,24 | 907,35 | 379,65 |
| 18. | Odpady niebezpieczne | 57,37 | 23,42 | 58,08 | 23,71 | 58,79 | 24,00 | 59,08 | 24,72 | 59,77 | 25,02 | 60,49 | 25,31 |
| Razem: | 10527,03 | 2495,51 | 10657,31 | 2526,38 | 10787,60 | 2557,28 | 10841,18 | 2632,68 | 10970,35 | 2664,19 | 11099,92 | 2695,52 |

Tabela nr 86 – przedstawia prognozowane ilości powstających odpadów komunalnych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w poszczególnych latach.

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12170,64 | 12304,16 | 12437,00 | 12569,26 | 12730,48 | 12861,34 | 13022,54 | 13183,69 | 13344,88 | 13473,86 | 13634,54 | 13795,44 |

Analiza danych przedstawionych w/w tabelach pozwala stwierdzić, że do 2017 roku przewiduje się stały wzrost ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przez mieszkańców o około 1,3 % rocznie.

| 4.2 | Odpady opakowaniowe z handlu. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Właściwa gospodarka odpadami opakowaniowymi powinna uwzględniać zasadę zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczać deponowanie ich na składowiskach. Poziom redukcji odpadów opakowaniowych wynika z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.). Zgodnie z tą ustawą przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach zobowiązany jest do zapewnienia ich odzysku i recyklingu. Do dnia 31 grudnia 2007 r. powinien on osiągnąć docelowy poziomów odzysku i odpadów opakowaniowych.

Masa wprowadzanych na rynek opakowań szacunkowo kształtuje się na poziomie 3650 Mg (dane z roku 2002), przewiduje się, że ilość ta pozostanie na porównywalnym poziomie, może ewentualnie wzrosnąć do około 10 % do roku 2007.

Obowiązki punktów handlowych sprzedających wyroby w opakowaniach.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych nakłada obowiązki na podmioty prowadzące działalność związaną z dostarczaniem produktów w opakowaniach. Zgodnie z zawartą systematyką można wyróżnić jednostki handlu detalicznego oraz producentów i jednostki handlu hurtowego, gdzie przepisy zobowiązują te pierwsze do:

# posiadania w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku – w przypadku, gdy ich powierzchnia handlowa przekracza 25 m2,

# prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej, według rodzajów odpadów określonych w ustawie o odpadach - w przypadku, gdy powierzchnia handlowa przekracza 2.000 m2.

Jeżeli producenci lub jednostki handlu hurtowego produktów dostarczają towary w opakowaniach wielokrotnego użytku, wówczas przepisy w/w ustawy nakładają na te podmioty obowiązek odbioru na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku od jednostek handlu detalicznego, którym sprzedają produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku. Jednostki handlu detalicznego są obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej.

W celu podnoszenia świadomości społecznej w zakresie przyjętych w kraju systemów gospodarowania odpadami poużytkowymi na sprzedawcę produktów w opakowaniach ustawodawca nałożył obowiązek informowania klientów o dalszym postępowaniu z wykorzystanymi opakowaniami. Wypełniając obowiązek ustawowy, sprzedawca powinien informować użytkownika produktów w opakowaniach o:

# dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych,

# właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,

# znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach.

Informacja taka powinna być co najmniej wywieszona w miejscu sprzedaży produktów.

| 4.3 | Odpady przemysłowe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Uwzględniając prognozy gospodarcze, ilość wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym w perspektywie do roku 2015 zależeć będzie głównie od rozwoju gospodarczego – gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług.

Obszar gminy Grodzisk Mazowiecki z uwagi na planowaną strefę przemysłową tj. Podwarszawski Park Przemysłowy, będzie dynamicznie się rozwijać, a za tym wytwarzać odpady.

Z doświadczeń światowych wynika, że na każde 1 % wzrostu PKB przypada 2 % wzrostu ilości wytwarzanych odpadów. Zakładając, że wzrost PKB wynosić będzie około 4 % przewiduje się przyrost odpadów przemysłowych na poziomie 8 % rocznie.

Generalnie należy stwierdzić, że ilość odpadów przemysłowych będzie wzrastać, jednocześnie powstające zakłady są zobowiązane wdrażać nowe technologie mało i bezodpadowe oraz stosować metodę Czystszej Produkcji.

Z uwagi na brak danych odnośnie ilości wytwarzanych odpadów w tym sektorze nie jest możliwe określić ilość wytwarzanych odpadów na przestrzeni lat 2006-2017.

Tabela nr 87 – przedstawia ilość wytworzonych odpadów przez przemysł w latach 2006-2011 w powiecie grodziskim.

| Nazwa strumienia | Ilość odpadów w roku w Mg/rok |
| --- | --- |
|  | 2006 | 2011 |
| Odpady przemysłowe ogółem: | 18835 | 19579 |
| w tym odpady niebezpieczne | 5530 | 5741 |

| 4.4 | Odpady budowlane. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ilość odpadów budowlanych (remontowo-budowlanych) jest ściśle związana z sytuacją rynkową w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, komunalnym i drogownictwie.

W związku specyfiką gminy przewiduje się wskaźnik wzrostu ilości odpadów na poziomie 1 % w skali roku - zgodnie z propozycją w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grodziskiego.

Tabela nr 88 – przedstawia prognozowane ilości (w Mg) powstających odpadów budowlanych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w poszczególnych latach.

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2238 | 2260 | 2283 | 2305 | 2328 | 2352 | 2373 | 2399 | 2423 | 2447 | 2472 | 2496 |

Tabela nr 89 – przedstawia prognozowane ilości powstających odpadów budowlanych w sektorze budowlanym oraz ich skład w latach 2006-2015.

| Rodzaj odpadów | Współczynnik | Ilość odpadów [Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2015 |
| Beton, cegły | 0,57 | 1275,35 | 1394,89 |
| Drewno i inne materiały palne | 0,05 | 111,87 | 122,35 |
| Papier, tektura, tworzywa sztuczne | 0,01 | 22,37 | 24,47 |
| Metale | 0,02 | 44,76 | 48,94 |
| Pozostałe odpady niepalne | 0,03 | 67,12 | 73,41 |
| Pyły i frakcje drobne | 0,25 | 559,38 | 611,75 |
| Asfalty | 0,07 | 156,61 | 171,29 |
| Razem | 1 | 2237,46 | 2447,02 |

| 4.5 | Odpady medyczne i weterynaryjne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Prognoza wytwarzania odpadów medycznych uzależniona jest od wielu czynników m.in. prognozy demograficznej, z faktu starzenia się społeczeństwa, procesów inwestycyjnych w służbie zdrowia, świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Prognozy demograficzne wykazują tendencje wzrostowe w ilości mieszkańców na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. Zwiększająca się również średnia wieku pociągnie za sobą większe zapotrzebowanie na usługi medyczne.

Uwzględniając prognozę przedstawioną w Powiatowym Planie Gospodarki dla Powiatu Grodziskiego określono, iż ilość odpadów medycznych wytwarzanych w placówkach służby zdrowia będzie wzrastać średnio o około 1 % rocznie.

Tabela nr 90 – przedstawia prognozowane ilości (w Mg) powstających odpadów medycznych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki w poszczególnych latach.

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 117,16 | 118,33 | 119,51 | 120,71 | 121,92 | 123,14 | 124,37 | 125,61 | 126,87 | 128,14 | 129,42 | 130,71 |

| 4.6 | Odpady z przemysłu mięsnego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Z uwagi na planowany rozwój Zakładu Produkcyjno-Handlowego Przetwórstwo Mięsne s.c. w okresie najbliższych 2 lat prognozuje się,  iż ilość wytwarzanych odpadów wzrośnie o 50%.

Tabela nr  91 – przedstawia prognozowaną ilość odpadów wytwarzanych w ciągu roku w zakładzie po 2007.

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 02 02 Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego |
| 02 02 01 | Odpady z mycia i przygotowania surowców | 150 |
| 02 02 02 | Odpadowa tkanka zwierzęca | 600 |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | 45 |
| 02 02 81 | Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka | 45 |
| 4.7 | Wraki samochodowe. |  |  |

Zgodnie z ogólnymi trendami motoryzacji w latach 2006-2017 należy przyjąć wzrost ilości złomowanych pojazdów.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami zakłada, że ilość wyeksploatowanych pojazdów będzie systematycznie rosła, przy czym do 2006r ilość wyeksploatowanych pojazdów podwoi się, natomiast do roku 2010 wzrośnie o dalsze 30%.

Wobec przyjętych założeń ilość wraków powstających na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki wyniesie:

- 70 wraków/rok w 2006 roku,

- 95 wraków/rok w 2011 roku.

| 4.8 | Odpady z oczyszczalni ścieków. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ilość powstających osadów ściekowych w miejskiej oczyszczalni ścieków jest ściśle związana z ilością dopływających ścieków, czyli realizacją kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej i skanalizowaniem kolejnych nieruchomości położonych na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki oraz na terenach innych gmin.

Zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami prognozuje się, że wzrost ilości osadów ściekowych będzie następował sukcesywnie i do 2006r ilość produkowanego osadu wzrośnie o około 70%, natomiast do 2011r o dalszych 30 %.

Według wskaźników podanych w Krajowym Programem Gospodarki Odpadami, jeden mieszkaniec obsługiwany przez oczyszczalnie odpowiada produkcji rocznej osadów na poziomie od 11,4 kg s.m. do 34,8 kg s.m. (w zależności od technologii oczyszczania ścieków) przy średniej 19,4 kg s.m..

W związku z powyższymi danymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grodziskiego prognozowano ilość wytwarzanych osadów ściekowych w poszczególnych okresach 2006 – 2011.

Tabela nr 92 – przedstawia prognozowaną ilość wytwarzanych osadów ściekowych.

| ROK | Ilość osadów ściekowych w Mg | Ilość osadów ściekowych w Mg suchej masy |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 6290 | 1700 |
| 2011 | 7400 | 2000 |

| 4.9 | Odpady z kompostowni. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Uważamy, że przedstawiona masa wytwarzanych odpadów innych niż komunalne w rozdziale I pkt. 9 pozostanie na porównywalnym poziomie w okresie najbliższych lat. Gmina Grodzisk Mazowiecki planuje odejście od systemu „DANO” w kompostowni odpadów. Co w rezultacie skutecznie ograniczy ilość powstającego balastu.

| 4.10 | Odpady z innych źródeł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

        - Zużyte opony.

        - Odpady olejowe.

        - Odpady zawierające PCB.

        - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

        - Pestycydy i środki ochrony roślin.

        - Odpady azbestowe.

        - Nieczystości ciekłe.

        - Padłe zwierzęta.

- Zużyte opony.

Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki jest trudna do oszacowania wiąże się ona z ilością używanych pojazdów, która w skali kraju wykazuje nieprzerwany przyrost. Niewiadomą pozostaje nadal niekontrolowany import używanych opon z krajów UE.

- Odpady olejowe.

Przewiduje się, że ilość odpadów olejowych, możliwych do pozyskania z rynku będzie się nieznacznie zmniejszać, w związku ze prognozowanym spadkiem zapotrzebowania na oleje świeże oraz wydłużeniem okresu eksploatacji olejów.

- Odpady zawierające PCB.

Zgodnie z obowiązującym prawem, wszelkie urządzenia i instalacje zawierające PCB muszą zostać oczyszczone, natomiast odpady zawierające PCB właściwie unieszkodliwione.

Termin usunięcia odpadów zawierających PCB został określony na czerwiec 2010 roku.

Prognozowana ilość odpadów jest trudna do oszacowania z uwagi na brak inwentaryzacji odpadów.

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Uwzględniając postęp techniczny, a tym samym szybkie starzenie się eksploatowanych urządzeń przez mieszkańców gminy powinien w najbliższym okresie czasu nastąpić wzrost ilości złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

W oparciu o badania prowadzone w UE zakłada się, że ilość wytwarzanych odpadów będzie wzrastać w skali roku o 3 – 5 %.

Z uwagi na brak danych wyjściowych trudno jest oszacować prognozę ilości wytwarzanych odpadów na lata przyszłe.

- Pestycydy i środki ochrony roślin.

Prognoza ilości przeterminowanych środków ochrony roślin znajdujących się  w gospodarstwach domowych jest trudna do oszacowania z uwagi na brak inwentaryzacji odpadów na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki.

Z uwagi na ustawowy obowiązek w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych producenci i importerzy są zobowiązani do odbierania na własny koszt opakowania wielokrotnego użytku oraz odpady opakowaniowe i zakupione przez zainteresowanych rolników.

- Odpady azbestowe.

Obowiązująca w  Polsce ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku praktycznie zamknęła okres stosowania nowych wyrobów zawierających azbest. Wobec zakazu stosowania tego typu wyrobów jedynym źródłem powstawania odpadów azbestowych będzie wytwarzanie ich podczas robót w miejscach, gdzie do tej pory były stosowane.

Znaczna masa odpadów zawierających azbest stanowi część nieruchomości – np. pokrycia dachowe z płyt eternitowych. Sposób zagospodarowania tego typu odpadów, zgodnie z obowiązującym prawem, należy do właścicieli nieruchomości. Uwzględniając wysokie koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest sprawiają, że wielu właścicieli budynków mieszkalnych i gospodarczych nie jest w stanie, z przyczyn finansowych, zlecić wykonania niezbędnych prac. Efektem tego może być pozostawianie istniejącego stanu lub próby samodzielnego demontażu.

Wobec powyższego Gmina Grodzisk Mazowiecki proponuje wsparcie akcji likwidacji źródeł zagrożenia azbestem poprzez uruchomienie na ten cel środków pochodzących z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na określonych zasadach.

W gminie Grodzisk Mazowiecki nie prowadzono inwentaryzacji obiektów budowlanych, przy których wykorzystywano materiały azbestowe wobec czego trudno jest oszacować, czy prognozować ilości jakie mogą być wytwarzane.

- Nieczystości ciekłe.

Wraz z rozwojem gminy Grodzisk Mazowiecki oraz uwzględniając możliwości przerobowe Miejskiej Oczyszczalni Ścieków ilość wytwarzanych nieczystości przez mieszkańców kształtować się będzie na poziomie 300.000 - 400.000 m3 rocznie.

- Padłe zwierzęta.

Nie prowadzono ewidencji – zakłada się powstanie odpadu na dotychczasowym poziomie.

| Rozdział III – PROJEKTOWANY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY |
| --- |
| 1. | Główne problemy i proponowane kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami. |

Na podstawie powyższej analizy stanu istniejącego oraz prognozy wzrostu ilości wytwarzanych odpadów można stwierdzić, że do głównych problemów gospodarki odpadami w gminie Grodzisk Mazowiecki należą:

- brak szczegółowych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów i sposobów gospodarowania nimi przez mieszkańców.

- brak informacji o rzeczywiście wytwarzanych odpadach niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, a w szczególności, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest itd.

- zbyt mała ilość gospodarstw domowych uczestniczących w systemie zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych. Brak systemu egzekucji obowiązku mieszkańców w zakresie podpisania umów z firmami posiadającymi zgodę na odbiór odpadów.

- znaczna część odpadów komunalnych jest wywożona w sposób niekontrolowany do lasów, zagłębień terenów oraz w inne miejsca do tego celu nie przeznaczone. Ponadto odpady są często palone w piecach domowych i/lub na powierzchni ziemi.

- koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie pokrywają rzeczywistych wydatków gmin z tego tytułu.

- funkcjonująca na terenie gminy kompostownia odpadów ma trudności ekonomiczne spowodowane zbyt małą ilością odpadów przekazywaną do unieszkodliwiania. Problem stanowi również zbyt wyprodukowanego kompostu, który z racji technologii przerobu odpadów jest nienajlepszej jakości.

- nie wszystkie placówki medyczne posiadają uzgodniony sposób postępowania z odpadami medycznymi. Znaczna ilość placówek tego typu w sposób niewłaściwy postępuje z odpadami niebezpiecznymi (włączając je w strumień odpadów komunalnych).

- nie wszystkie podmioty gospodarcze posiadają uzgodniony sposób postępowania z odpadami w zakresie wytwarzania, zbierania i transportu odpadów.

Za najważniejsze kierunki prac, mających na celu rozwiązanie powyżej opisanych problemów należy uznać:

## Dla zapewnienia właściwego sposobu zarządzania odpadami niezbędne jest aktualizowanie bazy danych na temat źródeł ich wytwarzania, ich ilości i sposobów postępowania z nimi.

      - Należy stworzyć system zbierania informacji dotyczących odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych, a także system ich wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych aby do 2006 roku wydzielić z niego 15% odpadów niebezpiecznych, a do 2010 roku - 50%.

      - Konieczne jest stworzenie systemu pozwalającego na stworzenie bazy danych na temat odpadów biodegradowalnych, tak aby do 2010 r. zapewnić, że w inny niż składowanie, sposób unieszkodliwiane będzie 37% odpadów tego typu.

      - Należy wzmocnić nadzór nad gospodarstwami domowymi, aby posiadały one podpisane umowy z firmami uprawnionymi do odbioru odpadów stałych i płynnych, a także aby zapewnić, że postępują one z odpadami w sposób właściwy, poprzez kontrolę realizacji umów.

      - Należy rozwinąć system selektywnej zbiórki odpadów, tak aby docelowo korzystała z niego większość mieszkańców gminy i obejmował wszystkie frakcje odpadów komunalnych.

      - Należy wzmocnić nadzór nad placówkami opieki medycznej dla zapewnienia, że będą one w sposób właściwy postępowały z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi i medycznymi.

      - Niezbędne jest prowadzenie działań edukacyjnych – skierowanych zarówno do mieszkańców, jak i właścicieli podmiotów gospodarczych wskazujących właściwe sposoby postępowania z odpadami.

| 2. | Cele i działania w zakresie gospodarki odpadami. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Ochrona środowiska przed odpadami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki powinna być traktowana jako piorytetowe zadanie, ponieważ one stanowią źródło zanieczyszczeń większości elementów środowiska naturalnego.

Jak wykazuje przedstawiony stan gospodarki odpadami odpady z działalności gospodarczej, przemysłu i usług w części są zagospodarowywane bezpośrednio przez ich wytwórców, w części przekazywana do odzysku, unieszkodliwiana lub składowana na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki lub poza terenem powiatu wykorzystując przy tym wyspecjalizowane przedsiębiorstwa działające w powiecie. Większość małych i średnich firm nie posiada uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie gospodarki odpadami.

Do najważniejszych działań Gminy należy zaliczyć:

- działania edukacyjne, promocyjne i reklamowe na rzecz minimalizacji ilości powstających odpadów i proekologicznego postępowania z odpadami,

- właściwa eksploatacja i rekultywacja składowiska w Kraśniczej Woli,

- kontynuację zbiórki leków w aptekach od osób fizycznych,

- kontynuowanie zbiórki baterii od osób fizycznych w szkołach i miejscach publicznych,

- szczegółową inwentaryzację oraz kontynuowanie dofinansowania na unieszkodliwianie materiałów elewacyjnych i pokryć dachowych zawierających azbest,

- kontrolę nad gospodarką odpadami przemysłowymi w małych i średnich firmach,

- kontrolę realizacji umów zawieranych przez mieszkańców na wywóz odpadów stałych i płynnych przez Straż Miejską i pracowników tutejszego Wydziału Ochrony Środowiska i Spraw Wsi,

- monitorowanie przemieszczania się odpadów powstających na terenie gminy,

- dokonanie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem zapisów planu gospodarki odpadami,

- monitorowanie podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych,

- współpraca Gminy z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się wytwarzaniem, zbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów,

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta i wsi.

Działania edukacyjne zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ich ilości.

Przeciwdziałanie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów komunalnych jest priorytetem w polityce odpadowej. Poniżej przedstawiono propozycję działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ich ograniczenia.

Edukacja w zakresie gospodarki odpadami.

W celu zachęty mieszkańców do redukowania ilości produkowanych odpadów stosować należy działania edukacyjne:

- w systemie nauczania, począwszy od przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

- wykorzystania środków masowego przekazu takich jak lokalna prasa, radio,

- rozpowszechniania ulotek i akcji plakatowej,

Proponowane działania:

- przekazywania bieżącej informacji nt. wytwarzanych ilości odpadów komunalnych stałych i płynnych,

- przekazywania bieżącej informacji nt. zebranych odpadów niebezpiecznych,

- informowania społeczeństwo o miejscach zbiórki selektywnej odpadów oraz terminach odbioru odpadów,

- informowania społeczeństwo o oznakowaniach umieszczanych na opakowaniach,

- zachęcać mieszkańców do kupowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku oraz w opakowaniach biodegradowalnych,

- partnerska współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie edukacji ekologicznej.

Konkursy.

Jedną z form edukacji w zakresie gospodarki odpadami jest organizowanie

konkursów o tematyce ekologicznej. Mogą to być organizowane konkursy pod patronatem tutejszego Burmistrza dla:

- przedszkolaków np. „rysunek ekologiczny”,

- szkół na najładniejszy plakat ekologiczny np. „selektywnej zbiórki odpadów,

- dla szkół na największą ilość zebranych baterii, opakowań itp.,

- dla mieszkańców osiedli, wspólnot na największą ilość segregowanych odpadów na jednego mieszkańca,

Szkolenia.

Szkolenia powinny być kierowane do:

- nauczycieli,

- pracowników samorządowych,

- radnych,

- kadry technicznej biorącej udział w realizacji programu gospodarki odpadami,

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Władze samorządowe winny współpracować z instytucjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy, gdyż mogą one aktywnie pomagać w kształtowaniu i

realizacji zadań samorządowych w zakresie gospodarowania odpadami.

Formy współpracy z instytucjami pozarządowymi:

- doradztwo w sprawach merytorycznych,

- posiadają fundusze wspierające projekty lub współpracują w finansowaniu, opracowywaniu projektów.

| 2.1 | Odpady komunalne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cele ekologiczne na lata 2006-2007:

            - Podnoszenie świadomości społecznej.

            - Objęcie wszystkich mieszkańców miasta i wsi wywozem odpadów komunalnych stałych i płynnych.

            - Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

            - Stopniowa eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

            - Podnoszenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowch na poziomie 20 %

- odpadów budowlanych na poziomie 15 %

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 15 %

            - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

            - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

            - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

            - Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk.

            - Utworzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych – systematyczna kontrola sprawdzania częstotliwości ich opróżniania oraz szczelności.

            - Utworzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków – systematyczna kontrola częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych.

            - Kontynuowanie rekultywacji i monitoringu składowiska odpadów w Kłudnie Starym.

            - Rozpoczęcie procesu zamknięcia lokalnej kompostowni.

            - Organizacja lokalnego systemu gospodarki odpadami - do czasu utworzenia Mazowieckiego Komunalnego Związku „Czyste Mazowsze”. Kierunki działania winny być zbliżone do wdrażanego w przyszłości Planu Związku „Czyste Mazowsze”.

            - Opracowywanie i wdrażanie procedur Mazowieckiego Komunalnego Związku „Czyste Mazowsze”.

            - Wdrożenie systemu pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania (bazy danych).

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- identyfikacja miejsc nielegalnego składowania odpadów - likwidacja dzikich wysypisk.

- kampania informacyjno-edukacyjna dla mieszkańców gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów niebezpiecznych.

- objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnej zbiórki surowców wtórnych i jej rozszerzenie o inne surowce.

- kontynuację zbiórki odpadów niebezpiecznych i jej rozszerzenie o inne odpady niebezpieczne.

- nadzór nad osobami fizycznymi wytwarzającymi odpady.

- zorganizowanie zbiórki odpadów biodegradowalnych.

- zorganizowanie zbiórki odpadów budowlanych (gruzu budowlanego).

- zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

- weryfikacja i dostosowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach.

- monitowanie składowiska odpadów.

- kontrola sposobu funkcjonowania firm zajmujących się przetwarzaniem, unieszkodliwianiem odpadów.

- stworzenie procedury zbierania i przepływu informacji o odpadach komunalnych.

Cele ekologiczne na lata 2008-2017.

      - Kontynuacja podnoszenia świadomości społecznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz odpadów niebezpiecznych.

      - Doskonalenie i dalszy rozwój systemu selektywnej zbiórki.

      - Podnoszenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich limitów odzysku i recyklingu:

- odpadów wielkogabarytowch na poziomie 55 %

- odpadów budowlanych na poziomie 45 %

- odpadów niebezpiecznych na poziomie 57 %

      - Uzyskanie poziomu odzysku odpadów biodegradalnych na poziomie 33 %.

      - Dalsza eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

      - Likwidacja dzikich wysypisk.

      - Zamknięcie pierwszej kwatery składowiska w Kraśniczej Woli oraz kontynuacja rekultywacji.

      - Zamknięcie kompostowni w Grodzisku Mazowieckim po okresie amortyzacji.

      - Kontynuowanie rekultywacji składowiska odpadów w Kłudnie Starym.

      - Dalsza organizacja lokalnego systemu gospodarki odpadami. Kierunki działania winny być zbliżone do wdrażanego w przyszłości Planu Związku „Czyste Mazowsze”.

| 2.2 | Odpady opakowaniowe z handlu. |  |
| --- | --- | --- |

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

            - Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003r w sprawie rocznych poziomów odzysku i odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 104, poz. 982).

            - Jeżeli jest możliwe należy zastąpić opakowania jednorazowe opakowaniami wielokrotnego użytku (współpraca ze sklepami).

            - Zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu i osiągnięcie w 2014 r. zakładanych limitów odzysku i recyklingu, uwzględniając:

- opakowania z papieru i tektury 55%,

- opakowań ze szkła 50%,

- opakowań z tworzyw sztucznych 35%,

- opakowań metalowe 50%,

- opakowań wielomateriałowych 35%.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- kontynuowanie  systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych.

- zachęcanie do używania opakowań wielokrotnego użytku (edukacja konsumentów).

- rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów przydatnych do recyklingu o inne asortymenty odpadów (aluminium, stali, drewna i tekstyliów, wielomateriałowe).

- stworzenie procedury pozyskiwania danych o odpadach opakowaniowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze.

- stworzenie bazy danych na potrzeby sprawozdawczości.

- sortowanie i przygotowanie do przerobu odpadów w Regionalnym Centrum Unieszkodliwiania i Zagospodarowania Odpadów

Tabela nr 93 – przedstawia roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych w poszczególnych latach do dnia 31 grudnia 2007r.

| Lp. | Rodzaj opakowania lub produktu z którego powstał odpad | Symbol PKWIU | 2004r | 2005r | 2006r | 2007r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % poziom | % poziom | % poziom | % poziom |
|  |  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1. | Opakowania razem | Bez względu na symbol PKWIU | - | - | - | - | - | - | 50 | 25 |
| 2. | Opakowania z tworzyw sztucznych | Bez względu na symbol PKWIU | - | 14 | - | 18 | - | 22 | - | 25 |
| 3. | Opakowania z aluminium | Bez względu na symbol PKWIU | - | 25 | - | 30 | - | 25 | - | 40 |
| 4. | Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | Bez względu na symbol PKWIU | - | 11 | - | 14 | - | 18 | - | 20 |
| 5. | Opakowania z papieru i tektury | Bez względu na symbol PKWIU | - | 39 | - | 42 | - | 45 | - | 48 |
| 6. | Opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | Bez względu na symbol PKWIU | - | 22 | - | 29 | - | 35 | - | 40 |
| 7. | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów | Bez względu na symbol PKWIU | - | 9 | - | 11 | - | 13 | - | 15 |
| 8. | Opakowania wielomateriałowe | Bez względu na symbol PKWIU | - | 12 | - | 16 | - | 20 | - | 25 |

| 2.3 | Odpady przemysłowe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cel ekologiczny do 2017r.

      - Ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.

      - Wprowadzić nowoczesny system odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- współpraca z tutejszym Starostwem w zakresie wydawania decyzji w zakresie wytwarzania odpadów,

- zintensyfikowanie kontroli zakładów,

- wprowadzenie ewidencjonowania sprawozdań,

- stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady do działań zmierzających do maksymalizacji gospodarczego ich wykorzystania,

- wprowadzanie bezodpadowych i mało odpadowych technologii produkcji

- preferowanie zasad czystszej produkcji,

- przeprowadzanie systematycznych kontroli podmiotów gospodarczych (kontrola realizacji obowiązków i prawidłowości postępowania z odpadami).

| 2.4 | Odpady budowlane. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cel ekologiczny do 2017r.

            - Ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów.

            - Wprowadzić nowoczesny system odzysku i recyklingu odpadów.

            - Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami budowlanymi.

            - Osiągnięcie poziomu 70 % odzysku odpadów budowlanych, w tym 90 %  gruzu budowlanego.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- edukacja ekologiczna mieszkańców,

- stworzenie procedury pozyskiwania danych o odpadach opakowaniowych wytwarzanych przez podmioty gospodarcze,

- stworzenie bazy danych na potrzeby w/w punktu,

- stworzenie systemu gospodarowania odpadami budowlanymi,

- kontrola podmiotów gospodarczych zajmujących się odzyskiem i transportem odpadów.

| 2.5 | Odpady medyczne i weterynaryjne. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

      - Stworzenie systemu ewidencji odpadów i nadzoru nad gospodarką odpadami.

      - Wyeliminowanie nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami przez służby medyczne i weterynaryjne.

      - Minimalizacja ilości powstających odpadów.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- bieżąca inwentaryzacja podmiotów (stworzenie bazy danych),

- podnoszenie świadomości,

- przeprowadzanie systematycznych kontroli podmiotów gospodarczych (kontrola realizacji obowiązków i prawidłowości postępowania z odpadami),

- oszczędne zużywanie każdego materiału i produktu przez służby medyczne,

- zastępowanie przez służby medyczne materiałów jednorazowego użytku odpowiednikami wielokrotnego użytku,

- szkolenie personelu w zakresie właściwego postępowania z odpadami.

| 2.6 | Odpady z przemysłu mięsnego. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

1. Stworzenie systemu ewidencji odpadów i nadzoru nad gospodarką odpadami.

2. Kontrola prawidłowości usuwania odpadów.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- bieżąca inwentaryzacja podmiotów (stworzenie bazy danych),

- monitorowanie usuwania odpadów w sposób zgodny z obowiązującym prawem (nadzór i kontrola zakładów).

| 2.7 | Wraki samochodowe. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

            - Przekazywanie przez właścicieli wyeksploatowanych pojazdów do stacji demontażu wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną.

            - Zapewnienie właściwego sposobu postępowania z wrakami.

            - Zapewnienie właściwego sposobu unieszkodliwiania wraków samochodowych.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- bieżąca inwentaryzacja podmiotów (stworzenie bazy danych),

- podnoszenie świadomości społecznej,

- kontrola prawidłowości postępowania podmiotów gospodarczych.

| 2.8 | Odpady z oczyszczalni ścieków. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

            - Czasowe ograniczanie magazynowania osadów przy oczyszczalni ścieków.

            - Budowa instalacji do suszenia osadu z układem gromadzenia.

            - Systematyczne ograniczanie przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych na rzecz innych alternatywnych sposobów zagospodarowania osadów.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- modernizacja Grupowej Oczyszczalni Ścieków w tym: modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków i obiektów gospodarki osadowej,

- wykorzystanie osadów ściekowych do rekultywacji terenów zdegradowanych, do współspalania, itp.

| 2.9 | Odpady z kompostowni. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Cele ekologiczne na lata 2006-2010.

1. Zwiększenie przyrodniczego wykorzystania kompostu w rolnictwie i  leśnictwie.

2. Gospodarcze wykorzystanie kompostu do rekultywacji terenów poprzemysłowych i zielonych.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- uszlachetnianie kompostu oraz przekazywanie go zainteresowanym osobom fizycznym i podmiotom gospodarczych,

- stworzenie kampanii propagandowej.

| 2.10 | Odpady z innych źródeł. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Najważniejszym celem w gospodarcze z niżej wymienionymi odpadami jest eliminacja lub minimalizacja.

              - Zużyte opony.

              - Odpady olejowe.

              - Odpady zawierające PCB.

              - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

              - Pestycydy i środki ochrony roślin.

              - Odpady azbestowe.

              - Nieczystości ciekłe.

              - Padłe zwierzęta.

- Zużyte opony.

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

  - Zintensyfikowanie zbiórki opon.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- podnoszenie świadomości społecznej,

- zorganizowanie punktu zbiórki odpadu w oparciu o punkty sprzedaży lub okresowe / stałe zbiórki w wyznaczonych miejscach,

- kontrola prawidłowości postępowania z odpadami podmiotów gospodarczych,

- Odpady olejowe.

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

      - Zintensyfikowanie zbiórki olejów odpadowych.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- podnoszenie świadomości społecznej.

- kontrola prawidłowości postępowania z odpadem w warsztatach samochodowych.

- zorganizowanie sieci zbiórki olejów odpadowych na stacjach benzynowych i warsztatach samochodowych.

- Odpady zawierające PCB.

Cele ekologiczne na lata 2006-2010.

            - Inwentaryzacja urządzeń zawierających PCB na terenie miasta i wsi.

            - Unieszkodliwianie odpadów zawierających PCB.

            - Likwidacja urządzeń zawierających PCB - monitoring.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- podnoszenie świadomości społecznej – kampania edukacyjno-propagandowa,

- utworzenie bazy danych o urządzeniach zawierających PCB i aktualizowanie bazy o dane pochodzące z kontroli WIOŚ, tut. powiatu i urzędu,

- kontrola prawidłowego oznakowania urządzeń zawierających PCB,

- likwidacja urządzeń zawierających PCB,

- monitoring procesu likwidacji urządzeń zawierających PCB.

- Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Cele ekologiczne w latach 2006-2017.

      - Stworzenie systemu selektywnej zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych, w tym urządzeń zawierających substancję zubożające warstwę ozonową.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- podnoszenie świadomości społecznej – kampania edukacyjno-propagandowa,

- okresowe i/lub stałe zbiórki w wyznaczonych punktach.

- Pestycydy i środki ochrony roślin.

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

1. Zintensyfikowanie zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- podnoszenie świadomości społecznej,

- zorganizowanie systemu zbiórki w oparciu o punkty sprzedaży tych środków lub okresowe zbiórki w wyznaczonych punktach przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań.

F. Odpady azbestowe.

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

            - Sukcesywne usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych (z pokryć dachowych i elewacji).

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- kampania informacyjna nt. przyjętego systemu usuwania i utylizacji odpadów azbestowych,

- stworzenie bazy danych o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich występowania (inwentaryzacja ilości złożonych odpadów na terenie gminy).

- weryfikacja firm dopuszczonych do świadczenia usług w zakresie wytwarzania i transportu odpadów azbestowych.

- kontrola prawidłowości wykonywania obowiązków osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wynikających z ustaw obowiązujących w zakresie wyrobów zawierających azbest.

G. Nieczystości ciekłe.

Cele ekologiczne na lata 2006-2009.

1. Dostosowanie oczyszczalni ścieków do standardów unijnych.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- zmiana systemu funkcjonowania oczyszczalni poprzez jej modernizację     oraz budowę systemu suszenia osadu.

H. Padłe zwierzęta.

Cele ekologiczne na lata 2006-2017.

1. Dalsza współpraca ze zbiornicą zwierząt we Mszczonowie.

Dla osiągnięcia założonych celów konieczne jest podjęcie następujących działań:

- prowadzenie ewidencji wytwarzanego odpadu i miejsc ich wytworzenia.

| 3. | System gospodarki odpadami. |
| --- | --- |

System gospodarki odpadami dla gminy Grodzisk Mazowiecki dotyczy zasadniczo odpadów komunalnych pochodzących z grupy 20 i występujących w nich odpadów niebezpiecznych oraz odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne pochodzących z sektora gospodarczego.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na gminie spoczywa obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

System gospodarki odpadami jest opisany poniżej i uwzględnia dwa warianty rozwiązania.

WARAINT I - GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW.

Wariant ten obejmuje dotychczasowe rozwiązanie obejmujące istniejące obiekty budowlane zlokalizowane na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki tj. kompostowni i składowiska balastu pokompostowego, przy współpracy gminnego     Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki.

Wariant ten powinien być częściowo rozbudowany i posiadać Gminny Punkt Zbiórki Odpadów (skrót: GPZO). Zadaniem GZPO byłoby przyjmowanie odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych.

Przedmiotowy GPZO powinien posiadać następującą instalację:

- halę z linią do doczyszczania zebranych surowców wtórnych (prasą, belownicą, rozdrabniarką, kruszarką itp.),

- pomieszczenia na surowce wtórne,

- pomieszczenia do rozbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- pomieszczenia do tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych,

- punkt odzysku odpadów budowlanych.

W miarę rozwoju systemu planowane urządzenia i instalacje winny umożliwiać rozbudowę, by zapewnić optymalne wykorzystanie ich przepustowości.

Ad. a i b).

Pozyskane selektywnie odpady kierowane będą na linię do segregacji zainstalowaną  w hali Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

Surowce wtórne / odpady opakowaniowe dostarczane do zakładu ze zbiórki selektywnej podawane są na taśmę sortowniczą, na której następuje ręczne wyselekcjonowanie składników zanieczyszczających oraz podział surowców wtórnych / odpadów opakowaniowych na rodzaje / klasy - wg wymagań odbiorców. Wyselekcjonowane składniki gromadzone są bezpośrednio w kontenerach lub poddawane prasowaniu / belowaniu / rozdrabnianiu. Wszystkie wyselekcjonowane surowce magazynowane są tymczasowo na terenie zakładu, a następnie - po zgromadzeniu partii wysyłkowej – odbierane przez odbiorcę lub transportowane do odbiorcy.

Przykładowa technologia procesu sortowania powinna wyglądać następująco:

- przyjmowanie wstępnie wysegregowanych odpadów (szkło, złom, tworzywa sztuczne) ze środków transportowych do zasobni lub na plac magazynowy,

- wstępną segregację ręczną,

- sortowanie podstawowe makulatury, tj. rozdział na karton i papier, prasowanie i belowanie, magazynowanie, a następnie odbiór zbelowanych surowców przez zakłady przetwórcze,

- sortowanie tworzyw sztucznych, tj. rozdział na tworzywa PE i PP oraz pozostałe, rozdrabnianie, magazynowanie, odbiór,

- sortowanie złomu, tj. separacja na złom aluminiowy, metale żelazne, prasowanie, magazynowanie, odbiór,

- sortowanie szkła, tj. wydzielenie szkła białego i kolorowego, kruszenie, magazynowanie, odbiór,

- kierowanie balastu i nieużytecznych składników na składowisko.

Ad. c).

Zebrane odpady wielkogabarytowe powinny być demontowane na stanowisku znajdującym się w GPZO i wyposażonym w:

- stanowisko ślusarskie,

- instalację do odsysania płynów chłodniczych i olejów (docelowo),

- zestaw do cięcia gazowego,

- kontenery na odzyskane materiały,

- pojemniki do przechowywania odpadów ciekłych.

W miarę rozwoju sytemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych - można powiększyć stanowisko (linię) demontażu i zastosować prasy do metalu i rozdrabniarki do tworzyw sztucznych.

Ad. d).

Wysegregowane z odpadów komunalnych odpady niebezpieczne będą przed przekazaniem ich do unieszkodliwiania, tymczasowo przechowywane w odpowiednich pomieszczeniach. Do tego celu mogą być wykonywane np. wiaty w konstrukcji stalowej otwartej osiatkowanej.

Każdy rodzaj odpadów niebezpiecznych powinien być gromadzony i przechowywany oddzielnie. Do przechowywania odpadów niebezpiecznych powinno się stosować odpowiednie pojemniki i zbiorniki magazynowe, które powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie umieszczanego w nim odpadu i posiadać szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu i czynności załadunkowych oraz rozładunkowych a także odporne na korozyjne działanie składników atmosferycznych.

Ad. e).

Instalacja do odzysku odpadów budowlanych powinna znajdować się przy planowanym GPZO

Wyposażona powinna być w linię do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne) oraz prowadzone będzie doczyszczanie dowiezionych odpadów budowlanych.

Zbiórką i transportem tych odpadów z miejsca ich powstawania powinni zajmować się ich wytwórcy (firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe).

Obróbka odpadów budowlanych polega na rozdrobnieniu i rozdzieleniu na frakcje, w celu uzyskania kruszywa, który można wykorzystać na podbudowę dróg gminnych.

Najprostsze wyposażenie linii przeróbki gruzu budowlanego stanowią:

- przenośnik taśmowy z koszem zasypowym,

- kruszarka,

- przenośnik taśmowy,

- oddzielacz elektromagnetyczny,

- przesiewacz wibracyjny,

- przenośnik taśmowy odbiorczy.

Ponadto GPZO powinien być wyposażony w wagę do rejestrowania ilości dostarczanych odpadów.

# WARAINT II docelowy - Mazowiecki Komunalny Związek

# „CZYSTE MAZOWSZE“

W roku 2006 powołany został  Mazowiecki Komunalny Związek „Czyste Mazowsze” realizujący program rozwiązania problemu odpadów komunalnych w gminach. Program ten powstaje we współpracy z Ministerstwem Środowiska i jest przedmiotem opracowań szczegółowych. Gmina Grodzisk Mazowiecki zamierza organizować i wdrażać system zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach poniżej reprezentowanego wariantu.

Celem programu jest rozwijanie w ramach współpracy opartej na partnerstwie efektywnych struktur w zakresie komunalnej gospodarki odpadami.

Szczegółowe zasady współpracy między gminami, struktura związku i sposób finansowania zostaną określone w trakcie prac Związku na podstawie opracowanego Studium Wykonalności.

Przedstawiona koncepcja zintegrowanego systemu gospodarki odpadami została opracowana dla sześciu powiatów: nowodworskiego, grodziskiego, legionowskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego, grójeckiego w tym dla 28 gmin obejmującego zasięgiem około 480.000 mieszkańców i pozwalającego na odzysk/unieszkodliwianie około 140-150 tys. Mg odpadów komunalnych rocznie

Rysunek nr 1 - przedstawia mapę administracyjną województwa mazowieckiego z zaznaczonym obszarem objęty koncepcją zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

Zintegrowany system gospodarki odpadami.

Celem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa na szczeblu ponadlokalnym (regionalnym), przyjęcie zasad gospodarowania odpadami określonymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Do zadań zintegrowanego systemu gospodarki odpadami należy zaliczyć:

- przeciwdziałanie lub zminimalizowanie ilości odpadów lub szkodliwego charakteru odpadów,

- propagowanie i wspieranie odzysku materiałów wtórnych,

- zapewnienie, by odpady, których nie można uniknąć, odzyskać lub unieszkodliwić, zostały składowane w sposób bezpieczny dla środowiska,

- egzekwowanie zasady „zanieczyszczający płaci”,

- rekultywacja terenów zdegradowanych przez odpady.

Zintegrowany system gospodarki odpadami pozwala na: zapobieganie powstawaniu odpadów przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystywanie odpadów, bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystywanych oraz bezpieczne dla środowiska składowanie tylko tych odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, odzyskać bądź unieszkodliwić.

Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami polegać będzie na rozbudowie i modernizacji poszczególnych elementów istniejących na objętym koncepcją terenie systemów gospodarki.

Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi obejmie odpady komunalne wytwarzane przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.

Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi składa się z następujących elementów organizacyjno-technicznych:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,

- gromadzenie odpadów,

- zbiórka i transport odpadów,

- zbiórka selektywna odpadów,

- sortowanie odpadów,

- przygotowanie i przekazanie do odzysku surowców wtórnych,

- kompostowanie odpadów organicznych,

- unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych,

- przetworzenie odpadów na paliwo alternatywne,

- składowanie niewykorzystanych odpadów (tzw. odpadów resztkowych).

Wymienione elementy systemu muszą być odpowiednio zorganizowane i zarządzane oraz poparte właściwą akcją edukacyjną (podnoszenie świadomości mieszkańców) i wysokimi kwalifikacjami pracowników obsługujących system.

Dobra organizacja, właściwie wdrożony program edukacji ekologicznej oraz przyznanie funduszy UE na realizację zadań inwestycyjnych mogą w sposób zdecydowany wpłynąć na pełne wdrożenie, proponowanego w koncepcji, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami.

Realizacja założeń zintegrowanego systemu gospodarki odpadami pozwoli na znaczące zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach, poprzez:

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,

- zastosowanie sortowni do segregowania zebranych odpadów,

- skierowania odpadów organicznych, zielonych do kompostowania.

Pozwoli również na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów spełniającego wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT).

Wdrożenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wpłynie w sposób zdecydowany na poprawę stanu środowiska, w szczególności w zakresie:

- ograniczenia udziału odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku,

- wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz sortowania odpadów zmieszanych, co pozwoli na przedłużenie żywotności kwater do składowania odpadów,

- wprowadzenie ścisłej ewidencji i kontroli gospodarki odpadami spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami w sektorze gospodarczym,

- wzrostu ilości odzyskiwanych surowców wtórnych, co pozytywnie wpłynie na ochronę zasobów środowiska,

- poprawy stanu jakości powietrza w obszarze oddziaływania składowiska i instalacji magazynowania, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów (wymagających pozwolenia zintegrowanego) ze względu na wdrożenie technik i technologii spełniających warunki najlepszej dostępnej techniki (BAT).

System gospodarki odpadami komunalnymi.

Cele i kierunki działań założone w koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami są zgodne z II Polityką ekologiczną państwa, dyrektywami Unii Europejskiej, z krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym planem gospodarki odpadami.

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla obszaru objętego koncepcją będzie obejmować następujące fazy technologiczne:

- gromadzenie (zbiórka) odpadów,

- transport odpadów,

- odzysk wytworzonych odpadów,

- unieszkodliwianie odpadów.

Prowadzenie procesu w poszczególnych fazach zależy od strumienia odpadów, który zgodnie z obowiązkiem stosowania zasady selektywnej zbiórki będzie rozdzielony na:

- odpady komunalne (zmieszane),

- odpady podlegające recyklingowi (m. in. odpady opakowaniowe),

- komunalne odpady ulegające biodegradacji,

- odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane,

- odpady niebezpieczne (występujące w strumieniu odpadów komunalnych).

Każdy z wymienionych strumieni odpadów wymaga odrębnego traktowania w poszczególnych fazach procesu (wymaga stosowania odpowiednich technik i technologii dostosowanych do specyfiki odpadów oraz terenów na których powstają).

Gromadzenie i zbiórka odpadów.

Jednym z istotnych elementów budowy systemu gospodarki odpadami jest umożliwienie wszystkim wytwórcom odpadów (mieszkańcom, podmiotom gospodarczym) gromadzenie ich w odpowiedni sposób oraz pozbycie się odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa wraz z uzyskanym dokumentem potwierdzającym realizację tej czynności.

Do zbiórki odpadów komunalnych można stosować różne rodzaje rozwiązań systemowych, co wiąże się ze stosowaniem różnych typów pojemników, form i organizacji gromadzenia.

Wybór metody zbiórki oraz środki techniczne zależą od:

- rodzaju zabudowy – jednorodzinna, wielorodzinna, tereny wiejskie,

- rozwiązań przestrzennych – określenie miejsca usytuowania,

- technicznych – dysponowanie pojazdami do obsługi poszczególnych typów pojemników.

Ze względu na rodzaj zabudowy systemy zbiórki dzielimy na następujące rodzaje:

- system donoszenia – pojemniki o większej pojemności (1100 litrów) ustawione dla obsługi większej ilości mieszkańców – zalecane w zabudowie wielorodzinnej,

- system zbiórki „u źródła” – pojemniki o niedużej pojemności (110/120 litrów) dla pojedynczego gospodarstwa domowego – system zalecany dla zabudowy jednorodzinnej. System ten ułatwia ewidencję odpadów i rozliczenie kosztów.

W zakresie zbierania odpadów komunalnych powinno następować stopniowe przechodzenie na system obowiązkowej zbiórki selektywnej w miejscu ich powstawania („ u źródła”) oraz podziale na cztery podstawowe strumienie:

- odpady opakowaniowe, – czyli papier, szkło, plastik,

- odpady roślinne kuchenne i ogrodowe,

- odpady niebezpieczne domowe,

- odpady pozostałe zmieszane („suche”).

Do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych zastosować można następujące typy pojemników:

- pojemniki 110 l (ocynkowane) lub 120/240 l (plastikowe) – pojemniki o tej wielkości najczęściej służą do obsługi zabudowy jednorodzinnej,

- pojemniki 1100 l (stal, ocynkowane lub plastikowe) – zakłada się, że pojemnik tej wielkości może służyć do obsługi 40-50 mieszkańców, czyli zabudowy wielorodzinnej,

- kontenery o pojemności 7m³ lub 10m³ - zakłada się iż taka pojemność może służyć dużemu skupisku osób, preferowany w zabudowie wielorodzinnej o zmniejszonej częstotliwości opróżniania oraz na terenach wiejskich (Wiejskie Punkty Gromadzenia Odpadów - WPGO). Podstawową wadą tego gromadzenia jest zagrożenie sanitarne, wydłużenie drogi dla mieszkańców, anonimowość wyrzucania odpadów. Pojemniki tego typu uniemożliwiają kontrolę zawartości i wytwarzają dyskomfort zbiórki dla mieszkańców.

Modernizując istniejące systemy gromadzenia i zbiórki odpadów należy dążyć do tego, aby wszyscy mieszkańcy miast ale i terenów wiejskich (konieczność etapowania wprowadzenia systemu), a w szczególności podmioty gospodarcze, uczestniczyły w gromadzeniu odpadów.

Biorąc pod uwagę obecny system zbiórki odpadów, oraz sprzęt posiadany przez podmioty zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich transportem proponuje się w zależności od wytwórcy odpadów i typu zabudowy następujący sposób gromadzenia odpadów:

- w zabudowie jednorodzinnej – do zbiórki odpadów stosować pojemniki 110/120 litrów (co najmniej jeden pojemnik powinien przypadać na gospodarstwo domowe) lub stosować workowy system zbiórki,

- w zabudowie wielorodzinnej - do zbiórki odpadów stosować pojemniki 1100 l, tam gdzie jest to wskazane kontenery o pojemności 7m³ lub pojemniki 2200 l,

- podmioty gospodarcze – powinny posiadać pojemniki 1100 l lub kontenery 7m³ na gromadzenie wytworzonych przez siebie odpadów, ale ich wielkość powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb,

- na terenach wiejskich proponuje się zorganizowanie WPGO (wyposażonych w kontenery 7m³) i/lub zastosowanie pojemnikowego (jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej) czy workowego system zbiórki.

Z wielu wariantów technologicznych systemów zbiórki odpadów, zaproponowano (biorąc pod uwagę specyfikę terenu objętego koncepcją) wdrożenie systemu, który pozwoli na:

- odzysk odpadów podlegających recyklingowi (surowców wtórnych),

- odzysk odpadów przeznaczonych do recyklingu organicznego,

- zbiórkę odpadów z gospodarstw domowych z podziałem na frakcję suchą (czystą) i resztkową (mokrą),

- zbiórkę z gospodarstw domowych odpadów niebezpiecznych,

- zbiórkę odpadów wielkogabarytowych,

- zbiórkę odpadów budowlanych.

Ad. a).

Zbiórkę selektywną poszczególnych rodzajów odpadów prowadzić będą wybrane firmy wywozowe, dzierżawiące pojemniki, zakupione w ramach budowy systemu. W zależności od rodzaju zbieranych odpadów i strefy zabudowy stosowane będą różne wielkości i rodzaje pojemników.

Selektywna zbiórka odpadów będzie prowadzona z zastosowaniem zestawów 4-o pojemnikowych, wyposażonych w pojemniki do szkła bezbarwnego, szkła kolorowego, makulatury (papier i tektura) oraz tworzyw sztucznych. Pojemniki do selektywnej zbiórki będą opróżniane do samochodów skrzyniowych, za pomocą dźwigów HDS, zainstalowanych na samochodach.

Szkło

Proponuje się zbiórkę szkła bezbarwnego i kolorowego do pojemników o pojemności od 1 do 2,5 m3, przystosowanych do dźwigów HDS. W przypadku braku miejsca na ustawienie pojemników rozwiązaniem alternatywnym może być stosowanie pojemników 1,4 m3 dwukomorowych (dzwonów), malowanych na biało-zielono. Pojemniki do szkła powinny być oznakowane: „SZKŁO BEZBARWNE”, „SZKŁO KOLOROWE”. Pojemniki powinny być rozmieszczone w ilości jeden zestaw na 500 mieszkańców, przy trasach pieszych, przy dojściach do parkingów, przystanków komunikacji, sklepów osiedlowych oraz przy szkołach. Częstotliwość opróżniania pojemników według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej możliwe jest stosowanie systemu zbiórki w oznakowanych workach (worki foliowe o pojemności 110 l i 70 l np. z zastosowaniem białych i zielonych worków).

Na terenach wiejskich proponuje się zorganizowanie WPGO (wyposażone w wielokomorowe oznakowane kontenery 7m³) i/lub zastosowanie pojemnikowego (jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej), lub workowego system zbiórki.

Tworzywa sztuczne i makulatura

Tworzywa sztuczne i makulatura powinny być zbierane do pojemników o pojemności 1,1 do 1,6 m3 (2,5 m3). Zestawy 4-o pojemnikowe powinny być rozmieszczone na całym obszarze objętym projektem w ilości jeden zestaw na 500 mieszkańców (w przypadku zabudowy miejskiej zwartej), przy trasach pieszych, przy dojściach do parkingów, przystanków komunikacji, sklepów osiedlowych oraz przy szkołach. Pojemniki winny być odpowiednio oznakowane (należy stosować jednolitą kolorystykę kolor np. niebieski – makulatura, kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i oznakowanie np.: „PAPIER, MAKULATURA”). Częstotliwość opróżniania pojemników według potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej możliwe jest stosowanie systemu zbiórki w oznakowanych workach (worki foliowe o pojemności 110 l np. z zastosowaniem następujących kolorów worków: żółty – do zbiórki plastiku, niebieski – do zbiórki papieru).

Na terenach wiejskich proponuje się zorganizowanie WPGO (wyposażone w wielokomorowe oznakowane kontenery 7m³) i/lub zastosowanie pojemnikowego (jak w przypadku zabudowy jednorodzinnej) czy workowego system zbiórki.

Na wszystkich pojemnikach należy umieścić wyraźne instrukcje, jakie odpady należy do nich wkładać i jakich nie wolno. Ma to na celu zapewnienie odpowiedniej czystości materiałów i zapobieganie zanieczyszczeniom.

Ad. b).

Recyklingowi organicznemu podlegać powinny odpady z terenów zielonych (parki, skwery) oraz odpady roślinne i żywnościowe z handlu i usług (gastronomia, sklepy) i przetwórstwa żywności.

W ekstensywnej zabudowie jednorodzinnej dla zbiórki odpadów podlegających recyklingowi organicznemu przewiduje się zastosowanie pojemników (alternatywnie - worków).

Zbiórka odpadów poddających się recyklingowi organicznemu będzie prowadzona do pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l (ewentualnie 80 l) i 240 l. Zbiórka odpadów poddających się recyklingowi organicznemu z gastronomii, handlu i usług, jak również z przetwórstwa żywności będzie prowadzona za pomocą pojemników o pojemności 240 l. Ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania zależy, w przypadku gastronomii, handlu i usług, od ilości wytwarzanych odpadów i podlega indywidualnemu oszacowaniu. Po opróżnieniu odpady podlegające recyklingowi przewożone będą do przetworzenia w procesie kompostowania (recykling organiczny).

Transport odpadów BIO powinien być realizowany wydzielonymi samochodami, konieczne jest także odpowiednio częste mycie pojemników. Częstotliwość ich opróżniania nie powinna być mniejsza niż raz na tydzień w okresie letnim, raz na dwa tygodnie w sezonie zimowym.

Ad. c).

Pozostałe odpady z gospodarstw domowych zbierane będą w systemie „dualnym” z podziałem na frakcje suchą czystą i resztkową (mokrą). Dla większości obszaru będzie to system z zastosowaniem pojemników jak do odpadów zmieszanych (od 80 dm3 do 2200 dm3, przeznaczonych do opróżniania przez samochody specjalistyczne tzw. „śmieciarki” – najczęściej o poj. 1100 dm3). Na wydzielonych obszarach intensywnej zabudowy wielorodzinnej (budynki wyposażone w instalacje zsypowe) przewiduje się zbiórkę odpadów zmieszanych w układzie workowym.

Dla ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej w uzupełnieniu pojemnikowego systemu zbiórki odpadów organicznych przewiduje się pojemnikowy system zbiórki pozostałych odpadów resztkowych.

Minimalna częstotliwość opróżniania to raz na dwa tygodnie.

Ad. d).

Zbiórka odpadów niebezpiecznych przewidywana jest według jednolitego systemu dla obszaru objętego koncepcją. W ramach tej zbiorki przewiduje się :

- zbiórkę odpadowych lekarstw i środków medycznych w aptekach ew. w przychodniach (zalecana objętość pojemników do 60 dm3),

- zbiórkę akumulatorów w sklepach motoryzacyjnych i innych punktach sprzedaży akumulatorów,

- zbiórkę baterii w sklepach prowadzących ich sprzedaż oraz w szkołach,

- zbiórkę odpadów niebezpiecznych w Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (PZON - kontenery z obsługą), zlokalizowanych w wybranych punktach miast,

- system objazdowy - do pojemników ustawionych na samochodach objeżdżających w określone dni tereny objęte zbiórką.

Dodatkowo odpady niebezpieczne można będzie oddawać w „platformie” (segment przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych), na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO).

Odpady niebezpieczne z jednostek gospodarczych winny być zbierane w odrębnym systemie.

Wymagania stawiane PZON

Obiekt powinien być obsługiwany przez pracownika przeszkolonego w zakresie postępowania z odpadami niebezpiecznymi. PZON winien być czynny w dogodnych dla mieszkańców godzinach, przez sześć dni w tygodniu. Działalność PZON musi uwzględniać aktualne przepisy dotyczące magazynowania odpadów (rodzajów pojemników, sposób i selektywność magazynowania itp.) oraz przepisy BHP.

Odbiór i transport odpadów niebezpiecznych z PZON

Odbiór odpadów odbywać się będzie przez wybraną w drodze zamówienia publicznego firmę, po zapełnieniu pojemników i zgłoszeniu do niej tego faktu. Firma zajmująca się odbiorem odpadów musi posiadać zezwolenia na usuwanie odpadów niebezpiecznych, w tym na ich transport. Częstotliwość odbioru uzależniona będzie od rodzaju (wielkości) pojemników i poziomu odzysku, jednak nie powinna być rzadsza niż raz na 6 miesięcy. Wariantowo zakłada się, że transportem odpadów niebezpiecznych może zajmować się podmiot będący operatorem systemu w ramach działalności dodatkowej.

Zebrane przez wyspecjalizowaną firmę (lub firmy) odpady kierowane będą: do miejsca ich tymczasowego gromadzenia (magazyny zlokalizowane na stacjach przeładunkowych odpadów) i przekazywane do Punktu Magazynowania Odpadów Niebezpiecznych (PMON) zlokalizowanego na terenie ZUO. Po zebraniu odpowiedniej wielkości partii wysyłkowej odpady kierowane będą do miejsc ich odzysku/unieszkodliwienia.

System objazdowy

Odpady niebezpieczne dostarczane będą przez mieszkańców do określonych punktów (miejsc postojowych), gdzie w wyznaczonych dniach i godzinach oczekiwał będzie samochód wyposażony w odpowiednie pojemniki. Zebrane odpady kierowane będą analogicznie jak w obu poprzednich systemach (opcjonalnie) do odbiorcy ostatecznego, gdzie odpad będzie unieszkodliwiany lub do Punktu Magazynowania Odpadów Niebezpiecznych (PMON) zlokalizowanego na terenie ZUO. Zbiórka objazdowa nie ma charakteru „wystawki”, tak wiec odpady niebezpieczne nie mogą być pozostawiane przez mieszkańców w punktach postoju samochodu, ale oddawane bezpośrednio osobie prowadzącej zbiórkę. Przyjmuje się, że zbiórka odpadów systemem objazdowym odbywać się będzie 1 raz na kwartał. Ze względu na planowany rozwój systemu (w tym konieczność poprawy dostępności dla mieszkańców) należy dążyć do zwiększenia częstotliwości do raz w miesiącu. Z uwagi na „wygodę dla mieszkańców” (właściwe z punktu widzenia uczestników zorganizowanie systemu w sposób jednoznaczny wpływa na wzrost jego efektywności) gęstość punktów postoju musi być znaczna. Zależnie od charakteru (intensywności) zabudowy należy przewidzieć jeden punkt postoju na od 500 do 2 500 mieszkańców. Czas postoju samochodu nie może być krótszy niż 15 minut na punkt, znacznie wygodniejszy byłby postój około 60 - 90 minut.

Ad. e).

Odpady wielkogabarytowe będą zbierane na zasadzie „wystawek ulicznych do krawężnika”. Wystawki muszą być prowadzone według ściśle określonego harmonogramu, podawanego mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaleca się stosowanie stałych terminów zbiórki w celu wdrożenia mieszkańców do tego systemu.

Dodatkowo przewiduje się możliwość dostarczenia odpadów wielkogabarytowych do „platformy” odbioru odpadów w ZUO.

W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych zbierane będą:

- zużyty sprzęt gospodarstwa domowego – pralki, lodówki, kuchenki,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble,

- armatura sanitarna,

- stolarka budowlana (pojedyncze elementy)

- opakowania o dużych rozmiarach.

Ad. f).

Zbiórka odpadów budowlanych (bez odpadów zawierających azbest) przewidywana jest własnym sprzętem wytwórcy odpadów, lub jako usługa na telefon. Wyegzekwowanie przewidywanego sposobu zbiórki odpadów budowlanych należy do służb porządkowych i administracji.

Wdrożenie proponowanego systemu wymaga prowadzenia długotrwałej kampanii edukacyjno-informacyjnej, tak aby informacja o założeniach systemu oraz o sposobach zbiórki w konkretnym obszarze zabudowy została przekazana mieszkańcom. Kampania informacyjno-edukacyjna winna być przygotowana przez wyspecjalizowaną instytucję Public Relations tak, aby w momencie uruchomienia systemu mieszkańcy nie byli zaskoczeni i włączyli się w realizację programu.

### Transport odpadów.

Kolejnym elementem systemu gospodarki odpadami jest sprawnie działająca zbiórka i transport zgromadzonych odpadów. System zbiórki odpadów jest pochodną przyjętego systemu gromadzenia. Przyjęte rodzaje pojemników wymagają zastosowania właściwego sprzętu do ich obsługi.

Do obsługi systemu stosowany powinien być następujący sprzęt specjalistyczny:

Odpady komunalne, opakowaniowe, wielkogabarytowe

- samochody bezpylne, tzw. „śmieciarki” – są to pojazdy wyposażone w specjalnej konstrukcji nadwozia, w których gromadzone są odpady. Konstrukcja nadwozia pozwala na zagęszczanie zebranych odpadów. Zagęszczanie może być w postaci zagęszczarki bębnowej lub płytowej, stopień zgniotu w zależności od konstrukcji i właściwości odpadów może być 2,5 - 4 krotny. Produkowane obecnie pojazdy wyposażone są w uniwersalne uchwyty pozwalające na opróżnianie kilku typów pojemników (110, 120, 240 i 1100 litrów). Pojemność skrzyni ładunkowej może wynosić nawet 30 m3. Pojazdy tego typu wykorzystywane są do zbiórki odpadów zmieszanych.

- samochody skrzyniowe (lub kontenerowe) wyposażone w dźwig typu HDS – przeznaczone są one do obsługi pojemników typu dzwon lub podobnych, służących do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych. Pojemnik podnoszony jest nad skrzynię za pomocą dźwigu HDS, a następnie zwalnia się blokada w pojemniku i następuje opróżnienie pojemnika. Cechą charakterystyczną dla tego typu zbiórki jest to, że zebrane odpady nie są zagęszczane. Samochody skrzyniowe lub kontenerowe mogą służyć do zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych w workach. Ponadto można je wykorzystać do prowadzenia (selektywnej) zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady budowlane, ulegające biodegradacji

- samochody z zabudową bramową lub „hakowce”– są to pojazdy wyposażone w specjalną bramę (lub hakowy system załadunkowy) umożliwiającą załadunek i rozładunek kontenerów przy użyciu układu hydraulicznego.

- samochody bezpylne typu „śmieciarki” z tylnym załadunkiem – przeznaczone do transportu biomasy gromadzonej w pojemnikach, zagęszczanie w układzie liniowym, urządzenia załadowcze tylne przystosowane do załadunku pojemników od 60 do 1100 litrów.

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne z Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych będą odbierane samochodem dostawczym z wyposażeniem do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów. Baterie zbierane z punktów handlowych transportowane będą do ZUO samochodem dostawczym.

Przeterminowane leki będą zbierane i przewożone do ZUO w celu magazynowania.

Proponuje się podzielenie rejonu obsługi na sektory, które obsługiwane byłyby przez jedną firmę w zakresie zbierania i transportu odpadów zmieszanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych, wielkogabarytowych i budowlanych.

Wszystkie odpady zebrane z terenu objętego powinny być kierowane do odzysku i unieszkodliwiania w instalacjach ZUO.

System dwustopniowego transportu

Z uwagi na wielkość obszaru objętego koncepcją niezbędne (celem optymalizacji transportu odpadów) będzie zastosowanie dwustopniowego systemu transportu. Pojazdy specjalistyczne przeznaczone do zbiórki powinny transportować odpady do stacji przeładunkowych (w zależności od rodzaju odpadów wyposażonych w urządzenia hydrauliczne do zagęszczania lub tzw. „stacji przesypowych” bez zagęszczania odpadów) skąd drugim stopniem transportu (ciężkie samochody ciężarowe z naczepą) odpady transportowane będą w kontenerach wielkorozmiarowych 36-40 m3 do ZUO. Lokalizacja stacji przeładunkowych powinna wynikać z ilości i jakości wytwarzanych odpadów oraz odległości od miejsc wytwarzania (transport pojazdami specjalistycznymi nie powinien przekraczać 25-30 km).

### Odzysk i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów.

Następnym, niezmiernie istotnym, elementem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami jest zapewnienie odzysku odpadów. Odzyskowi mogą poddane być selektywnie zebrane odpady (selektywnie zebrane surowce wtórne, odpady suche, frakcja organiczna oraz niektórych grup odpadów z podmiotów gospodarczych).

Obecnie można przetworzyć prawie wszystkie rodzaje odpadów (surowców wtórnych) pod warunkiem:

- dobrej jakości surowca – brak zanieczyszczeń

- dużej ilości surowca – dostawa dużej partii danej frakcji

- ciągłej i regularnej dostawy – wg określonych harmonogramem ilości danej frakcji.

W związku z powyższym selektywna zbiórka poszczególnych frakcji odpadów (surowców wtórnych) powinna być kontynuowana i rozwijana (uwzględniając potrzebę znaczącego wzrostu dostępności do systemu, ciągłej edukacji ekologicznej społeczeństwa i możliwości indywidualnej odpowiedzialności za oddany odpad).

Biorąc pod uwagę ilość i jakość wytwarzanych odpadów oraz specyfikę rejonu objętego koncepcją poniżej przedstawiono wariant, który został przyjęty przez gminę Grodzisk Mazowiecki.

Wariant zakłada:

- rozszerzenie selektywnej zbiórki odpadów zawierających surowce wtórne,

- zbieranie odpadów organicznych,

- zbieranie odpadów z gospodarstw domowych z podziałem na frakcję suchą (czystą) i resztkową (mokrą),

- zbieranie z gospodarstw domowych odpadów niebezpiecznych,

- zbieranie odpadów wielkogabarytowych,

- zbieranie odpadów budowlanych,

- rozszerzenie odbioru odpadów komunalnych z terenów wiejskich,

- budowę ZUO.

Dla przejęcia i przeróbki dowożonych odpadów z terenu objętego obsługą przewiduje się realizację następujących obiektów technologicznych na terenie ZUO:

- sortowni odpadów zmieszanych i surowców wtórnych,

- boksów magazynowych dla odpadów zmieszanych i surowców wtórnych,

- kompostowni tunelowej,

- kontenerowej kompostowni odpadów organicznych,

- placu dojrzewania kompostu,

- placu doczyszczania kompostu,

- wiaty magazynowej,

- placu magazynowania i rozdrabniania materiału strukturotwórczego,

- segmentu przeróbki odpadów budowlanych,

- segmentu przeróbki odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD,

- segmentu czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych,

- segmentu przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych (tzw. „platforma”),

- systemu przetwarzania strumieni odpadów - wytwórnia paliwa alternatywnego (RDF),

- myjni najazdowej kół i podwozi samochodowych,

- składowiska odpadów balastowych (zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami).

Ponadto przewiduje się również realizację następujących obiektów pomocniczych:

- wagi wjazdowej i wyjazdowej,

- budynku wagowni,

- budynku administracyjno - socjalnego,

- budynku szkoleniowo-biurowego (wariantowo),

- budynków garażowych dla pojazdów kołowych,

- budynków garażowych dla pojazdów gąsienicowych,

- myjni dla pojazdów kołowych,

- myjni dla pojazdów gąsienicowych i kompaktorów,

- stacji paliw,

- parkingów.

Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych na terenie objętym obsługą przez ZUO prowadzone będzie selektywnie (zgodnie z proponowanymi segmentami technologicznymi):

- odpady komunalne zmieszane –  trafiać będą do sortowni odpadów w celu wydzielenia z nich surowców wtórnych oraz odpadów biodegradowalnych, paliwa alternatywnego itp.,

- odpady surowcowe z selektywnej zbiórki – trafiać będą do sortowni odpadów w celu ich doczyszczenia lub rozsortowania na frakcje zbywalne,

- odpady organiczne – trafiać będą do kompostowania (kompostownie: kontenerowa i tunelowa),

- odpady budowlane –trafiać będą do wydzielonego segmentu przeróbki, gdzie będą rozdrabniane, sortowane i wykorzystywane jako kruszywo budowlane lub na „przesypki”  technologiczne składowiska,

- odpady wielkogabarytowe –trafiać będą do wydzielonego segmentu przeróbki,

- odpady przeznaczone na „przesypki” technologiczne składowiska (materiał na izolacyjne warstwy pośrednie – odpady mineralne np. ziemi, piasku czy odpady jednorodne jak żużel, popioły paleniskowe), będą selektywnie magazynowane,

- odpady, z których nie można odzyskać surowców lub ich przetworzyć przeznaczone będą do bezpośredniego składowania,

- odpady niebezpieczne – będą magazynowane na terenie ZUO i przeznaczone do końcowego unieszkodliwiania w specjalistycznych instalacjach poza zakładem.

Tabela nr  94 – przedstawia szacunkowy bilans materiałowy ZUO.

| Lp. | Strumień odpadów | Ilość odpadów [tys. Mg/rok] | [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Całkowita ilość odpadów komunalnych dowożona do ZUO | 150,0 | 100 |
| 2. | Ilość do zagospodarowania (kompost, surowce wtórne) | 52,5 | 35 |
| 3. | Ilość odpadów wymagających składowania (przed realizacją instalacji do wytwarzania paliwa RDF) | 97,5 | 65 |
| 4. | Ilość odpadów przeznaczonych do wytwarzania paliwa RDF | 63,0 | 42 |
| 5. | Odpad (balast) z wytwarzania paliwa RDF | 22,5 | 14 |
| 6. | Ilość odpadów wymagających składowania (uwzględniając realizację instalacji do wytwarzania paliwa RDF) | 55,5 | 37 |

Opłaty za wywóz i unieszkodliwianie odpadów.

Obecnie na terenie objętym koncepcją opłaty za wywóz i unieszkodliwianie odpadów kształtują się na stosunkowo wysokim (biorąc pod uwagę warunki krajowe) choć zróżnicowanym poziomie  (1,89-8,5 zł/os/m-c) i stanowią niewielką pozycję w wydatkach budżetów domowych (w porównaniu do opłat za ciepło, ciepłą wodę użytkową, wodę i ścieki oraz energię elektryczną). Kształtują się często poniżej granicy wynoszącej 1% dochodów do dyspozycji na mieszkańca. Nowe technologie gospodarki odpadami są kosztowne i mogą spowodować wzrost cen za odbiór i składowanie odpadów. Wysokie są również koszty selektywnej zbiórki. Spowodować to może średni wzrost obciążenia mieszkańca opłatami z tytułu zbieranych odpadów. Ze wstępnych szacunków wynika, że uśredniona opłata za odbiór odpadów wyniesie ok. 4-6 zł na jednego mieszkańca co stanowić będzie ok. 1,5 % dochodu rozporządzalnego.

### Propozycje lokalizacji obiektów technologicznych.

Ze względu na dużą rozpiętość terytorialną północ – południe i związane z tym koszty transportu korzystny jest wariant budowy dwóch zakładów ZUO

Teren objęty koncepcją można umownie podzielić na dwa rejony:

- północny (powiaty: nowodworski, legionowski i warszawski zachodni),

- południowy (powiaty: grodziski, żyrardowski i grójecki).

ZUO w rejonie „południowym”.

Zgodnie z przekazanymi informacjami możliwe są następujące lokalizacje ZUO:

a) na terenie pow. żyrardowskiego (Krzyżówka lub proponowana przez Mszczonów lokalizacja na terenie Zakładu Produkcji Kruszyw „Kramzyt”),

b) na terenie pow. grójeckiego (składowisko w Łęgonicach Nowych).

W poniższych tabelach przedstawiono zbiorcze zestawienie informacji o odpadach wytwarzanych w rejonach „północ” i „południe”.

Tabela nr 95 – przedstawia ilość odpadów wytworzonych (w Mg) dla rejonu „północ” objętego koncepcją.

| Lata | 2002 |  | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zbiorcze |
| Liczba ludności | 209 553 |  | 229 516 |
| Odpady komunalne (Mg) | 58 260 |  | 69 593 |
| Odpady organiczne (Mg) | 8 362 |  | 10 180 |
| Papier i tektura (Mg) | 4 901 |  | 8 339 |
| Tworzywa sztuczne (Mg) | 6 544 |  | 7 213 |
| Szkło (Mg) | 5 044 |  | 4 832 |
| Metale (Mg) | 2 918 |  | 2 193 |
| Inne (Mg) | 9 212 |  | 10 063 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (Mg) | 13 011 |  | 15 954 |
| Odpady zielone (Mg) | 1 734 |  | 2 113 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) (Mg) | 3 003 |  | 4 146 |
| Łącznie ulegające biodegradacji (Mg) | 17 749 |  | 22 214 |
| Dopuszczalny poziom składowania (Mg) | - |  | 15 549 |
| Ilość odpadów biodegradowalnych, które powinny być unieszkodliwiane w sposób inny niż składowanie (Mg) | - |  | 6 665 |
| Odpady opakowaniowe (Mg) | 10 850 |  | 13 742 |
| Odpady wielkogabarytowe (Mg) | 2 936 |  | 4 695 |
| Odpady niebezpieczne w strumieniu odp. komunalnych (Mg) | 389 |  | 467 |
| Osady ściekowe (Mg) | 1 546 |  | 2 100. |
| Sektor gospodarczy |
| Wytworzone odpady przemysłowe (Mg) | 905 780 |  | 865 152 |
| Wytworzone przemysłowe odpady niebezpieczne (Mg) | 356 |  | 326 |
| Odpady budowlane (Mg) | 9 656 |  | 11 105 |
| Odpady medyczne | 253 |  | 414 |
| Wraki samochodowe (szt.) | 220 |  | 440 |

Tabela nr 96 – przedstawia ilość odpadów wytworzonych (w Mg) dla rejonu „południe” objętego koncepcją.

| Lata | 2002 |  | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zbiorcze |
| Liczba ludności | 247 839 |  | 253 784 |
| Odpady komunalne (Mg) | 63 933 |  | 74 870 |
| Odpady organiczne (Mg) | 12 980 |  | 13 990 |
| Papier i tektura (Mg) | 9 644 |  | 11 775 |
| Tworzywa sztuczne (Mg) | 8 187 |  | 9 329 |
| Szkło (Mg) | 9 209 |  | 10 557 |
| Metale (Mg) | 3 843 |  | 4 201 |
| Inne (Mg) | 19 430 |  | 24 419 |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji (Mg) | 10 723 |  | 11 970 |
| Odpady zielone (Mg) | 1 674 |  | 2 033 |
| Papier i tektura (nieopakowaniowe) (Mg) | 5 062 |  | 6 241 |
| Łącznie ulegające biodegradacji (Mg) | 17 458 |  | 20 243 |
| Dopuszczalny poziom składowania (Mg) | - |  | 14 170 |
| Ilość odpadów biodegradowalnych, które powinny być unieszkodliwiane w sposób inny niż składowanie (Mg) | - |  | 6 073 |
| Odpady opakowaniowe (Mg) | 13 330 |  | 17 034 |
| Odpady wielkogabarytowe (Mg) | 3 560 |  | 4 162 |
| Odpady niebezpieczne w strumieniu odp. komunalnych (Mg) | 527 |  | 598 |
| Osady ściekowe(Mg) | 7 647 |  | 11 800 |
| Sektor gospodarczy |
| Wytworzone odpady przemysłowe (Mg) | 41 700 |  | 115 079 |
| Wytworzone przemysłowe odpady niebezpieczne (Mg) | 5 536 |  | 5 873 |
| Odpady budowlane (Mg) | 12 986 |  | 17 139 |
| Odpady medyczne | 715 |  | 707 |
| Wraki samochodowe (szt.) | 263 |  | 480 |

Rysunek nr 2 – przedstawia lokalizację ZUO w rejonie „południowym”.

## System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego.

Gospodarka odpadami w sektorze gospodarczym powinna być zgodna z polityką ekologiczną państwa. Jak już podano na wstępie hierarchia rozwiązań i priorytetów w zintegrowanym systemie gospodarki odpadami jest następująca:

- minimalizacja wytwarzania odpadów w zakładach przemysłowych przez wprowadzanie technologii mało lub bezodpadowych,

- selektywna zbiórka i recykling odpadów,

- odzysk w tym termiczne przekształcenie odpadów palnych,

- składowanie odpadów o małej szkodliwości na składowiskach wykonanych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

Odpady wytwarzane w podmiotach gospodarczych powinny być gromadzone (podobnie jak odpady z gospodarstw domowych) w sposób selektywny. Główny podział, jaki powinien zostać zachowany w przypadku podmiotów gospodarczych to rozdział na odpady:

- komunalne – o podobnym składzie jak odpady z gospodarstw domowych wytwarzane najczęściej w pomieszczeniach biurowych,

- inne niż niebezpieczne – o składzie uzależnionym od prowadzonej działalności danego podmiotu gospodarczego mogą być to odpady poprodukcyjne lub opakowaniowe (sektor handlowy i usługowy),

- niebezpieczne – związane z działalnością danego podmiotu gospodarczego.

Gromadzenie wymienionych powyżej grup odpadów powinno odbywać się selektywnie z maksymalnym rozdziałem na poszczególne rodzaje odpadów (co znacząco ułatwi ich właściwy odzysk/unieszkodliwianie).

Gospodarka odpadami jest i będzie regulowana poprzez wydawanie podmiotom gospodarczym (wytwórcom odpadów) decyzji administracyjnych (decyzji, pozwoleń i  zezwoleń).

Informacja dotycząca sposobu postępowania z odpadami, eksploatowanych instalacji związanych z gospodarką odpadami oraz wydanych decyzji administracyjnych będzie dostępna (również w formie elektronicznej) po pełnym wprowadzeniu wojewódzkiej bazy danych o odpadach (prowadzonej przez Urzędy Marszałkowskie).

Zarządzanie gospodarką odpadami w podmiotach gospodarczych odbywa się przez:

- dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,

- opracowywanie technologii i procesów obsługi urządzeń minimalizujących wytwarzanie odpadów,

- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,

- instalowanie urządzeń ochrony środowiska,

- stałą kontrolę powstających zanieczyszczeń.

System gospodarki odpadami z sektora gospodarczego oparty jest o:

- zagospodarowywanie odpadów w zakresie własnym przez wytwórcę (w przypadku możliwości recyklingu wytwarzanych odpadów lub posiadania własnej instalacji do odzysku/unieszkodliwiania odpadów) lub

- przekazywanie odpadów posiadającemu odpowiednie decyzje administracyjne (wynikające z możliwości technicznych i technologicznych w zakresie transportu i/lub odzysku/unieszkodliwiania odpadów) podmiotowi gospodarczemu na zasadach wolnorynkowych.

Tabela nr 97 – przedstawia ilość wytwarzanych rodzajów odpadów (w Mg) z sektora gospodarczego.

| Grupa | Nazwa odpadu | Ilość wytworzona w 2002r. [tys. Mg/rok] |
| --- | --- | --- |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa oraz przetwórstwa żywności | 59,8 |
| 04 | Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego | 23,5 |
| 19 | Ustabilizowane komunalne osady ściekowe i inne odpady z oczyszczalni ścieków (zawartość piaskowników, skratki) | 9,2 |
| 10 | Odpady z procesów termicznych | 9,1 |

# Wariant wybrany przez gminę Grodzisk Mazowiecki daje następujące możliwości:

- Jednym z efektów  realizacji  projektu będzie wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i logistycznych przy wykorzystaniu porozumień publiczno-prywatnych oraz pobudzeniu aktywności społeczno-gospodarczej samorządów.

- Celem zintegrowanego systemu gospodarki odpadami jest realizacja polityki ekologicznej państwa na szczeblu ponadlokalnym (regionalnym), przyjęcie zasad gospodarowania odpadami określonymi w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

- Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami polegać będzie na rozbudowie i modernizacji poszczególnych elementów istniejących na objętym koncepcją terenie systemów gospodarki. Realizacja założeń zintegrowanego systemu gospodarki odpadami pozwoli na znaczące zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach Pozwoli również na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów spełniającego wymagania najlepszej dostępnej techniki (BAT).

- W świetle przeprowadzonej analizy optymalnym rozwiązaniem dla obszaru objętego koncepcją wydaje się być przedstawiony wariant. Rozwiązanie to stwarza podstawę tworzenia Zintegrowanego Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami, obejmującego zasięgiem około 480.000 mieszkańców i pozwalającego na odzysk/unieszkodliwianie około 140-150 tys. Mg odpadów komunalnych rocznie. System taki zagwarantuje pełne obciążenie planowanych instalacji i zmniejszy koszty jednostkowe przetwarzania odpadów. Wariant ten (wdrażany etapowo) nie spowoduje znaczącego wzrostu poziomu opłat za wywóz i unieszkodliwianie odpadów. Realizacja zintegrowanego systemu gospodarki odpadami pozwoli na stworzenie wielu nowych miejsc pracy (np. 60-80 osób znajdzie zatrudnienie w ZUO).

- Proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne (zintegrowany, regionalny system gospodarki odpadami) jako projekt wspólny z partnerem zagranicznym (międzynarodowy projekt partnerski) mają szansę być finansowane z funduszy Unii Europejskiej.

| Rozdział IV – KOSZTY REALIZACJI PLANU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Koszty szacunkowe. |  |  |

Na terenie miasta i gminy w najbliższym okresie czasu nie planuje się jakichkolwiek działań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami.

Jednym z podstawowych elementów rozpatrywanych w ramach niniejszego planu są koszty wdrożenia niniejszego Planu Gospodarki Odpadami.

Koszty funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi oszacowano korzystając z modelu symulacyjnym zastosowanym w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami.

Tabela nr 98 – przedstawia szacunkowe koszty świadczonych usług w zakresie odpadów komunalnych dla tradycyjnego systemu zbiórki odpadów (wszystkie odpady trafiają do jednego pojemnika) uwzględniając rozproszoną zabudowę.

| Rodzaj procesu | Jednostka | Cena jedn. | Ilość wytwarzanych odpadów w latach (w Mg) | Koszt całkowity (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 |
| Zbieranie odpadów | zł/Mg | 50,00 | 12.170,64 | 12.730,48 | 608.532 | 636.524 |
| Transport odpadów * | zł/Mg/km | 0,50 | 12.170,64 | 12.730,48 | 121.706,64 | 127.304,80 |
| Kompostowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji ** | zł/Mg | 110,00 | 2031,32 | 2112,34 | 223.445,20 | 232.357,40 |
| Składowanie | zł/Mg | 40,00 | 10139,29 | 10618,14 | 405.572,80 | 424.725,60 |
| ŁĄCZNIE | 1.359.256.64 | 1.420.911,80 |

* PLN/tonę x 20 km

**założono, że kompostowanie będzie wynosiło 50% odpadów biodegradowalnych.

Jak wynika z przeprowadzonych szacunków koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie GMINY Grodzisk Mazowiecki będzie wynosił około 1,36 mln zł w 2006 roku i około 1,42 mln zł w 2010 roku. Oznacza to, że dążąc do realizacji zasady „zanieczyszczający płaci” każdy mieszkaniec gminy powinien zostać obciążony z tytułu realizacji programu gospodarki odpadami sumą ok. 36 zł/rok/mieszkańca.

Należy przewidzieć, że gmina nadal obciążając budżet miasta będzie wspierać finansowo pewne rodzaje odpadów – selektywną zbiórkę odpadów pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych, zbiórkę i kompostowanie liści itp..

Tabela nr 99 – przedstawia szacunkowe koszty gospodarki pozostałymi odpadami wywodzącymi się ze strumienia odpadów komunalnych.

| Rodzaj procesu | Wskaźnik kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w zł/Mg | Jednostkowy koszt zbiórki i wywozu odpadów w zł/Mg | Ilość Mg odpadów odzyskanych w latach | Koszt odzysku i unieszkodliwienia odpadów w zł w latach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 | 2010 | 2006 | 2010 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 122122 | 50 | 1115,99 | 1182 | 191.950,28 | 203.304,00 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 164 | 80 | 561 | 591,01 | 136.884,00 | 144.206,44 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych | 636 | 200 | 74,8 | 78,79 | 62.532,80 | 65.868,44 |
| ŁĄCZNIE | 391.367,08 | 413.378,88 |

| 2. | Źródła finansowania. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu ogólnokrajowym oraz ponadregionalnym.

Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje oraz dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych.

NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka lub mających eksperymentalny charakter, monitoring, ochronę przyrody, ochronę i hodowlę lasów na obszarach szczególnej ochrony środowiska oraz wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzią, ekspertyzy, badania naukowe, programy wdrażania nowych technologii, prace projektowe i studialne, zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, unieszkodliwianie i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych.

Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Po otrzymaniu osobowości prawnej wojewódzkie fundusze udzielają obok dotacji także pożyczki preferencyjne.

Podstawowym źródłem ich przychodów są wpływy z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem (20% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:

- posiadania udziałów w spółkach,

- odsetek od udzielanych pożyczek,

- emisji obligacji,

- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,

- zaciągania kredytów,

- oprocentowania rachunków bankowych i lokat,

- wpłat z innych funduszy,

- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,

- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,

- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW), zaś w powiecie Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW).

Obydwa Fundusze służą do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Powiatowe fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (PFOŚIGW) utworzone zostały na początku roku 1999 wraz z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie mają osobowości prawnej.

Dochodami PFOŚIGW są wpływy z:

- opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich składowaniem lub magazynowaniem (10% tych wpływów),

- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska a także z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych (także 10% tych wpływów poza opłatami i karami za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu).

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Obecnie środki powiatowych funduszy przeznacza się na wspomagania działalności w zakresie określonym jak dla gminnych funduszy, a także na realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi i inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na plany gospodarki odpadami.

Na dochód GFOŚiGW składa się:

- całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów,

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy,

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Dysponentem GFOŚiGW jest Burmistrz Gminy i dochody wykorzystuje m.in. na:.

- wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

Burmistrz Gminy zobowiązany jest do corocznego przedstawiania radzie miasta oraz zatwierdzania zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

Gminne fundusze nie są prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a więc podobnie jak PFOŚiGW nie mają osobowości prawnej i nie mogą udzielać pożyczek. Celem działania GFOŚIGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminach np. dofinansowanie na usuwanie i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Fundacja EKOFUNDUSZ.

Fundacji EKOFUNDUSZ  (www.ekofundusz.org.pl) założona została przez Ministra Finansów w 1992r do zarządzania środkami pochodzącymi z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego. Obecnie funkcję fundatora EKOFUNDUSZU pełni Minister Skarbu Państwa.

Celem Fundacji jest wykorzystanie środków pomocowych (w rozumieniu prawa polskiego) - zwanych środkami ekokonwersji - które zostały przeznaczone na przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce, w ramach zamiany polskiego zadłużenia zagranicznego zgodnie z ( 4 porozumienia o redukcji i reorganizacji długu Rzeczpospolitej Polskiej zawartego dnia 21 kwietnia 1991r. w Paryżu przez przedstawicieli Rządu RP oraz rządów 17 krajów wierzycielskich skupionych w Klubie Paryskim oraz odpowiednich w tym zakresie umów międzyrządowych.

Fundacja wspiera zgromadzonymi środkami w szczególności następujące rodzaje zadań:

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich źródeł ich emisji,

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Bałtyku oraz ochrona zasobów wody pitnej,

- ograniczenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi,

- ochrona różnorodności biologicznej,

- gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych.

Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem EKOFUNDUSZU jest społeczna organizacja pozarządowa - nawet 80%.

Banki.

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronie środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony Środowiska (www.bosbank.pl). Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje finansowe, a w szczególności Bank Światowy (www.worldbank.org) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (www.polisci.com).

Fundusze inwestycyjne.

Fundusze inwestycyjne stanowią nowy i potencjalnie ważny segment rynku finansowego ochrony środowiska. Oprócz dodatkowego kapitału są one w stanie wnieść wiedzę menadżerską, doświadczenie i kontakty do wspieranej finansowo spółki. Szerokie wejście ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony środowiska, może okazać się przełomowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. Doświadczenie z łączeniem wymagań ochrony środowiska i rozwoju produkcji może być przydatne do niedopuszczenia do zwiększenia obciążeń środowiska w warunkach wzrostu gospodarczego. Fundusze inwestycyjne są nastawione na wykorzystywanie możliwości jakie dają współczesne procesy technologiczne i wiedza menadżerska. Ich zainteresowanie nowymi spółkami jest szczególnie cenne dla proekologicznego rozwoju gospodarki.

Programy pomocowe Unii Europejskiej.

Podstawowymi celami wszystkich programów pomocowych, zarówno ze środków unijnych, jak i współpracy bilateralnej, są :

- ogólna poprawa stanu środowiska naturalnego,

- dostosowanie polskiego ustawodawstwa oraz standardów ekologicznych do wymagań unijnych,

- wprowadzenie nowoczesnych technologii ekologicznych oraz schematów organizacyjnych  stosownie do standardów europejskich,

- transfer know-how.

CRAFT/6 Program Ramowy Unii Europejskiej w zakresie Rozwoju Technologicznego.

Głównym celem tego programu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii, m.in. w gospodarce odpadami. W programie tym może wziąć udział każda osoba prawna, przedsiębiorstwa (małe, średnie, duże, firmy rzemieślnicze), związki firm z danej branży itp.

Aby uzyskać grant w ramach tego programu należy przede wszystkim mieć ideę innowacyjnego rozwiązania, następnie założyć konsorcjum międzynarodowe, w skład którego wejdą tez firmy z krajów UE i złożyć wniosek według wymogów Komisji Europejskiej.

Instytucje, tworzące konsorcjum, muszą zapewnić wykonanie wszystkich działań niezbędnych do uzyskania zamierzonego celu, od badań, poprzez prezentację wyników, transfer technologii, wdrożenie, promocję w mediach.

Dofinansowanie projektów wdrożeniowych ze środków 6 PR. kształtuje się na poziomie ok. 35 %.

Szczegółowe informacje na temat tego programu można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, ul. Świętokrzyska 21, Warszawa.

Fundusze strukturalne i Fundusz spójności.

W momencie przystąpienia do Unii Europejskiej Polska straciła możliwość korzystania z funduszy przedakcesyjnych, lecz zyska dostęp do znacznie większych funduszy strukturalnych Unii i Funduszu Spójności (www.cie.gov.pl lub www.ukie.gov.pl), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu i ochrony środowiska.

Unia Europejska przewidziała udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska poprzez instrumenty takie jak fundusze strukturalne i Fundusz Spójności. Na lata 2004 - 2006 UE przewiduje transfer środków finansowych na poziomie 13,8 mld EURO, z czego ponad 4,2 mld na realizację projektów z Funduszu Spójności. Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR). Przewidziane środki inwestycyjne w ramach NPR wynoszą 23 mld. EURO (13,8 mld z funduszy strukturalnych UE, ok. 6,2 mld EURO krajowe środki publiczne i ok. 3 mld. z sektora prywatnego, jeżeli będzie beneficjentem funduszy europejskich). 	Jednym z priorytetów NPR na lata 2004 – 2006 jest: ochrona środowiska i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska. Priorytet ten będzie realizowany przez:

- część środowiskową Funduszu Spójności  – 2,6 - 3,1 mld EURO (2,1 mld EURO wkład UE),

- inne programy operacyjne (szczególnie Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ZPORR).

Cel strategii dla Funduszu Spójności to wsparcie podmiotów publicznych w realizacji działań na rzecz poprawy stanu środowiska będące realizacją zobowiązań Polski wynikających z wdrażania prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej, poprzez dofinansowanie:

- realizacji indywidualnych projektów,

- programów grupowych z zakresu ochrony środowiska,

- programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych.

Jednym z kryteriów uzyskania środków finansowych z Funduszu Spójności jest wielkość projektu, a mianowicie łączna wartość projektu powinna przekraczać 10 mln EURO. Projekty o takiej wartości są w stanie zorganizować głównie średnie lub duże miasta bądź np. związki miast czy gmin.

Leasing.

Wartą zainteresowania formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta z niego, ma możliwość docelowego nabycia praw własności.

Leasing jest jedną z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. Zwykle z leasingu korzysta podmiot, który nie posiada wystarczających środków na zakup potrzebnego sprzętu lub który nie posiada wystarczającego zabezpieczenia potrzebnego do wzięcia kredytu bankowego. Z tego powodu leasing uznawany jest bardziej niż kredyt za uniwersalną i elastyczną formę finansowania działalności inwestycyjnej. Z punktu widzenia podmiotu gospodarczego największymi zaletami leasingu są możliwości łatwego dostępu do najnowszej techniki bez angażowania własnych środków finansowych oraz rozłożenie finansowania przedsięwzięć w długim okresie czasu, co jest szczególnie istotne przy wielu rodzajach inwestycji ekologicznych.

| 3. | Harmonogram realizacji zadań określonych w Planie. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Osiągnięcie zakładanych wyników wymaga od wszystkich jednostek zajmujących się gospodarką odpadami skoncentrowanych wysiłków na głównych zadaniach określonych w niniejszym Planie Gospodarki Odpadami. W poniżej zamieszczonym harmonogramie zestawiono główne zadania do realizacji, które powinny być na bieżąco monitorowane przez tutejszy Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Wsi.

Tabela nr 100 – przedstawia harmonogram zadań na lata 2006 – 2017.

| Opis zadania | Szacunkowa wielkość nakładów do realizacji zadania * | Źródła finansowania | Obowiązki |
| --- | --- | --- | --- |
| Edukacja, promocja działań związanych z minimalizacją ilościową odpadów i proekologicznego postępowania z odpadami | 15.000 zł/rok | Środki własne budżetu gminy | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami, organizacje pozarządowe |
| Objęcia wszystkich mieszkańców wywozem odpadów komunalnych | - | - | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, |
| Zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła | 250.000 zł/rok | Środki własne budżetu gminy i podmiotów gospodarczych | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami, wytwórcy odpadów |
| Bieżąca likwidacja dzikich wysypisk | 20.000 zł/rok | Środki własne budżetu gminy | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami |
| Podjęcie rozmów i wdrożenie konkretnych działań w kierunku zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów o zasięgu regionalnym | Brak danych | Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne | Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki |
| Ewidencja zbiorników bezodpływowych – systematyczna kontrola nieruchomości | - | - | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |
| Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków - systematyczna kontrola nieruchomości | - | - | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |
| Wdrożenie pełnej ewidencji odpadów (bazy danych) | 20.000 zł | Środki własne budżetu gminy | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |
| Rekultywacja I kwatery składowiska – monitoring | Brak danych | Środki własne ZGKiM, współfinansowanie z budżetu gminy | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki |
| Uruchomienie nowej kwatery dla składowiska | Brak danych | Środki własne ZGKiM, współfinansowanie z budżetu gminy | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Grodzisk Mazowiecki |
| Kontynuowanie rekultywacji składowiska odpadów w Kłudnie Starym - monitoring | 5.000 zł/rok | Środki własne budżetu gminy | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |
| Zorganizowanie zbiórki odpadów biodegradowalnych | Brak danych | Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |
| Zorganizowanie zbiórki odpadów budowlanych | Brak danych | Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |
| Zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych | Brak danych | Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |
| Osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych | - | - | Wytwórcy odpadów |
| Zastąpienie opakowań jednorazowych opakowaniami wielokrotnego użytku | Brak danych | Środki własne budżetu gminy | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami, organizacje pozarządowe |
| Ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych | - | - | Wytwórcy odpadów |
| Kontrole zakładów produkcyjnych pod kątem ilości wytwarzanych odpadów i sposobu zagospodarowania | - | - | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Starostą Grodziskim |
| Stymulowanie podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady przemysłowe do zintensyfikowania działań zmierzających do maksymalnego wykorzystania odpadów | - | - | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Starostą Grodziskim |
| Kontrola podmiotów zajmujących się odzyskiem i transportem odpadów budowlanych | - | - | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Starostą Grodziskim |
| Objęcie prywatnych lecznic i gabinetów weterynaryjnych systemem odbioru odpadów medycznych i weterynaryjnych – kontrola jednostek | - | - | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, przy współpracy z Starostą Grodziskim |
| Zorganizowanie zbiórki zużytych opon w oparciu o punkty sprzedaży lub okresowe/stałe zbiórki w wyznaczonych miejscach | Brak danych | Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami i sprzedażą opn |
| Zorganizowanie zbiórki olejów odpadowych na stacjach benzynowych lub warsztatach samochodowych | Brak danych | Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami i sprzedażą oleju |
| Organizowanie stałych/okresowych zbiórek zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych w wyznaczonych miejscach | Brak danych | Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami |
| Organizowanie stałych/okresowych zbiórek przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań | Brak danych | Środki własne budżetu gminy, fundusze zewnętrzne | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim, jednostki zajmujące się gospodarką odpadami |
| Przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów azbestowych | 50.000 zł | Środki własne budżetu gminy | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |
| Realizowanie gminnego programu usuwania azbestu | 20.000 zł/rok | Środki własne budżetu gminy | Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim |

* pozycja powinna być zapisana w budżecie gminy Grodzisk Mazowiecki.

| Rozdział V – MONITORING. |  |  |
| --- | --- | --- |

Plan gospodarki odpadami opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Spraw Wsi dla potrzeb Gminy Grodzisk Mazowiecki podlega zaopiniowaniu  przez organy samorządowe i poddanie ocenie społecznej (procedurze wynikającej z ustawy Prawo ochrony środowiska).

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt gminnego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu. Ustawa wymaga też, aby plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli (w tym gminnego) były aktualizowane nie rzadziej niż raz na cztery lata. Organy wykonawcze województw, powiatów i gmin przygotowują co 2 lata sprawozdanie z realizacji planów gospodarki odpadami i składają je sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy.

Przedłożony plan gospodarki odpadami musi być stopniowo weryfikowany, uaktualniany i poprawiany.

Prowadzony monitoring w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami powinien uwzględniać także zmiany zachodzące w obowiązującym prawodawstwie. Należy śledzić możliwości zastosowania nowych technik i technologii mogących usprawnić gospodarkę odpadami.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku (Dz. U. Nr 152, poz. 1740) w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami - w załącznikach nr 1 i nr 2 określono informacje, objęte obowiązkiem zbierania i gromadzenia w bazach danych, prowadzonych przez marszałków województw oraz ministra środowiska. W dziale Nr 6 załączników nr 1 i 2 do wymienionego rozporządzenia określony jest zakres informacji dotyczącej realizacji planów gospodarki odpadami. Informacje te będą przekazywane ze szczebla wojewódzkiego do szczebla centralnego i będą służyły do monitoringu przebiegu realizacji planów gospodarki odpadami.

Gminy i związki gmin są zobowiązane do przekazywania do krajowego systemu monitoringu (zgodnie z ustawą o odpadach i odpadach opakowaniowych) rocznych sprawozdań zawierających informacje o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę lub podmiot działający w jej imieniu do odzysku i recyklingu,

- wydatków poniesionych na ww. działania (dokumenty potwierdzające muszą być przechowywane przez 5 lat).

Przekazanie informacji musi nastąpić do dnia 15 lutego roku następnego.

System monitorowania i oceny realizacji planowanych celów opiera się na porównaniu dwóch wielkości wskaźnikowych:

- wskaźników odzysku, poszczególnych rodzajów odpadów, które zostały przewidziane do odzysku

- rzeczywistych danych wynikających uzyskanych na podstawie ilości odpadów zbieranych, segregowanych, transportowanych, odzyskiwanych czy unieszkodliwianych.

Wartości wskaźników kontrolnych określa plan wyższego szczebla (dla planu gminnego – plan powiatowy).

Tabela nr 101 – przedstawia proponowane wskaźniki monitoringowe dla odpadów komunalnych w kolejnych latach realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

| Lp. | Wskaźnik |
| --- | --- |
| 1. | Ilość mieszkańców (w szt.) |
| 2. | Ilość teoretyczna wytworzonych odpadów komunalnych (w Mg) |
| 3. | Ilość zebranych odpadów komunalnych (w Mg) |
| 4. | Ilość teoretyczna wytwarzanych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (w Mg) |
| 5. | Ilość zebranych odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (w Mg) |
| 6. | Ilość zebranych odpadów selektywnie ogółem(w Mg), w tym: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, - makulatura. |
| 7. | Ilość zebranych odpadów biodegradowalnych (biomasa – odpady zielone) (w Mg) |
| 8. | Ilość mieszkańców objęta zorganizowaną zbiórką odpadów (w szt.) |
| 9. | Stopień objęcia mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów (w %) |
| 10. | Udział zebranych selektywnie odpadów w stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych (w %) |
| 11. | Ilość zebranych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych (w Mg) |
| 12. | Ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (w Mg) |
| 13. | Udział zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych w stosunku do teoretycznie wytworzonych odpadów komunalnych (w %) |
| 14. | Udział zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych w stosunku do zebranych odpadów komunalnych (w %) |
| 15. | Ilość zebranych odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych (w Mg) |
| 16. | Ilość wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych na jednego mieszkańca (w Mg) |
| 17. | Ilość odpadów poddanych kompostowaniu (w Mg) |
| 18. | Udział odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez kompostowanie (w %) |
| 19. | Ilość odpadów poddanych składowaniu (w Mg) |
| 20. | Udział odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez składowanie (w %) |
| 21. | Ilość odpadów poddanych spaleniu (w Mg) |
| 22. | Udział odpadów komunalnych unieszkodliwionych przez spalenie (w %) |
| 23. | Ilość czynnych składowisk (w tym balastu pokompostowego) (w szt.) |
| 24 | Ilość rekultywowanych składowisk odpadów (w szt.) |
| 25. | Ilość zlikwidowanych „dzikich składowisk” |
| 26. | Teoretyczna ilość wytworzonych nieczystości płynnych (w m3) |
| 27. | Ilość dostarczonych nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim (w m3) |
| 28. | Ilość wytworzonych osadów ściekowych (w Mg) |
| 29. | Ilość osadów ściekowych nagromadzonych na terenie oczyszczalni (w Mg) |
| 30. | Ilość osadów ściekowych unieszkodliwionych przez składowanie (w Mg) |
| 31. | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele rolnicze (w Mg) |
| 32. | Ilość osadów ściekowych poddanych kompostowaniu (w Mg) |
| 33. | Ilość osadów ściekowych poddanych przekształceniu termicznemu (w Mg) |
| 34. | Ilość osadów ściekowych wykorzystanych na cele inne (w Mg) – jakie? |
| 35. | Koszty (w PLN) poniesione na: system selektywnej zbiórki odpadów, likwidację „dzikich składowisk”, zbiórkę odpadów biodegradowalnych. |
| 36. | Koszty poniesione na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami (i jakie?): - - - |

Tabela nr 102 – przedstawia proponowane wskaźniki monitoringowe dla odpadów innych niż komunalne w kolejnych latach realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami.

| Lp. | Wskaźnik |
| --- | --- |
| 1. | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych (w Mg): przemysłowych, medycznych, opakowaniowych, budowlanych, inne. |
| 2. | Ilość wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne (w Mg): przemysłowych, medycznych, opakowaniowych, budowlanych, inne. |
| 3. | Ilość zebranych odpadów azbestowych (w Mg) |
| 4. | Koszty (w PLN) poniesione na zbiórkę odpadów azbestowych. |

Zbieranie wyników oraz zapisywanie tych informacji w komputerowej bazie danych składa się na system porównywania i monitorowania gospodarką odpadami.

Rozdział VI – ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PLANU NA ŚRODOWISKO.

Przedłożony Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Grodzisk Mazowiecki został sporządzony jako realizacja ustaleń ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach i jest zgodna z celami i kierunkami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej, Polityką Ekologiczną Państwa, Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, Planem Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego oraz Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu Grodziskiego.

Głównym celem Planu Gospodarki Odpadami jest utworzenie skutecznego systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, które przyczyni się do:

- uporządkowania systemu gospodarki odpadami,

- zmniejszenia ilości składowanych odpadów,

- zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów,

- itd.,

co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Grodzisk Mazowiecki.

Obecny stan, może negatywnie oddziaływać na środowisko poprzez:

- brak objęcia systemem zbiórki odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy,

- brak systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,

- nieprawidłowy sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami,

- niekontrolowany sposób zagospodarowywania, unieszkodliwiania odpadów.

Skutki powyższego obserwowane są:

- składowaniem odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych tworząc tzw. „dzikie wysypiska” zanieczyszczając glebę,

- zanieczyszczeniem wód gruntowych i podziemnych,

- emisją zanieczyszczeń do powietrza w wyniku spalania odpadów (m.in. emisja dioksyn i furanów),

- negatywnym wpływem na walory krajobrazowe gminy.

W przypadku niezastosowania się do rozwiązań niniejszego Planu degradacja środowiska naturalnego będzie postępować.

W celu poprawy stanu istniejącego w ramach przedstawionego Planu Gospodarki Odpadami planuje się następujące działania:

- bieżącą inwentaryzację i bieżącą likwidację „dzikich składowisk” występujących na terenie gminy,

- zorganizowanie zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z odpadów komunalnych,

- zwiększenie częstotliwości zbiórki odpadów komunalnych (podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy),

- wydzielenie odpadów biodegradowalnych z odpadów komunalnych i poddanie ich procesowi kompostowania,

- skuteczne realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz lokalnej Uchwały,

- zwiększenie działań nastawionych na edukację lokalnego społeczeństwa,

- zwiększenie wzrostu stopnia recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania wybranych frakcji odpadów,

- poprawę systemu gospodarowania osadami ściekowymi,

- rekultywację składowiska balastu pokompostowego po zakończeniu deponowania odpadów,

- poprawę stanu powietrza atmosferycznego w obszarach oddziaływania oczyszczalni ścieków, dzięki wdrożeniu najlepszych dostępnych technik,

Realizacja założeń planu gospodarki odpadami będzie skutkować zmniejszeniem obciążenia środowiska wynikającego ze zwiększenia odzysku odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, co spowoduje spadek ilości wprowadzonych do środowiska odpadów.

Prowadzona regularnie edukacja ekologiczna powinna zaowocować zmniejszeniem ilości powstających odpadów, co w konsekwencji będzie skutkować skuteczną ochroną walorów naturalnych terenów gminy Grodzisk Mazowiecki.

Plan nie zawiera rozwiązań, które mogłyby prowadzić do transgranicznych oddziaływań emisji zanieczyszczeń z projektowanych instalacji gospodarki odpadami.

| PODSTAWOWE POJĘCIA. |  |  |
| --- | --- | --- |

Odpady - oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady niebezpieczne - to odpady:

1) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy lub

2) należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

Gospodarowanie odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Komunalnych osadach ściekowych - rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

Magazynowaniu odpadów - rozumie się przez to czasowe przetrzymywanie lub gromadzenie odpadów przed ich transportem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem.

Nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

Odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Odpadach medycznych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

Odpadach obojętnych - rozumie się przez to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi.

Odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Odpadach weterynaryjnych - rozumie się przez to odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Opadach z wypadków - rozumie się przez to odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej.

Odzysku - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy.

Odzysku energii - rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

Olejach odpadowych - rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

PCB - rozumie się przez to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

Posiadaczu odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Recyklingu - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

Recyklingu organicznym - rozumie się przez to obróbkę tlenową, w tym kompostowanie, lub beztlenową odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

Składowisku odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów,

Spalarni odpadów - rozumie się przez to zakład lub jego część przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych,

Stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.

Ściekach - rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,

b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonych do rolniczego wykorzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991, z 2004 r. Nr 91, poz. 876 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1399),

c) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne,

e) wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, z wyjątkiem wód wtłaczanych do górotworu, jeżeli rodzaje i ilość substancji zawartych w wodzie wtłaczanej do górotworu są tożsame z rodzajami i ilościami substancji zawartych w pobranej wodzie,

f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowatych,

g) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych, o ile produkcja tych ryb lub organizmów, rozumiana jako średnioroczny przyrost masy tych ryb albo tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego, przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Ściekach bytowych - rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ściekach komunalnych - rozumie się przez to ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Ściekach przemysłowych - rozumie się przez to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.

Termicznym przekształcaniu odpadów - rozumie się przez to:

a) spalanie odpadów przez ich utlenianie,

b) inne procesy termicznego przekształcania odpadów, w tym pirolizę, zgazowanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane.

Unieszkodliwianiu odpadów - rozumie się przez to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

Wytwórcy odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Zbieraniu odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.

### WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH AKTÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – STAN PRAWNY NA DZIEŃ 31.03.2006R.

GOSPODARKA ODPADAMI.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r - Odpady.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 620 Rozporządzenie z dnia 9 kwietnia 2003r - Sporządzanie planów gospodarki odpadami.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549 Rozporządzenie z dnia 24 marca 2003r - Szczegółowe wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002r - Dopuszczalne sposoby i warunki unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 103 Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2002r - Rodzaje odpadów medycznych i weterynaryjnych, których poddawanie odzyskowi jest zakazane.

- Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986 Rozporządzenie z dnia 19 grudnia 2002r - Zakres i sposób stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1347 Rozporządzenie z dnia 13 maja 2004r - Warunki, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154 Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2003r - Rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności.

- Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz. 1513 Rozporządzenie z dnia 21 października 2002r - Odpady pochodzące z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202 Ustawa z dnia 20 stycznia 2005r - Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 554 Rozporządzenie z dnia 25 marca 2005r - Sposób unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzory zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposób przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenie ich ewidencji.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 210, poz. 1755 Rozporządzenie z dnia 14 października 2005r - Sposób wykonania próby strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 212, poz. 1774 Rozporządzenie z dnia 24 października 2005r - Obliczanie poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1206 Rozporządzenie z dnia 28 lipca 2005r - Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposób demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 201, poz. 1672 Rozporządzenie z dnia 29 września 2005r - Roczne sprawozdanie o pojazdach wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 917 Rozporządzenie z dnia 8 czerwca 2005r - Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za brak sieci zbierania pojazdów.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 197, poz. 2033 Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004r - Wzór formularza przyjęcia odpadów metali.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858 Rozporządzenie z dnia 25 października 2005r - Szczegółowy sposób postępowania z odpadami opakowaniowymi.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639 Ustawa z dnia 11 maja 2001r - Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłata produktowa i opłata depozytowa.

- Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1052 Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2002r - Szczegółowe zasady i kryteria gospodarowania środkami z opłat produktowych.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1996 Rozporządzenie z dnia 22 listopada 2005r - Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2006 Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005r - Wzór sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów, osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych oraz wpływach z opłat produktowych.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 58, poz. 510 Rozporządzenie z dnia 31 marca 2005r - Dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 192, poz. 1968 Rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2004r - Szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 140, poz. 1584 Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2001r - Stwierdzanie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 131, poz. 1475 Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2001r - Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 103, poz. 872 Rozporządzenie z dnia 24 maja 2005r - Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz. 1325 Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2005 r Stawki opłat produktowych.

- Mon. Pol. z 2003 r. Nr 41, poz. 601 Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2003r -Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2004.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206 Rozporządzenie z dnia 27 września 2001r - Katalog odpadów.

- Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 176 Rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2002r - Rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzaje instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie.

- Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 339 Rozporządzenie z dnia 21 marca 2002r - Wymagania dotyczące prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów.

- Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1595 Rozporządzenie z dnia 30 października 2002r - Rodzaje odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213 Rozporządzenie z dnia 14 lutego 2006r - Wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1735 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Rodzaje odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorie małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1734 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Zakres informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposób rejestracji.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1738 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Warunki i zakres dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1739 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Zasady sporządzania raportu wojewódzkiego.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1740 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Niezbędny zakres informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposób prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527 Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006r - Lista rodzaju odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod odzysku.

- Dz. U. z 2002 r. Nr 134, poz. 1140 Rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2002r - Komunalne osady ściekowe.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2001r - Zakres informacji oraz wzory formularzy służące do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 Ustawa z dnia 13 września 1996r - Utrzymanie czystości i porządku w gminach

- Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576 Rozporządzenie z dnia 17 października 2002r - Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

- Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617 Rozporządzenie z dnia 12 listopada 2002r - Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1067 Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004r - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje służące dostosowaniu składowisk odpadów do wymagań ochrony środowiska.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 995 Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2004r - Szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 34, poz. 241 Rozporządzenie z dnia 20 lutego 2006r - Wzór rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 27, poz. 203 Rozporządzenie z dnia 30 stycznia 2006r - Wzór zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 161 Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006r - Baza danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 21, poz. 160 Rozporządzenie z dnia 20 stycznia 2006r - Wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie oraz sposób jego przekazywania.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 19, poz. 152 Rozporządzenie z dnia 25 stycznia 2006r - Szczegółowe stawki opłat produktowych dla sprzętu.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 139 Rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2006r - Wysokość stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 78 Rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2006r - Sposoby obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

- Dz. U. z 2006 r. Nr 11, poz. 60 Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2006r - Wzór sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 40 Rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2006r - Wzory sprawozdań o zużytym sprzęcie, a także sposób ich przekazywania.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 39 Rozporządzenie z dnia 9 stycznia 2006r - Sposób ustalania numeru rejestrowego.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 38 Rozporządzenie z dnia 6 stycznia 2006r - Wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposób ich przekazywania.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 6, poz. 37 Rozporządzenie z dnia 5 stycznia 2006r - Wzór sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu oraz sposób jego przekazywania.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 34 Rozporządzenie z dnia 3 stycznia 2006r - Wzory sprawozdań o odpadach pochodzących ze zużytego sprzętu oraz sposób ich przekazywania.

- Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33 Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2005r - Szczegółowy sposób określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.

- Mon. Pol. z 2003 r. Nr 11, poz. 159 Uchwała z dnia 29 października 2002r - Krajowy plan gospodarki odpadami.

OPAKOWANIA I ODPADY OPAKOWANIOWE.

- Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 Ustawa z dnia 11 maja 2001r - Opakowania i odpady opakowaniowe.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 94, poz. 927 Rozporządzenie z dnia 23 kwietnia 2004r -  Określenie wzorów oznakowania opakowań.

- Dz. U. z 2003 r. Nr 66, poz. 619 Rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2003r - Sposób ustalenia sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 30 Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2004r - Wzory formularzy służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

- Dz. U. z 2005 r. Nr 4, poz. 29 Rozporządzenie z dnia 31 grudnia 2004r - Raporty wojewódzkie dotyczące gospodarki opakowaniami.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2078 Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004r - Wysokość kaucji na opakowania jednostkowe niektórych środków niebezpiecznych.

MIĘDZYNARODOWY OBRÓT ODPADAMI.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 191, poz. 1956 Ustawa z dnia 30 lipca 2004r -Międzynarodowy obrót odpadami.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 215, poz. 2189 Rozporządzenie z dnia 30 września 2004r - Określenie wzoru listu przewozowego stosowanego w międzynarodowym obrocie odpadami.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 248, poz. 2494 Rozporządzenie z dnia 29 października 2004r - Wykaz przejść granicznych, którymi realizowany jest międzynarodowy obrót odpadami.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 209, poz. 2131 Rozporządzenie z dnia 17 września 2004r -  Urzędy celne właściwe w sprawach międzynarodowego obrotu odpadami.

AKTY PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 23 Dyrektywa z dnia 15 lipca 1975r - Odpady.

- Dyrektywa Rady z dnia 18 marca 1991r zmieniająca dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów (91/156/EWG).

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 2, str. 78 Dyrektywa z dnia 12 grudnia 1991r - Niebezpieczne odpady.

- Dyrektywa Rady 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994r - zmieniająca dyrektywę 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 54 Decyzja z dnia 21 kwietnia 1976r - Komitet ds. Gospodarki Odpadami.

- Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000r zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.

- Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2001r zmieniająca decyzję 2000/532/WE w zakresie wykazu odpadów (2001/118/WE).

- Decyzja Komisji z dnia 22 stycznia 2001r zmieniająca decyzję 2000/532/WE zastępującą decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (2001/119/WE).

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 349 Dyrektywa z dnia 8 czerwca 1989r - Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów komunalnych.

- Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994r w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 2, str. 413 Dyrektywa z dnia 16 grudnia 1994r - Spalanie odpadów niebezpiecznych.

- Dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 grudnia 2000r w sprawie spalania odpadów.

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999r w sprawie składowania odpadów.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 2, str. 176 Rozporządzenie z dnia 1 lutego 1993r -  Nadzór i kontrola przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 120/97 z dnia 20 stycznia 1997r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1547/1999 z dnia 12 lipca 1999r określające procedury kontrolne na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93, mające zastosowanie do wysyłek niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie ma zastosowania decyzja OECD C(92)39 final.

- Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2557/2001 z dnia 28 grudnia 2001r zmieniające załącznik V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1420/1999 z dnia 29 kwietnia 1999r ustanawiające wspólne zasady i procedury stosowane do wysyłki niektórych rodzajów odpadów do niektórych krajów nienależących do OECD.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 14 Dyrektywa z dnia 16 czerwca 1975r -  Unieszkodliwianie olejów odpadowych.

- Dyrektywa Rady z dnia 22 grudnia 1986r zmieniająca dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (87/101/EWG).

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 71 Dyrektywa z dnia 20 lutego 1978r - Odpady pochodzące z przemysłu ditlenku tytanu.

- Dyrektywa Rady z dnia 24 stycznia 1983r zmieniająca dyrektywę 78/176/EWG w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu ditlenku tytanu (83/29/EWG).

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 1, str. 265 Dyrektywa z dnia 12 czerwca 1986r - Ochrona środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie.

- Dyrektywa Rady z dnia 18 marca 1991r w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (91/157/EWG).

- Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 31, str. 127 Dyrektywa z dnia 27 stycznia 2003r - Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 7, str. 359 Dyrektywa z dnia 27 stycznia 2003r - Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny (WEEE).

- Dz. U. UE-sp roz. 3 tom 13, str. 342 Rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1993r - Szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2077/92 dotyczącego organizacji międzybranżowych i porozumień w sektorze tytoniu.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994r w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/12/WE z dnia 11 lutego 2004r zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

- Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 13, str. 349 Dyrektywa z dnia 20 grudnia 1994r -  Opakowania i odpady opakowaniowe.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 3, str. 75 Dyrektywa z dnia 16 września 1996r -  Unieszkodliwianie polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).

- Dyrektywa 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000r w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. UE. L z 2005r Nr 94, str. 30 Decyzja z dnia 1 kwietnia 2005r -  Szczegółowe zasady dotyczące kontroli celów ponownego użycia/odzyskiwania i ponownego użycia/recyklingu określonych w dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. UE. L z 2005r Nr 86, str. 6 Decyzja z dnia 22 marca 2005r - Formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 6, str. 494 Decyzja z dnia 19 lutego 2002r -  Określenie minimalnych wymogów, jakim powinno odpowiadać świadectwo złomowania wystawione zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 6, str. 285 Decyzja z dnia 17 października 2001r - Kwestionariusz stanowiący podstawę sprawozdań Państw Członkowskich z wykonania dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

- Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 26, str. 368 Decyzja z dnia 28 czerwca 2001r - Opublikowanie odniesień do norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, w związku z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

- Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 26, str. 199 Decyzja z dnia 19 lutego 2001r - Warunki odstępstwa dla opakowań szklanych w zakresie poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 6, str. 21 Decyzja z dnia 16 stycznia 2001r - Dwie referencyjne metody pomiaru polichlorowanych bifenyli zgodnie z art. 10 lit. a) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT).

- Dz. U. UE-sp roz. 15 tom 2, str. 406 Decyzja z dnia 24 listopada 1994r -  Standardowy list przewozowy określony w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 259/93 w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar.

- Dz. U. UE-sp roz. 13 tom 23, str. 234 Decyzja z dnia 8 lutego 1999r - Warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

| MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE. |  |  |
| --- | --- | --- |

1.  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami.

  - Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego.

  - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grodziskiego.

  - Poradnik gospodarowania odpadami – wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o. o. – stan prawny na 1 kwietnia 2006r.

  - Poradnik, powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami - Manczarski P. Warszawa 2002.

  - Raport o gospodarce odpadami opakowaniowymi w Polsce w 2003r – Stowarzyszenie Polska Koalicja Przemysłowa na Rzecz Opakowań Przyjaznych Środowisku EKO-PAK w Warszawie - Warszawa 2004.

  - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki, Zarząd Miasta Grodzisk Mazowiecki, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 2002r.

  - Strategia Rozwoju Gminy Grodzisk Mazowiecki do 2013 r., Rada i Zarząd Gminy Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki 2002r.

  - Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim i budowie systemu unieszkodliwiania osadów ściekowych – Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. Warszawa. Listopad 2005r.

  - Koncepcja ukształtowania gospodarki odpadami w wybranych powiatach województwa mazowieckiego – wstępne studium koncepcji gospodarki odpadami dr inż. Piotr Manczarski z zespołem.

| ZAŁĄCZNIKI. |  |  |
| --- | --- | --- |

    - Dokumentacja fotograficzna gniazd do selektywnej zbiórki odpadów.

    - Dokumentacja fotograficzna gniazd do selektywnej zbiórki odpadów prowadzonych przez wspólnoty mieszkaniowe.

    - Dokumentacja fotograficzna worków do selektywnej zbiórki odpadów.

    - Dokumentacja fotograficzna kompostowni.

    - Uchwała nr 446/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 maja 2005r w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych, zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

    - Mapa sytuacyjna Gminy Grodzisk Mazowiecki przedstawiająca rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwienia odpadów.

    - Dokumentacja fotograficzna składowiska w Kraśniczej Woli.

    - Dokumentacja fotograficzna składowiska w Kłudnie Starym.

# Footnotes

W zakresie przeciwdziałania i minimalizacji wytwarzania odpadów w sektorze gospodarczym, w tym także odpadów niebezpiecznych, kluczowe znaczenie będzie miało wdrożenie najlepszych dostępnych technik, wynikających z obowiązku uzyskania przez niektóre zakłady pozwoleń zintegrowanych.

Wdrażanie systemu zbiórki dwupojemnikowej powinno być etapowane w pierwszym etapie organizacji systemu przewiduje się zbiórkę odpadów zmieszanych (resztkowych).

Rozmieszczenie pojemników: placówki sprzedaży detalicznej artykułów i sprzętu gospodarstwa domowego oraz artykułów radiowo-telewizyjnych (pojemność zalecana: ok. 30-60 dm3), supermarkety, hale targowe: (60-120 dm3), przedszkola, szkoły (30-60 dm3). Opróżnianie pojemników: Opróżnianie pojemników wykonywać będzie specjalistyczna firma wybrana w drodze zamówienia publicznego. Ze względu na możliwość „rozlewania się” baterii częstotliwość opróżnień nie może być mniejsza niż dwa razy do roku. Zebrane przez wyspecjalizowaną firmę (lub firmy) odpady kierowane będą do unieszkodliwiania lub do miejsca ich magazynowania (na terenie ZUO) i po zebraniu odpowiedniej wielkości partii wysyłkowej kierowane będą do unieszkodliwienia.

Optymalnie ilość PZON powinna wynikać z możliwości obsługi ok. 25 000 tysięcy mieszkańców (ale w każdej gminie powinien istnieć minimum jeden PZON).

Pomieszczenia, w których znajdują się pojemniki do zbiórki odpadów niebezpiecznych muszą być zamykane w sposób uniemożliwiający wejście osób postronnych. Podłoga powinna być wykonana w sposób zapobiegający wycieknięciu ewentualnych ścieków na zewnątrz. W każdym PZON musi znajdować się „Zestaw ratowniczy” składający się z materiałów gaśniczych oraz sorbentów. Ścieki z pojemników, zbiorników i urządzeń służących do prac ładunkowych oraz powierzchni utwardzonych w miejscach gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinny być badane na zawartość składników szkodliwych, występujących w składowanych odpadach i w zależności od wyniku badania kierowane do oczyszczenia lub do urządzeń kanalizacyjnych.

Istnieją dwa sposoby zbiórki odpadów wielkogabarytowych u źródła, tzw. „wystawek”:

- kontenerowa – odpady gromadzone są w specjalnie do tego celu ustawionych kontenerach,

- „do krawężnika” – mieszkańcy wystawiają odpady przed posesje, skąd są one zabierane przez firmę prowadzącą zbiórkę.

Dla całego obszaru objętego koncepcją proponuje się prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych w systemie „do krawężnika”. Doświadczenie pokazuje, że jest on skuteczniejszy w pozyskiwaniu odpadów wielkogabarytowych, ponieważ jest wygodniejszy dla mieszkańców. Minimalna częstotliwość, z jaką należy prowadzić wystawki, to dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Jest to okres wzmożonych remontów, a co za tym idzie wymiany mebli oraz sprzętów gospodarstwa domowego, stąd w tym czasie powstają większe ilości odpadów wielkogabarytowych.

Proponuje się stworzenie przy ZUO stacjonarnego punktu przyjmowania odpadów (platformy), w którym mieszkańcy będą mogli oddać dostarczone własnym transportem odpady wielkogabarytowe. Punkt ten nie może być jedynym systemem zbiórki odpadów wielkogabarytowych, lecz powinien być traktowany jako uzupełniający do „wystawek”.

Zbiórka odpadów budowlanych z gospodarstw indywidualnych nie może być objęta systemem wystawek. Wytwórcy tych odpadów powinni zapewnić ich wywóz do ZUO zamawiając indywidualną usługę w firmie wywozowej lub dostarczając je we własnym zakresie. Standard wymaganego wyposażenia firm przewiduje dysponowanie przez nie odpowiednimi kontenerami oraz „bigbagami”.

Rozwiązanie technologiczne sortowni umożliwi prawidłowe funkcjonowanie bez względu na rodzaj zbiórki odpadów wprowadzonej na terenie obsługiwanym przez Zakład. Zarówno wprowadzenie zbiórki w systemie „mokre – suche”, „suche – zmieszane”, system workowy, czy zbiórka odpadów tylko zmieszanych nie będzie wpływała negatywnie na pracę sortowni. Dopuszcza się również wprowadzenie wszystkich rodzajów zbiórek (system mieszany) w zależności od rodzaju zabudowy i możliwości pozyskiwania odpadów w założony sposób.

Kompostownia tunelowa wykonana będzie jako obiekt żelbetowy wyposażony w tunele kompostujące, obsługiwane przez automatyczny układ zasypu, automatyczną przerzucarkę i automatyczny układ opróżniania tuneli. Czas kompostowania intensywnego (w tunelach) wynosił będzie 21 dni po czym materiał przetransportowany będzie na zewnątrz hali na plac dojrzewania kompostu. Czas dojrzewania kompostu wynosił będzie 10 tygodni po czym następować będzie doczyszczanie kompostu na sicie bębnowym mobilnym. Frakcja nadsitowa z sita będzie zawracana powtórnie do kompostowania po jej doczyszczeniu w separatorze frakcji lekkich, i ciężkich (doczyszczenie z drobnych folii, kamieni, szkła itp.). Doczyszczony materiał będzie końcowo magazynowany w wiacie i przygotowywany do wywozu. Zaproponowany dynamiczny system kompostowania tunelowego umożliwia niezależne kompostowanie odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, bądź mechanicznie wydzielonej (na sortowni) frakcji zawierającej odpady biodegradowalne, co umożliwia produkcję kompostów o różnej jakości. Z odpadów kuchennych pochodzących z selektywnej zbiórki (w zależności od ich składu) możliwe będzie wytworzenie najwyższej jakości kompostu. Z kolei z frakcji mechanicznie wydzielonej z odpadów komunalnych w zależności od podejmowanych kroków możliwe będzie wytworzenie materiału mającego znamiona kompostu nadającego się np. do rekultywacji terenów czy na „przesypki” na składowisku. Usuwane powietrze z kompostowni będzie oczyszczane z odorów w filtrze biologicznym.

Zakłada się, że kompostownia kontenerowa wykorzystana będzie do przeróbki organicznych (pochodzących z selektywnej zbiórki tzw. odpadów „zielonych”) i wariantowo do kompostowania wydzielonej frakcji organicznej (selektywna zbiórka odpadów organicznych metodą „u źródła” – odpady „bio”). Odpady kierowane do tej kompostowni będą posiadać dobrą jakość, aby zagwarantować również dobrą jakość produktu końcowego. Ponieważ kompostownie kontenerowe posiadają przepustowość ok. 3 000 Mg/rok (z możliwością do rozbudowy do 24 000 Mg/rok), może w niej być przerabiana tylko taka ilość odpadów organicznych. W przypadku zbiórki większych ilości odpadów organicznych ich nadmiar kierowany będzie do kompostowni tunelowej.

Dla prawidłowego prowadzenia procesu kompostowania przewidziano realizację placu materiału strukturotwórczego (odpady z zieleni miejskiej np. gałęzie, konary drzew itp., które po rozdrobnieniu w rozdrabniarce zostaną zmieszane z odpadami organicznymi o dużym uwodnieniu lub o właściwościach łatwego zbijania się i skłonnościach do szybkiej fermentacji).

Segment przeróbki odpadów budowlanych służyć będzie do rozdrabniania odpadów betonowych, żelbetonowych, ceglanych, asfaltowych pochodzących z rozbiórek budynków, wykopów, modernizacji dróg itp. Proponowana przepustowość segmentu ok. 30 tys. Mg/rok. Rozdrobniony gruz będzie magazynowany w kwaterze odpadów budowlanych i zostanie wykorzystany jako materiał do podbudowy dróg o mniejszym obciążeniu, ewentualnie po segregacji jako dodatek do produkcji betonów. Kruszarka mobilna będzie podstawowym urządzeniem segmentu przeróbki gruzu budowlanego. Przy większych zleceniach wykonywać będzie prace w terenie. Przy nagromadzeniu większej ilości gruzu instalacja pracować będzie na terenie ZUO. Kruszarka będzie wyposażona w separator elektromagnetyczny (umożliwiający odzysk elementów stalowych ze strumienia skruszonego gruzu). Instalacja do przeróbki gruzu może być (wariantowo) wyposażona zestaw przesiewaczy, dzięki którym uzyskuje się posortowany materiał, który może służyć m.in. jako materiał do produkcji betonów.

Elementami składowymi segmentu będą budynek demontażu odpadów RTV i AGD oraz plac demontażu i czasowego magazynowania odpadów wielkogabarytowych. W budynku wydzielone będą dwie części. W pierwszej z nich przyjmowany będzie zużyty sprzęt chłodniczy celem demontażu. Główną operacją technologiczną będzie usunięcie czynnika chłodniczego oraz oleju kompresorowego. Drugą część segmentu stanowić będą dwa stanowiska do demontażu sprzętu elektronicznego i sprzętu AGD. W obiekcie przewiduje się również lokalizację pomieszczenia warsztatu mechanicznego dla prowadzenia prac naprawczych sprzętu samochodowego we własnym zakresie. Na placu demontażu i magazynowania odpadów wielkogabarytowych gromadzone będą odpady wielkogabarytowe i odpady RTV i AGD przeznaczone do demontażu w budynku oraz odpady nie nadające się do mechanicznego demontażu. Odpady te będą rozdrabniane za pomocą mobilnego rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych. Odpady po rozdrobnieniu podawane będą taśmociągiem do kontenera lub na skrzynię pojazdu samowyładowczego. Przy braku „typowych” odpadów wielkogabarytowych rozdrabniarka może być wykorzystana do rozdrabniania innych odpadów np. drewniane skrzynki, palety, drewniane odpady z budów etc.

Magazyn pełnić będzie rolę stacji przeładunkowej tzw. „odpadów problemowych” – odpadów niebezpiecznych wysegregowanych metodą „u źródła” z odpadów komunalnych przez mieszkańców oraz odpadów niebezpiecznych, pochodzących z drobnego przemysłu, usług, handlu, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności. Przewiduje się, że podstawowy strumień odpadów będzie dostarczany do segmentu w wyniku okresowej zbiórki selektywnej tych odpadów prowadzonej w oparciu o specjalistyczny pojazd przystosowany do zbiórki odpadów. Istnieć będzie też możliwość bezpośrednich dostaw odpadów do segmentu. Dla odpadów pochodzących z małych zakładów rzemieślniczych, usługowych, laboratoriów oraz od innych tego rodzaju dostawców przed dostarczeniem odpadów do stacji wymagane jest uzgodnienie warunków dostawy z zarządzającym stacją. W magazynie przyjmowane będą głównie następujące rodzaje odpadów: przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, przeterminowane farby, kleje, lepiszcza i opakowania po nich, opakowania po zużytych olejach np. silnikowych, przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, zużyte i przeterminowane rozpuszczalniki, zużyte odczynniki fotograficzne, inne odpady o podobnej charakterystyce. Odpady będą gromadzone w magazynie do czasu zgromadzenia partii transportowej danego rodzaju odpadów. Po zgromadzeniu partii transportowej odpady niebezpieczne kierowane będą do specjalistycznych instalacji na terenie kraju, w których zostaną poddane unieszkodliwianiu.

Dostawcy indywidualni przekazywać będą (dowożąc transportem własnym) odpady o cechach surowców wtórnych bezpośrednio do boksów magazynowych lub do kontenerów ustawionych przy rampie rozładunkowej. Przyjmowane będą następujące odpady: „bio”, odpady wielkogabarytowe (w tym selektywnie: meble, urządzenia AGD, elektryczne i elektroniczne), odpady budowlane, odpady surowcowe (w tym selektywnie: makulatura, tworzywa sztuczne, szkło białe i kolorowe, złom żelazny, złom nieżelazny).

Wydzielenie i zagospodarowanie frakcji energetycznej jest warunkiem niezbędnym dla obniżenia ilości odpadów deponowanych na składowisku. Ilość odpadów, przechodzących po procesie sortowania do zagospodarowania jako frakcja energetyczna będzie się wahać w zależności od przyjętego wariantu zbiórki selektywnej i zapotrzebowania na surowce. Szacuje się, że średnio będzie to ok. 60 tys. Mg/rok. Frakcja ta będzie podawana z sortowni do wydzielonego budynku, w którym zostanie zainstalowana linia urządzeń do produkcji paliwa alternatywnego (ang. RDF – refuse derived fuel).

Przeznaczona głównie do utrzymania czystości kół pojazdów wyjeżdżających z Zakładu. Stanowisko składać się będzie z natryskowej myjni (typu najazdowego) oraz urządzenia do mechanicznego oczyszczania kół (z odprowadzeniem osadu automatycznym przenośnikiem).

W „starych” krajach członkowskich Unii Europejskiej opłaty za odbiór odpadów z gospodarstw domowych kształtują się na poziomie 1%-2% dochodów do dyspozycji na mieszkańca.

Pełne wprowadzenie funkcjonowania bazy danych o odpadach oczekiwane jest na połowę 2005 r.

w określonych rozporządzeniem MŚ przypadkach możliwe jest przekazywanie odpadów osobom fizycznym.

np. na terenie powiatu grójeckiego w roku 2002 główną masę odpadów grupy 02 w ilości 35 707 Mg (74,1%) stanowiły odpady o kodzie 02 07 80 – czyli wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary. Największym wytwórcą tych odpadów był zakład Warka Browar S.A. z Warki (Miasto i Gmina Warka). Kolejną grupą odpadów wytwarzanych w dużych ilościach były surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa (02 06 01), który w ilości 1 102 Mg stanowił ok. 0,2% ogółu wytworzonych w grupie 02 odpadów. Największym wytwórcą był zakład Ferrero Polska Sp. z o.o. z Belska Dużego (Gmina Belsk Duży).

Główne cele i kierunki działań założone w koncepcji zintegrowanego systemu gospodarki odpadami są zgodne z II Polityką ekologiczną państwa, dyrektywami Unii Europejskiej, z krajowym, wojewódzkim oraz powiatowymi planami gospodarki odpadami.

Obecnie na terenie objętym koncepcją opłaty za wywóz i unieszkodliwianie odpadów kształtują się na stosunkowo wysokim (biorąc pod uwagę warunki krajowe) choć zróżnicowanym poziomie  (1,89-8,5 zł/os/m-c). Ze wstępnych szacunków wynika, że uśredniona opłata za odbiór odpadów wyniesie ok. 4-6 zł na jednego mieszkańca co stanowić będzie ok. 1,5 % dochodu rozporządzalnego. Należy podkreślić, że już dzisiaj w wielu przypadkach (szczególnie na terenach zurbanizowanych) mieszkańcy ponoszą analogiczne koszty związane z gospodarką odpadami.